# 陕西农村住宅墙体保温效果与节能技术研究

### 论文摘要

中国正处在农村快速城市化的过程中,大量的自然资源与人力资源向城市的转移,导致乡村发展的相对滞后。随着“新农村建设”和“节约型社会”工作的开展和深入,大量的农村在进行整治和重新规划,农村建筑节能问题也受到越来越多的重视。陕西地区地处气候分区寒冷区,在建筑节能工作上更注重冬季保暖,兼顾夏季防热。本文主要针对陕北延安和关中杨凌两个地区的农村居住现状进行调研,以调研资料为基础,分析其各自取暖方式和围护结构保温隔热方式的优缺点,找出主要问题并给出建议;之后,以调研资料为基础,依据《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-1993）的规定,采用有限元分析软件ADINA中的Thermal-T模块进行了不同形式墙体的传热计算,比较了不同形式墙体的的传热保温效率,探讨墙体传热系数对其温度的影响规律,并在满足规范规定的条件下,推荐提出了既节约材料又可以获得最好的保温效果的墙体形式,从而达到保温节能的目的。取得的主要成果为:（1）陕北延安地区和关中杨凌地区的取暖方式普遍采用传统的采暖炉和灶火,取暖效率低,新型节能取暖方式采用较少;围护结构方面,窑洞是一种保温效果很明显的建筑形式,但是门窗的保温节能需要重视。而关中杨凌地区农村住宅的保温隔热构造设计极少,急需推广建筑节能技术。（2）减小建筑体型系数可以有效提高建筑保温节能效果,建议陕西农村住宅采用多户相连的形式来增加开间值,并增加房间进深、控制层高,以达到减小体型系数,降低建筑能耗损失的目的。（3）单一材料层墙体的保温能力低于复合材料墙体;墙体材料的导热系数越大,保温能力越差;墙体厚度越小,能耗越大。陕西农村住宅宜采用复合墙（即20mm保温砂浆+120mm空心砖+55mm聚苯板+120mm空心砖）的墙体形式,这种墙体形式满足规范规定的冬季保温要求和夏季隔热标准,可以较大幅度地降低建筑物能耗,提高房屋居住的舒适度。（4）对传统农村住宅的立面、平面和围护结构上的不足做了适当改进,设计出适合农村建筑的概念性节能样板房。在资源紧张、生态环境日益恶化的今天,农村住宅节能具有重要的意义。本文的工作可以为陕西地区农村住宅的建设节能起到一定的参考作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文研究的背景

- 1.1.1 建筑节能产生的世界背景

- 1.1.2 建筑节能的国内背景

- 1.2 国内外建筑节能发展概况

- 1.2.1 国外建筑节能发展概况

- 1.2.2 国内建筑节能发展概况

- 1.3 农村住宅节能的重要性

- 1.4 研究方法和技术路线

- 1.5 论文研究的内容与意义

- 第二章 建筑节能理论基础

- 2.1 传热学的基本概念和原理

- 2.1.1 辐射与辐射换热

- 2.1.2 对流与对流换热

- 2.1.3 导热与导热换热

- 2.2 建筑热工学的理论

- 2.2.1 建筑热工学基本概念与知识

- 2.2.2 围护结构的传热过程

- 2.3 建筑热工计算与设计方法

- 2.3.1 热工计算的内容与方法

- 2.3.2 围护结构的保温设计原则及保温设计常用措施

- 2.3.3 围护结构的隔热设计要求及隔热常用措施

- 2.4 本章小结

- 第三章 陕西典型地区农村住宅能耗调查

- 3.1 农村住宅的取暖隔热方式调查

- 3.1.1 取暖方式现状

- 3.1.2 农村建筑保温隔热现状

- 3.2 新能源在农村利用中的建议

- 3.2.1 能源取用

- 3.2.2 太阳暖房

- 3.3 影响农村建筑节能的因素分析

- 3.3.1 建筑朝向布局

- 3.3.2 体型系数

- 3.3.3 围护结构

- 3.3.4 采暖系统

- 3.4 本章小结

- 第四章 不同型式墙体的隔热效果数值计算

- 4.1 农村住宅墙体的主要形式

- 4.2 ADINA 软件热模块简介和计算原理

- 4.2.1 热模块简介

- 4.2.2 热传导基本方程

- 4.2.3 热传导边界条件

- 4.2.4 初始条件

- 4.3 计算模型

- 4.3.1 计算模型的选取

- 4.3.2 导热系数与比热容的选取

- 4.4 不同墙体型式隔热效果计算结果分析

- 4.4.1 A 与B 类型墙体

- 4.4.2 C 与D 类型墙体

- 4.4.3 E 与F 类型墙体

- 4.4.4 G 与H 类型墙体

- 4.4.5 L 与M 类型墙体

- 4.4.6 N 类型墙体

- 4.5 本章小结

- 第五章 推荐墙体的保温和隔热验算

- 5.1 墙体冬季保温验算

- 5.2 墙体夏季隔热验算

- 5.2.1 夏季隔热标准及途径

- 5.2.2 室外综合温度的选取

- 5.2.3 墙体夏季隔热验算过程

- 5.3 本章小结

- 第六章 概念性节能样板房设计

- 6.1 设计目标

- 6.2 设计要求

- 6.3 设计方案

- 6.3.1 建筑朝向选择

- 6.3.2 建筑体型系数

- 6.3.3 建筑能源利用

- 6.3.4 建筑围护结构的选用

- 6.4 本章小结

- 第七章 结语和建议

- 7.1 结论

- 7.2 对后续工作的建议

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].大面积多层底下空间墙体裂缝控制方法仿真[J]. 计算机仿真 2019(11)

- [2].装配式快装墙体产品及其应用[J]. 建设科技 2020(05)

- [3].墙体彩绘在现代装饰中的应用范式[J]. 西部皮革 2020(08)

- [4].浅谈古建筑砖石墙体的结构性保护施工[J]. 居业 2020(04)

- [5].传统建筑的美化与保护——墙体在传统建筑中的表现作用[J]. 建筑工人 2020(06)

- [6].建筑施工中墙体裂缝出现的原因及其防治技术[J]. 居业 2020(07)

- [7].厂房改造工程中的墙体拆除施工技术分析[J]. 四川水泥 2020(09)

- [8].生态复合式模块化墙体[J]. 节能 2020(07)

- [9].抹灰细部处理防止墙体产生裂缝[J]. 建筑工人 2020(08)

- [10].一种装配式建筑用新型墙体设计[J]. 农业装备技术 2020(05)

- [11].建筑施工中墙体裂缝预防对策[J]. 低碳世界 2019(07)

- [12].墙体绿化中蔬菜品种的运用[J]. 江西农业 2016(21)

- [13].建筑工程施工中墙体裂缝的防治对策研究[J]. 建材与装饰 2016(40)

- [14].住宅墙体裂缝的产生和预防[J]. 科技风 2016(20)

- [15].从墙体裂缝的成因谈建筑质量控制[J]. 门窗 2016(12)

- [16].室内绿色生态墙体类的开发与研究[J]. 绿色环保建材 2017(05)

- [17].发霉墙体微生物群落组成分析及其防治方法[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2017(02)

- [18].浅谈装配式墙体的发展现状与前景[J]. 墙材革新与建筑节能 2017(07)

- [19].浅谈住宅墙体改造装修[J]. 广东蚕业 2017(04)

- [20].浅谈墙体裂缝的产生与防治[J]. 北方建筑 2017(05)

- [21].温室不同结构内墙体对其温效应的影响[J]. 中国农机化学报 2016(03)

- [22].关于砖混结构施工中墙体裂缝的硏究[J]. 科技展望 2016(28)

- [23].简论甘肃境内长城墙体类型[J]. 丝绸之路 2009(20)

- [24].现代墙体彩绘在景观设计中的应用[J]. 西部皮革 2020(07)

- [25].浅谈墙体裂缝的原因及防治措施[J]. 产业科技创新 2019(05)

- [26].墙体裂缝控制与措施研究[J]. 建材与装饰 2019(06)

- [27].农村墙体法治宣传标语的规范与引导[J]. 嘉兴学院学报 2018(03)

- [28].解析房屋建施工中墙体裂缝防治技术[J]. 江西建材 2017(01)

- [29].墙体裂缝的成因及防治措施[J]. 居业 2016(12)

- [30].我国墙体绿化研究进展[J]. 安徽农学通报 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f442fe25ace0982765236c05.html