# 反挤压对AZ91和SiCp/AZ91复合材料组织及性能的影响

### 论文摘要

本文采用搅拌铸造法制备了10μm 10%和10μm 20% SiCp/AZ91镁基复合材料,并对基体AZ91合金和10μm 10% SiCp/AZ91镁基复合材料进行了不同条件(温度和挤压比)的反挤压变形。采用金相显微镜(OM),扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)对材料的显微组织进行了观察;测试了材料的室温力学性能。使用X射线衍射仪对SiCp/AZ91复合材料基体晶粒基面取向的变化进行了定性分析。研究结果表明:反挤压变形可以显著细化铸态AZ91镁合金的晶粒,提高AZ91镁合金的室温拉伸性能。在320℃挤压时,保温过程析出的Mg17Al12相附近成为动态再结晶的优先形核部位。在相同温度下,挤压比从R1.5增加到R4.3时,合金屈服强度和抗拉强度均增加。挤压比为R1.5时,屈服强度随挤压温度的降低而升高。挤压比为R2.3和R4.3时,320℃挤压的合金屈服强度最高,420℃次之,370℃最小。SiCp/AZ91复合材料的反挤压过程中,SiC颗粒能够促进再结晶形核,降低基体的再结晶温度,阻碍再结晶晶粒长大。经反挤压后SiCp/AZ91复合材料力学性能有很大提高。主要原因是:反挤压变形能细化晶粒,消除铸造缺陷,改善SiC颗粒与基体的界面结合,提高增强体分布的均匀性。挤压温度越高,挤压比越大,改善颗粒分布的效果越明显。挤压比为R4.3时,随着挤压温度的升高,复合材料的屈服强度降低,延伸率升高;挤压温度为420℃时,复合材料屈服强度在挤压比为R2.3时最大。随SiC颗粒体积分数的增加,复合材料的强度升高,延伸率降低。反挤压态SiCp/AZ91复合材料基体中晶粒基面与挤压方向平行且平行于管材柱面。并且挤压温度越高和挤压比越大,复合材料基体中的基面峰的相对强度越高,基面织构越强。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 镁及镁合金

- 1.2 非连续增强镁基复合材料的制备方法

- 1.2.1 挤压铸造法

- 1.2.2 搅拌铸造法

- 1.2.3 喷射沉积法

- 1.2.4 粉末冶金法

- 1.2.5 原位反应自生法

- 1.3 热挤压变形

- 1.3.1 挤压方法的分类

- 1.3.2 挤压加工的特点

- 1.3.3 挤压变形对复合材料性能的影响

- 1.4 本文主要研究内容

- 第2章 试验材料与试验方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 搅拌铸造工艺

- 2.2.2 锻造和反挤压

- 2.2.3 金相组织观察

- 2.2.4 SEM 组织观察

- 2.2.5 TEM 组织观察

- 2.2.6 X 射线衍射分析

- 2.2.7 颗粒分布定量表征

- 2.2.8 室温拉伸试验

- 2.2.9 维氏硬度测定

- 第3章 反挤压对AZ91 合金及SiCp/AZ91 复合材料组织的影响

- 3.1 引言

- 3.2 反挤压态AZ91 合金的显微组织

- 3.2.1 挤压温度对AZ91 合金显微组织的影响

- 3.2.2 挤压比对AZ91 合金显微组织的影响

- 3.3 反挤压态SiCp/AZ91 复合材料的显微组织

- 3.3.1 挤压温度对SiCp/AZ91 复合材料显微组织的影响

- 3.3.2 挤压比对SiCp/AZ91 复合材料显微组织的影响

- 3.3.3 体积分数对反挤压态SiCp/AZ91 复合材料显微组织的影响

- 3.3.4 反挤压态SiCp/AZ91 复合材料的基面取向变化

- 3.4 本章小结

- 第4章 反挤压对AZ91 合金及SiCp/AZ91 复合材料力学性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 反挤压态AZ91 合金的力学性能

- 4.2.1 挤压温度对AZ91 合金力学性能的影响

- 4.2.2 挤压比对AZ91 合金力学性能的影响

- 4.2.3 反挤压态AZ91 合金的断口形貌

- 4.3 反挤压态SiCp/AZ91 复合材料的力学性能

- 4.3.1 挤压温度对SiCp/AZ91 复合材料力学性能的影响

- 4.3.2 挤压比对SiCp/AZ91 复合材料力学性能的影响

- 4.3.3 体积分数对反挤压态SiCp/AZ91 复合材料力学性能的影响

- 4.3.4 反挤压态SiCp/AZ91 复合材料的断口形貌

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].搅拌摩擦加工细晶AZ91镁合金的加工特性（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2017(04)

- [2].真空压铸对AZ91镁合金组织及性能的影响[J]. 铸造 2015(01)

- [3].AZ91系列镁合金防蚀技术简述[J]. 材料保护 2010(04)

- [4].含钇AZ91镁合金在连续浸泡与干湿交替环境中的腐蚀行为[J]. 中国有色金属学报 2015(12)

- [5].硼对AZ91镁合金显微组织和腐蚀性能的影响[J]. 价值工程 2012(09)

- [6].定向凝固AZ91镁合金工艺方法研究[J]. 热加工工艺 2012(13)

- [7].AZ91镁合金的干滑动摩擦磨损性能研究[J]. 暨南大学学报(自然科学与医学版) 2010(05)

- [8].粉末冶金AZ91镁合金的高温压缩流变应力行为[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [9].AZ91镁合金超涂层砂带磨削特性试验研究[J]. 工具技术 2008(02)

- [10].基于人工神经网络的AZ91镁合金高温流变应力模型研究[J]. 轻金属 2008(09)

- [11].稀土对AZ91镁合金干湿交替循环腐蚀行为的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(07)

- [12].AZ91镁合金磷化及电泳涂装工艺的研究[J]. 内燃机与配件 2017(22)

- [13].等通道转角挤压对AZ91镁合金组织的影响[J]. 热加工工艺 2009(05)

- [14].碳纳米管(CNTs)增强AZ91镁基复合材料组织与力学性能研究[J]. 金属学报 2019(12)

- [15].挤压温度对汽车用AZ91镁合金组织与力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(01)

- [16].镁合金AZ91表面化学镀镍层的制备及性能研究[J]. 表面技术 2009(02)

- [17].稀土对AZ91镁合金阻燃性和机械性能的影响[J]. 稀有金属快报 2008(06)

- [18].AZ91镁合金激光焊接研究综述[J]. 锻压装备与制造技术 2020(05)

- [19].AZ91镁合金表面等离子喷涂涂层的微观组织与磨损性能研究[J]. 铸造技术 2014(08)

- [20].工艺参数对AZ91镁合金挤压组织及性能的影响[J]. 轻金属 2011(05)

- [21].AZ91镁合金激光表面熔凝处理的微观组织变化[J]. 激光技术 2008(05)

- [22].AZ91镁合金超细晶板材激光焊接工艺优化研究[J]. 锻压装备与制造技术 2019(05)

- [23].碳质孕育法对AZ91合金的晶粒细化研究[J]. 稀有金属 2009(04)

- [24].磁场电流对固溶处理AZ91焊接接头组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2015(11)

- [25].电磁搅拌对AZ91镁合金材料组织性能的影响[J]. 铸造技术 2014(02)

- [26].包覆镍的碳纳米管增强AZ91镁基复合材料的显微组织与力学性能[J]. 机械工程材料 2010(01)

- [27].AZ91镁合金定向凝固工艺及组织研究[J]. 中国铸造装备与技术 2010(04)

- [28].机械振动对铸造AZ91镁合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2014(15)

- [29].AZ91镁合金挤压组织与性能的试验研究[J]. 轻合金加工技术 2009(04)

- [30].汽车发动机用AZ91合金等离子熔覆表面改性层及性能[J]. 金属热处理 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f449254bbddbfce0e6fe9b35.html