# 广州地铁四号线直线电机地铁车辆电磁兼容研究

### 论文摘要

设备的电磁兼容性是指设备在电磁环境中正常工作的适应能力。它是一门新兴的交叉性和复杂性很强的学科,涉及电磁场理论、电子技术、电磁测量、信号分析、机械结构、自动控制、材料和工艺等学科。直线电机地铁车辆的系统设备集中布置、安装在车底,其中的牵引逆变器、辅助逆变器采用变频变压控制,同时列车高压回路普遍使用高电压、强电流的高压电气设备和电子控制设备,其产生强大的电磁场,对车辆中的电气系统和空间环境会造成很大的影响。直线电机特殊的机械结构决定其电磁场分布与发射不同于普通电机。如何使车辆中大量的智能控制部件、小型化传感器以及网络监控系统等在恶劣的电磁环境中正常工作,使车辆空间环境的电磁场、噪声等符合国家标准,是车辆设计中需要解决的一个重要问题。本文根据广州地铁四号线直线电机车辆项目的电磁兼容性要求,以及整车电磁兼容性的测试结果,结合系统设备的构成和布置,详细分析了直线电机地铁车辆的干扰源和受干扰对象；提出了直线电机地铁车辆电磁兼容的具体控制解决方案和改进措施,并进行了试验验证。测试结果表明车辆完全达到了电磁兼容性要求,列车运行良好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 电磁兼容发展史

- 1.2 城轨车辆电磁兼容研究的内容

- 1.3 本课题的工程背景

- 1.4 本课题研究的主要内容

- 第二章 车辆设备布置设计及主要电磁骚扰源和敏感系统分析

- 2.1 广州地铁四号线直线电机车辆对电磁兼容要求

- 2.2 直线电机地铁车辆系统构成及设备布置方案设计

- 2.2.1 广州四号线直线电机车辆编组形式及基本参数

- 2.2.2 直线电机车辆系统组成及设备电磁特性分类

- 2.2.3 系统设备安装与布置方案设计

- 2.3 直线电机车辆主要电磁骚扰源分析

- 2.3.1 直线电机结构原理及电磁场分析

- 2.3.2 牵引系统主要设备及干扰源分析

- 2.3.3 辅助供电系统主要设备及干扰源分析

- 2.4 直线电机车辆主要电磁敏感性系统

- 2.4.1 车载信号系统电磁敏感性分析

- 2.4.2 通信系统电磁敏感性分析

- 2.4.3 制动系统电磁敏感性分析

- 2.4.4 乘客信息系统电磁敏感性分析

- 2.4.5 门控及空调控制系统电磁敏感性分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 直线电机地铁车辆电磁兼容设计

- 3.1 VVVF的电磁兼容设计

- 3.2 SIV的电磁兼容设计

- 3.3 综合的电磁兼容设计

- 3.3.1 接地设计

- 3.3.2 滤波设计

- 3.3.3 屏蔽设计

- 3.4 本章小结

- 第四章 直线电机车辆EMC运行现场测试及问题改进

- 4.1 地铁车辆电磁兼容性的测试要求

- 4.2 列车整车电磁兼容测试

- 4.3 信号系统应答天线干扰问题解决方案

- 4.3.1 应答天线改造前的受干扰情况

- 4.3.2 应答天线抗干扰

- 4.4 信号系统车载无线电以太网通信抗干扰改进

- 4.5 制动系统ECU抗干扰改进

- 4.6 空调系统紧急通风逆变器抗干扰改进

- 4.7 直线电机电磁噪声抑制改进

- 4.8 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文及科研成果

### 相关论文文献

- [1].关于某地铁车辆立扶手安装的力学分析与结构优化[J]. 智能制造 2019(10)

- [2].地铁车辆架修工艺设计探讨[J]. 技术与市场 2020(01)

- [3].浅析地铁车辆受电弓基础构造及维护[J]. 技术与市场 2020(02)

- [4].世界地铁车辆市场情况分析[J]. 科技资讯 2020(02)

- [5].基于决策树和层次分析的地铁车辆健康评估[J]. 计算机与现代化 2020(03)

- [6].地铁车辆基地设计与施工配合[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [7].地铁车辆基地工艺设备配置策略研究[J]. 中国设备工程 2020(14)

- [8].不锈钢地铁车辆车体结构设计的要点研究[J]. 产业科技创新 2019(05)

- [9].谈FLUIDSIM气动仿真软件在地铁车辆教学中的运用[J]. 知音励志 2016(23)

- [10].“一带一路”上的“山东作为”[J]. 金桥 2017(07)

- [11].开罗地铁车辆及车辆段初探[J]. 一带一路报道 2017(05)

- [12].不锈钢地铁车辆涂装工艺研究[J]. 现代涂料与涂装 2016(10)

- [13].地铁车辆调试工作探讨[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [14].加强地铁车辆标准化管理的探讨[J]. 铁道技术监督 2016(11)

- [15].综合开发地铁车辆基地空间形态设计探析[J]. 都市快轨交通 2017(03)

- [16].地铁车辆载客量分析[J]. 电力机车与城轨车辆 2014(06)

- [17].中国首批自主产业化A型地铁车辆安全运行半年[J]. 都市快轨交通 2010(02)

- [18].时速100km地铁车辆下线[J]. 都市快轨交通 2010(05)

- [19].地铁车辆场段工艺设备检修管理影响因素探析[J]. 中国标准化 2019(22)

- [20].浅谈地铁车辆调试潜在风险控制对策研究[J]. 科技经济市场 2018(02)

- [21].试论地铁车辆辅助变流器直流试验电源系统设计[J]. 科学技术创新 2018(32)

- [22].地铁车辆控制系统电气柜自动测试系统设计[J]. 中国新技术新产品 2017(12)

- [23].地铁车辆定频空调系统节能方案分析[J]. 低温与超导 2017(06)

- [24].地铁车辆高压供电电路过流故障诊断分析及改进措施[J]. 技术与市场 2017(08)

- [25].长春轨道客车股份有限公司获西安地铁车辆订单[J]. 城市轨道交通研究 2009(02)

- [26].以可靠性为中心的维修在地铁车辆制动系统中的应用[J]. 城市公用事业 2008(04)

- [27].我国首列自主产业化A型地铁车辆下线[J]. 都市快轨交通 2008(05)

- [28].福州地铁车辆受电弓检修探析[J]. 机电工程技术 2020(03)

- [29].逻辑控制单元在地铁车辆上的应用及改进措施[J]. 铁道车辆 2020(04)

- [30].地铁车辆智能检修可行性研究[J]. 门窗 2019(13)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f44ede69f2381cc1695e0b17.html