# 电力营销计量改造中问题及解决措施李霞

朝阳县供电公司，辽宁省朝阳市122000;国网辽宁省电力有限公司，朝阳供电公司，辽宁省朝阳市122400

摘要：随着社会经济发展水平的不断提高，人们生产生活中对于电力资源的需求在不断提升。电力企业想要满足人们的电力要求，就需要不断提高自身的供电水平，加强对于电力系统运行过程中各个环节的管理工作。电力营销的计量改造工作已经成为了电力企业进行电力管控工作的重要内容，对于促进电力企业的发展、增强自身实力具有重要影响。本文对电力营销计量改造中问题及解决措施进行分析。

关键词：电力营销；计量改造；问题；措施

在供电企业的发展中，电力的生产销售环节一直是保障电力系统正常运行的重要环节。高效率，高准确度的电力计量系统可以为用电用户制定标准的电力费用缴纳规定，也可以推动电力企业的全面发展。我们必须切实提高对电力营销计量改造工作的重视程度，采用更加准确的电力计量系统，为客户提供更好的用电体验，同时也为供电企业带来更多的客户，加快我国电力事业的发展。

1电力营销计量系统改造需求分析

我国的社会持续和向前发展，各个行业和领域的用电量持续增加，用电量和电费的计量都存在很大的难度，改造电力营销计量十分必要。改造的主要目的就是为用户提供更加优质的供电服务，也要增强用电信息计量的安全性和准确性，让电力营销计量工作的开展具备更强的灵活性，实现智能化。改造工作要以电力市场的实际发展状况为参考，利用先进现代信息技术，让电力计量可靠性得到提升，集中处理电力数据，提升电力服务水平。

2电力营销中计量改造存在的问题

2.1计量工作原理的疏漏

在电力营销计量装置的整个的回流过程中，不稳定的电流，以及电压会导致在进行测量的时候，测量数据会出现偏差，甚至会致使测量数据的丢失。会产生以上问题的原因是：计量表的工作原理存在缺陷。在对电能数值进行检测的的时候可以用到两种方法：第一种，运用标准化的模式；第二种，随机抽样的方法。而对于整个的计量检测的核心功能则是模拟合并单元。对计量装置和电能服务进行连接的时候，技术人员可以根据一定的国家标准进行匹配。在进行审核的时候，可以用二次测试值对一次测试值进行检查。由于在计量装置中并没有进行智能安装，所以装备在进行切换的时候，需要人工进行调整。由于电压不能进行自由切换，所以使得在进行电能的计量的时候，精确性并不是那么的准确。

2.2自动化效率不高

传统的电力计量方式是通过电力企业的工作人员上门抄表，由于居民数量较大，抄表工作量大，电力企业工作人员在抄表的过程中很容易出现错误，导致记录的数量不准确，对用户缴纳电费带来影响。在信息化时代，电力计量也应该要实现自动化管理，要实现自动读数，但是当前我国很多地区的电力计量装置比较老旧，电表改造进度比较缓慢，有的地区依旧执行人工抄表的方式，而且在手动抄表进行开关的时候还会带来电能浪费。

2.3电力计量装置无法对窃电行为进行控制

一些窃电者会利用电能计量装置进行窃电，主要手法有：使用专门的手法将电能计量的电压回路进行接线改变，甚至有人会故意对电力计量的回路进行破坏，使之出现回路故障，这样一来，电能计量表内的线圈出现失压状况，或者使得电压降低，这样的情况下就会造成电力计量表记录故障，一般来说是少计量，这就是所谓的欠压法窃电。这种直接在电力计量设备上进行窃电的手法会对供电公司造成极大损失，同时也威胁其他用户用电的利益。另外还有一种窃电手法：窃电者会故意改变电力计量装置中电流回路的正常接线，或者是将电力计量电流的回路制造一些故障，这样一来就会使得电力计量表的电流线圈没有电流进行通过，或者是说只通过少部分电流，最终会造成电力计量表少计的后果，这种窃电方法就叫做欠流法窃电。

3电力营销计量改造的解决措施

3.1改革计量原理，引入计量屏柜

全封闭式的计量屏柜是有关电力部门结合地方的用电情况，是否安全用电等进行的一次革新。这种封闭式计量屏柜的推广，也带来了一定的好处，因为要想计量器进行工作，只有电力的有关工作人员才有钥匙可以打开这个专柜，这使得用电显得更为的合理化。计量屏柜的全封闭式结构的工作原理：这种装置的原理和变压器的原理是一致的。经过二次信号处理的电流，可以在回路的过程中用计量表进行记录数据。对计量箱的电磁密码进行了相应的处理之后，使得整个的电力计量过程更加的安全，同时，使得脉冲信号和方向信号的单向传输的功能得到了实现的可能。使得电力的工作人员进行操作时，安全性更高。

3.2应用预付费计量系统

电力作为一种的特殊的商品，目前最常用的付费方法是先使用后付费。这样难免会出现电费收取不及时以及窃电等问题。对此，我们可以采取预付费计量箱的方式。具体来说，预付费计量箱的主体是高压真空断路器，改计量箱适合在户外的柱体上面进行安装，因为箱体交稿。箱子里面置入了高压计量互感器，箱体的侧面打孔，然后把信号线等通过这个箱体侧面的孔进行引入，之后，箱体侧孔需要经过防水措施、密封措施等处理方法，最后，技术人员能够通过箱体外部的线柱，对箱体内部的高压互感器进行检测。由于整个预付费计量箱外部没有电缆，所以从根本上切断了窃电者运用电缆进行窃电的路径，这一点就能够保证电量损失能够保持在可控制的范围内。在箱体侧面的控制箱内，有最主要的电能表以及负控装置等，其中，负控装置可以和普通的电子计量表进行结合，然后达到进行远程预付费、欠费断电、负荷报警等功效。最后，箱体的负控装置还具有监视功能，可以防止箱门被非技术人员进行开关等。

3.3对电能计量装置的定点位置进行改造

对于电力企业而言，为了方便管理，他们一般都会对一些大客户进行集中管理，例如企业用户，用电量较大，对于用电量较大的客户，对他们的用电量进行计量，主要是通过专线专柜的方式进行计量，并且有专人对大客户专线进行跟踪、管理，可以有效地减少这些线路上的电能损失现象。在电力营销计量过程中，为了实现对更多客户的集中管理，提高管理水平，则可以对电能计量装置的定点位置进行改造，例如综合各个客户的实际情况，选择适中的位置进行电力计量装置的安装，利用高精度的电力计量器对客户的用电情况进行计量，可以减少由于长时间在线路上传输带来的电能损耗。

3.4对电力计量工作进行整合收集

在进行电力营销计量设备改造工作时，可以尽量将电力计量工作集中化，以求减少电力公司在进行电力营销计量工作时所造成的不必要的人力物力浪费，同时节约电力公司的成本，促进电力公司更好的发展。一方面，应该对电力测量的数据进行实时汇总，通过整理进行统一记录，以保证所有数据的准确性和可查性。另一方面，电力公司可以采用负荷工作原理将所有的网络数据通过网络传输技术汇总至电力公司的网络平台上，保证电力测量工作的公平公正与公开。

结束语：

电力营销计量是电力运行中的重要组成部分，为了保证电能数据的真实性，提高电力企业的整体服务质量，需要根据用户用电的实际情况，对电力营销计量装置进行改造，通过对计量装置的改造、引入计量屏柜、对计量点进行改造等，能够在一定程度上提高计量装置的运行安全性和可靠程度，还能够对窃电行为进行防治，以此来保证电力系统的安全运行。

参考文献

[1]陈广兴.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].中国高新技术企业，2014（27）

[2]史利明.电力营销计量改造中问题及解决措施[J].科技创新与应用，2015（18）

[3]屈国栋.浅析电力营销计量改造中问题及解决措施[J].中国高新技术企业，2014（28）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f456f6da9ed4e2829eb59b1c.html