# 光纤光栅动态解调系统及其应用的研究

### 论文摘要

光纤布拉格光栅（FBG,Fiber Bragg Grating）传感器自发明以来,已走过了原理性的研究和实验论证的阶段,已经进入了广泛的应用阶段。目前,FBG制作工艺已经比较成熟,研究的重点也转向在降低成本的基础上,完善解调技术和复用技术等几个方向上。FBG的解调技术是FBG传感器的关键技术之一,目前对FBG解调技术的研究是国内外研究的热点,但是大多数处于实验室的研究阶段,产品化、实用化的距离还很长。本文主要就基于长周期光栅的FBG高速解调系统展开研究讨论,从以下几个方面展开:首先简要介绍了一些光纤光栅的基本情况,包括制作工艺、研究现状等。简要的阐述了用长周期光栅来解调FBG的设计方案和优点;并对光纤Bragg光栅基本理论进行了系统的研究,主要包括:FBG的传感机理分析,耦合机理分析。其次介绍了国内外常用的解调方法,并进行比较分析优缺点;重点阐述了基于长周期光栅的FBG高速解调系统的解调原理及方案的设计实现,详细的叙述了系统的光路部分、光电转换和信号调理部分,实现了信号的预处理,为数据采集卡采集数据提供了较好的信号源;介绍FBG解调系统的数据采集部分的软件的具体实现。利用VC++的集成技术实现数据采集和保存。以及使用LabVIEW软件实现数据的采集和界面的设计,可以更直观的观察实验的效果。最后讨论了此系统在温度实验和冲击实验上的应用,通过大量的实验和数据分析,论证了系统的可行性和稳定性,基本能达到预期的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 光纤光栅的发展动态

- 1.3 制作技术

- 1.3.1 去横向干涉法

- 1.3.2 相位掩模法

- 1.4 光纤光栅应用现状

- 1.5 本文的研究内容及其意义

- 1.5.1 本文的研究内容

- 1.5.2 本文的研究意义

- 1.6 本章小结

- 第二章：光纤布拉格光栅基本原理

- 2.1 光纤布拉格的理想模型

- 2.2 光纤 Bragg 光栅耦合模式理论

- 2.3 温度、应力对光纤 Bragg 光栅波长的影响

- 2.3.1 温度对波长的影响

- 2.3.2 应力对波长的影响

- 2.3.3 应力和温度对波长的交叉影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 光纤光栅解调技术

- 3.1 光谱仪检测法

- 3.2 匹配法

- 3.3 干涉法

- 3.3.1 M－Z 干涉解调法

- 3.3.2 迈克尔逊干涉解调法

- 3.4 衍射法

- 3.5 锁模调制法

- 3.6 可调谐解调法

- 3.6.1 可调谐光源法

- 3.6.2 可调谐滤波器法

- 3.7 基于长周期光纤光栅的解调系统

- 3.7.1 长周期的耦合机理和谱分析

- 3.7.2 解调系统的设计

- 3.8 本章小结

- 第四章 解调原理及方案的设计与实现

- 4.1 解调原理

- 4.1.1 长周期光纤光栅基本原理

- 4.1.2 基于长周期光纤光栅的解调原理

- 4.2 解调系统与构建

- 4.2.1 光路系统

- 4.2.2 调理电路介绍

- 4.3 本章小结

- 第五章 数据采集

- 5.1 数据采集设备

- 5.2 数据采集卡的VC 编程实现

- 5.2.1 人机交互界面

- 5.2.2 数据采集

- 5.2.3 定时/线程的实现

- 5.2.4 数据存储

- 5.3 基于 LabVIEW 数据采集

- 5.4 本章小结

- 第六章 实验结果与分析

- 6.1 温度实验

- 6.1.1 实验系统的构成

- 6.1.2 温度实验结果分析

- 6.2 振动试验

- 6.2.1 实验加载装置介绍

- 6.2.2 振动实验结果与分析

- 6.3 冲击实验

- 6.3.1 实验设备简介

- 6.3.2 冲击实验结果分析

- 6.4 本章小结

- 第七章 全文总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 课题展望

- 参考文献

- 硕士期间研究成果及发表论文

- 致谢

- 附录

### 相关论文文献

- [1].石油储罐光纤光栅感温检测装置设计[J]. 中国设备工程 2020(01)

- [2].光纤光栅传感器阵列在空间温度场测量中的应用[J]. 激光与红外 2020(06)

- [3].974nm双光纤光栅激光器随温度变化特性[J]. 中国激光 2020(07)

- [4].基于新型光纤光栅的加速度精确测量[J]. 电子世界 2017(12)

- [5].倾斜少模光纤光栅扭转传感研究[J]. 光通信技术 2017(08)

- [6].倾斜光纤光栅研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2016(07)

- [7].相移光纤光栅的制作和特性[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [8].光纤光栅技术在矿建信息施工中的应用[J]. 能源与节能 2015(06)

- [9].微型光纤光栅土压力传感器量程及其过载能力分析研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(01)

- [10].高强度光纤光栅与碳纤维的复合及应变传感特性研究[J]. 半导体光电 2020(01)

- [11].柔体大变形参数的光纤光栅集成检测方法[J]. 仪表技术与传感器 2020(02)

- [12].光纤光栅温湿度检测系统研究[J]. 仪表技术与传感器 2019(11)

- [13].基于光纤光栅的轮胎-路面三向力测量传感器设计[J]. 仪表技术与传感器 2018(10)

- [14].耐高温再生光纤光栅的生长规律[J]. 激光与光电子学进展 2017(05)

- [15].基于电弧等离子体的光纤光栅快速退火的研究[J]. 激光技术 2017(05)

- [16].π相移光纤光栅的温度调谐特性[J]. 光学学报 2017(10)

- [17].配网供电系统中光纤光栅测温研究[J]. 电力电子技术 2017(10)

- [18].光纤光栅加速度传感器的研究进展[J]. 科技资讯 2015(02)

- [19].倾角对倾斜光纤光栅光谱特性的影响[J]. 光学仪器 2015(04)

- [20].表面浮雕式光纤光栅特性的进一步讨论[J]. 数学学习与研究 2020(05)

- [21].设计一款基于光纤光栅的脉搏测量传感器[J]. 数码世界 2018(06)

- [22].倾斜光纤光栅周期对其透射谱的影响[J]. 光学仪器 2014(01)

- [23].光纤光栅外腔半导体激光器锁模特性[J]. 半导体技术 2013(09)

- [24].双光纤光栅高频加速度传感器的研究[J]. 光电工程 2012(06)

- [25].香港理工大学研发光纤光栅监测技术试用于全国高铁[J]. 硅谷 2011(15)

- [26].光纤光栅感温火灾探测及报警系统在原油库的应用[J]. 安全、健康和环境 2010(09)

- [27].基于长周期塑料光纤光栅的温度传感系统[J]. 电工电气 2010(12)

- [28].相移光纤光栅透射光谱特性研究[J]. 中国计量学院学报 2009(04)

- [29].光纤光栅传感系统信号解调技术的研究[J]. 压电与声光 2008(06)

- [30].一种新型光纤光栅倾角传感器的研制[J]. 华中科技大学学报(城市科学版) 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f4623d2b7d76f9c3aef41857.html