# 反应磁控溅射法制备VO2薄膜及其相变特性研究

### 论文摘要

二氧化钒（VO2）是一种典型的热致相变化合物,相变温度68℃,伴随着相变,其电阻率、磁化率、光的透过率等诸多光电特性均会发生可逆突变,这些卓越的性能使得VO2薄膜在智能窗、光电开关、激光防护、光存储等领域有着极高的应用价值。本文采用反应磁控溅射方法,以单质钒为靶材,通过精准调节氧分压并结合退火工艺,制备出不同物相成分的氧化钒薄膜。利用X-射线衍射仪（XRD）分析了不同制备条件下薄膜的物相结构;扫描电子显微镜（SEM）、原子力显微镜（AFM）观察了薄膜表面的微观形貌;X射线光电子能谱（XPS）分析出了薄膜中钒的化合价态、钒氧（V、O）原子化学计量比及原子百分比;拉曼（Raman）光谱的测试进一步给出V、O原子的结合方式。测试与分析表明2%Pa氧分压、400℃退火2.5小时（h）是制备VO2薄膜的较优工艺参数,该条件下制备的薄膜结晶良好,XRD结果显示存在（100）、（010）、（001）三个VO2的特征衍射峰,O、V原子数之比为2.044,V主要以4价形式存在。通过对薄膜的电阻-温度曲线测试来研究其相变特性,新鲜VO2薄膜相变温度为66.2℃,热滞宽度为9℃,电阻可逆突变达3个数量级。对VO2薄膜的相变稳定性进行了初探,连续相变五次后的薄膜相变温度为66.7℃,热滞宽度12℃,电阻可逆突变仍然有3个数量级;放置一个月后的薄膜,相变温度为68.5℃,热滞宽度为20℃,电阻可逆突变减小到2个数量级。根据电阻-温度特性曲线计算出薄膜的电阻温度系数（TCR）,TCR值超过了—2×10-2K-1,新鲜VO2薄膜的TCR值更是高于—3×10-2K-1。VO2薄膜相变稳定性良好,基本达到了实用的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 2O5薄膜基本性质'>1.2 V2O5薄膜基本性质

- 2相变机理与特征'>1.3 VO2相变机理与特征

- 1.4 研究意义

- 1.5 本论文研究内容

- 第二章 反应磁控溅射制备薄膜工艺

- 2.1 实验设备与原材料

- 2.2 薄膜的制备

- 2.3 薄膜的退火处理

- 2.4 样品测试仪器

- 第三章 氧化钒薄膜微观结构及物相成分分析

- 3.1 XRD对薄膜晶体结构分析

- 3.2 薄膜表面形貌的AFM、SEM表征

- 3.3 薄膜的XPS能谱分析

- 3.4 激光Raman光谱分析

- 3.5 薄膜的紫外-可见-近红外光学特性

- 3.6 小结

- 2薄膜相变特性研究'>第四章 VO2薄膜相变特性研究

- 4.1 电阻-温度曲线测试装置

- 2O5薄膜的电阻-温度特性'>4.2 V2O5薄膜的电阻-温度特性

- 2薄膜的电阻-温度特性'>4.3 VO2薄膜的电阻-温度特性

- 4.4 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 结论

- 5.2 有待进行的工作

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].基于VO_2热致相变的量热式生物传感器设计[J]. 电子元件与材料 2019(12)

- [2].VO_2粉体液相合成方法及合成过程对性能的影响[J]. 大连民族大学学报 2020(05)

- [3].VO_2相变温度及性能的影响因素与应用研究进展[J]. 精细化工 2020(08)

- [4].热致变色材料VO_2的掺杂改性研究[J]. 中国陶瓷 2011(01)

- [5].用于红外激光防护的VO_2薄膜的研究进展[J]. 红外 2013(11)

- [6].真空度对VO_2(B)型薄膜制备及光电特性的影响[J]. 中国激光 2008(09)

- [7].晶格畸变对VO_2相变温度的影响[J]. 材料导报 2020(06)

- [8].用于红外激光防护的高开关率VO_2薄膜[J]. 物理学报 2016(05)

- [9].微测辐射热计用VO_2薄膜及其改性研究[J]. 云南师范大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [10].基于VO_2薄膜相变的强光限幅机制与复合防护技术[J]. 医疗卫生装备 2010(08)

- [11].VO_2金属-绝缘体相变机理的研究进展[J]. 物理学报 2016(04)

- [12].快速热处理对磁控溅射VO_2薄膜光电特性的影响[J]. 中国激光 2012(01)

- [13].VO_2薄膜的制备及其喇曼光谱研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [14].电子辐照致VO_2(B)薄膜结构与红外光谱改变[J]. 光散射学报 2008(01)

- [15].基于VO_2相变的光控太赫兹调制器[J]. 光电子.激光 2014(07)

- [16].纳米VO_2粉体的水热法制备与热致相变研究[J]. 企业技术开发 2016(06)

- [17].共溅射氧化法制备掺钼VO_2及其相变特性[J]. 稀有金属材料与工程 2015(06)

- [18].掺杂VO_2(B)粉体的水热晶化动力学研究[J]. 人工晶体学报 2010(05)

- [19].一步水热法制备超长VO_2(B)纳米带及其电化学性能（英文）[J]. 无机材料学报 2015(04)

- [20].激光防护中VO_2薄膜的最佳膜厚计算[J]. 激光与红外 2015(08)

- [21].极端电场环境激励下的VO_2相变性能研究与应用[J]. 功能材料 2020(01)

- [22].热致变色VO_2薄膜制备与影响相变因素[J]. 硅酸盐通报 2013(07)

- [23].VO_2相变机制和掺杂改性的第一性原理研究进展[J]. 自然杂志 2015(04)

- [24].水热法一步合成VO_2粉末及其微观形貌调控[J]. 材料导报 2017(S1)

- [25].无机盐离子对多孔VO_2薄膜微观形貌及热致相变性能的影响[J]. 功能材料 2014(24)

- [26].热致变发射率VO_2涂层织物的红外隐身性能研究[J]. 激光与红外 2013(06)

- [27].合成条件对多孔VO_2薄膜形貌和光学性能的影响[J]. 功能材料 2013(02)

- [28].高能脉冲磁控溅射技术制备VO_2薄膜研究进展[J]. 哈尔滨工程大学学报 2020(02)

- [29].VO_2~+与CH_3 CHO反应机理的密度泛函研究[J]. 原子与分子物理学报 2017(03)

- [30].VO_2(M/R)复合薄膜的研究进展[J]. 材料导报 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f46d9f743166db83633e2d96.html