# TiN_x缓冲层的制备及对一维SiC纳米材料场发射的影响

### 论文摘要

TiN因具有高强度、高硬度、高熔点、高化学稳定性、耐磨损、良好的导热性等一系列优点以及在增强材料的光致发光、改变半导体的带宽等方面的应用而成为目前广泛研究的材料之一。一维SiC纳米材料因其具有良好的热稳定性和化学稳定性、高的热导率、高的临界击穿场强、较低的功函数和优异的力学性质,成为场发射阴极材料的首选材料之一,是国内外研究热点。本文以TiNX薄膜为缓冲层,通过制备条件的改变,研究其对一维SiC纳米材料场发射性能的影响。在论文工作中,进行了以下几个方面的研究:（1）研究了不同工艺参数对TiNX薄膜的微结构及性能的影响。结果发现:随着溅射功率的不断增大,TiNX薄膜的晶粒尺寸先下降后增加,厚度先增厚后减薄,薄膜中N/Ti原子比和电阻率不断下降,而高于一定溅射功率,电阻率趋于某一定值;随着溅射压强的不断增加,薄膜厚度越来越小,取向由（111）晶面转变为（200）晶面生长,N/Ti原子比逐渐升高,电阻率随之升高;随着衬底温度的升高,薄膜的取向由（200）晶面转向（111）晶面,柱晶的直径先增大后减小,N/Ti原子比呈升高趋势,而电阻率呈下降趋势。总之,衬底温度对成分和电阻率的影响是相反的,而溅射功率和溅射压强对这两方面的影响是一致的。（2）研究了制备条件对一维SiC纳米材料生长的影响。结果发现:Ni催化剂颗粒大小决定CNTs的直径,纳米管的定向生长是衬底表面的电场诱导所致,其中自偏压对CNTs的生长起着至关重要的作用。相同制备条件下,不同微结构的TiNX薄膜表面生长的CNTs直径均大约为70nm,长度为1μm,表面形貌基本一致。溅射Si及高温退火后得到了具有一定阵列性的一维SiC纳米材料,随后的XPS分析表明,材料中存在较强Si-C键合,XRD物相分析表明,得到的是SiC,说明用模板法可以制备得到一维SiC纳米材料。通过SEM观察发现,在SiO2缓冲层上生长的一维SiC纳米材料较TiNX缓冲层上生长的疏松,但阵列性更好。（3）研究了TiNX缓冲层对一维SiC纳米材料场发射性能的影响。结果发现: TiNX缓冲层制备条件的不同对一维SiC纳米材料场发射性能有显著的影响,衬底温度越低,获得的TiNX薄膜中N/Ti原子比越低,其上生长的一维SiC纳米材料的场发射性能越强。衬底温度为100℃时,发射性能最强,开启场强为9.0V/μm,在12.3V/μm时发射电流密度达到10mA/cm2。而SiO2上的生长的一维SiC纳米材料开启电场达到17.8 V/μm,在21.6 V/μm时发射电流密度达到10mA/cm2。与SiO2缓冲层相比,TiNX缓冲层的引入有助于提高一维SiC纳米材料场发射的性能。这些结果为今后SiC场发射器件的开发提供有意义的借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 TiN 概述

- 1.1.1 TiN 材料的结构和性质

- 1.1.2 TiN 薄膜材料的制备

- 1.1.3 TiN 薄膜研究现状及应用

- 1.2 TiN 缓冲层的发展及应用

- 1.2.1 缓冲层概述

- 1.2.2 TiN 缓冲层的研究现状

- 1.3 一维SiC 纳米材料概述

- 1.3.1 一维SiC 纳米材料的性质

- 1.3.2 一维SiC 纳米材料的制备

- 1.3.3 一维SiC 纳米材料场发射性质研究现状

- 1.4 本文主要的实验内容及研究路线

- X薄膜的制备与表征'>第二章 TiNX薄膜的制备与表征

- X薄膜'>2.1 反应磁控溅射制备TiNX薄膜

- 2.1.1 反应磁控溅射原理

- 2.1.2 反应溅射设备

- X薄膜的制备'>2.1.3 TiNX薄膜的制备

- X薄膜物相组成、表面和横截面形貌、性质表征'>2.2 TiNX薄膜物相组成、表面和横截面形貌、性质表征

- 2.2.1 物相组成表征

- X薄膜的表面、横截面形貌表征及成分测定'>2.2.2 TiNX薄膜的表面、横截面形貌表征及成分测定

- X薄膜电阻率测定'>2.2.3 TiNX薄膜电阻率测定

- 2.3 实验结果及讨论

- X薄膜微结构和性能的影响'>2.3.1 溅射功率对TiNX薄膜微结构和性能的影响

- X薄膜微结构和性能的影响'>2.3.2 溅射压强对TiNX薄膜微结构和性能的影响

- X薄膜微结构和性能的影响'>2.3.3 衬底温度对TiNX薄膜微结构和性能的影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 一维SiC 纳米材料的制备与表征

- 3.1 碳纳米管的制备

- 3.1.1 制备方法

- 3.1.2 CVD 生长CNTs 的生长机制

- 3.1.3 实验设备

- 3.1.4 制备过程

- 3.2 不同制备条件对CNTS 生长的影响

- 3.2.1 催化剂对CNTs 生长的影响

- 3.2.2 电场方向对CNTs 生长的影响

- 3.2.3 自偏压对CNTs 生长的影响

- X缓冲层上生长CNTS 的表征'>3.3 TiNX缓冲层上生长CNTS 的表征

- 3.4 一维SiC 纳米材料的制备

- 3.4.1 溅射Si

- 3.4.2 高温退火

- 3.5 一维SiC 纳米材料的表征

- 3.5.1 一维SiC 纳米材料的SEM 表征

- 3.5.2 一维SiC 纳米材料的XPS 分析

- 3.5.3 一维SiC 纳米材料的XRD 分析

- 3.6 本章小结

- X缓冲层对一维SiC 纳米材料场发射的影响'>第四章 TiNX缓冲层对一维SiC 纳米材料场发射的影响

- 4.1 场发射的原理

- 4.2 场致电子发射测试设备

- 4.3 一维SiC 纳米材料场发射性能比较与分析

- X缓冲层对一维SiC 纳米材料场发射性能的影响'>4.3.1 不同TiNX缓冲层对一维SiC 纳米材料场发射性能的影响

- 4.3.2 不同缓冲层对一维SiC 纳米材料场发射性能的影响

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f47ea4b094c5aa830a24d267.html