# SBR污水处理工艺在液体化工码头应用研究

### 论文摘要

为了顺利完成液体化工码头整体搬迁建设项目,满足环保“三同时”的要求,需要对现有污水处理场的相关能力、性能等指标进行全面分析、研究,考察现有污水处理装置的工艺特征和运行状况,为新的污水处理场设计和建设提供技术依据,并为将来运行提供指导。本文从液体化工码头污水的产生根源出发,分析了码头污水的特征;污水产生量少;浓度高、毒性大;间歇排放,水质水量无规律性。根据这些特征选择了物化法结合SBR工艺,并对该工艺进行理论和实践研究,认为采用成熟的物化法结合SBR工艺处理液体化工码头污水技术上是可行的。通过工艺流程的特征介绍,进一步了解污水处理系统的实际运行效果,澄清物化处理和油水分离处理效率低、难度大,COD去除率最大仅13%左右,该污水处理系统80～90%以上COD去除率主要由SBR反应器(生物曝气罐)完成,实际运行数据显示;该污水处理工艺经实践检验处理液体化工码头污水是可行的。由于该工艺运行过程中控制参数较多,相互制约影响,对参数控制的好坏直接影响处理效果。通过实践摸索,总结出了运行管理中一些经验参数,并对运行中出现的问题加以分析,提出了解决办法,为今后运行和同行业提供技术依据。通过以上分析、讨论,总结出SBR工艺的优点,运行操作灵活,效果稳定,效率高,对水量、水质变化的适应性强,工艺流程简单、造价低等特点。并得出结论如下;1、根据以上分析和实际运营,液体化工码头污水处理采用SBR工艺,出水指标根据要求控制符合环保要求;2、SBR工艺在液体化工码头污水处理上技术是成熟的,值得推广应用;3、SBR工艺在处理高浓度有机废水方面独具特色,可以提供操作简便、使用灵活的废水处理手段,比较适合处理高浓度、排放量少有机废水处理;4、搬迁改建的液体化工码头新污水厂的设计建设可以模仿现有污水处理工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 液体化工码头污水的来源和特性

- 第2章 目前液体化工码头的污水处理现状

- 2.1 近年来液体化工码头的污水处理现状

- 2.2 SBR活性污泥法的应用和发展

- 2.3 SBR工艺设计要点

- 第3章 工艺流程

- 第4章 现有处理设施的运行效果研究（生物曝气罐）

- 4.1 理论分析

- 4.2 实际运行情况

- 第5章 活性污泥的运行管理

- 5.1 活性污泥法处理污水的运行指标

- 5.2 活性污泥的培养和驯化

- 5.3 试运行

- 5.4 运行中出现的常见问题

- 第6章 结论和展望

- 6.1 SBR工艺的优点和应用范围

- 6.2 结论

- 6.3 展望

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表论文

- 致谢

- 研究生履历

### 相关论文文献

- [1].分布式污水处理系统在白洋淀流域的应用[J]. 河南科技 2019(31)

- [2].橡胶装置污水处理工艺的应用与改进研究[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [3].生物接触氧化法在医药污水处理中的应用[J]. 山西化工 2019(06)

- [4].对环境工程中城市污水处理的探讨[J]. 地产 2019(17)

- [5].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 地产 2019(22)

- [6].农村污水处理难点及建议[J]. 工程建设与设计 2019(24)

- [7].联合站污水处理工艺及优化策略探讨[J]. 化工管理 2020(03)

- [8].论城市污水处理在环境保护工程中的实施办法[J]. 科技资讯 2019(35)

- [9].探究电气工程自控系统在污水处理工艺中的运用[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [10].环境工程中城市污水处理研究[J]. 中国资源综合利用 2020(01)

- [11].浅析污水处理技术在化工行业环保工程中的应用[J]. 门窗 2019(20)

- [12].探讨污水处理技术在环境工程中的运用[J]. 门窗 2019(20)

- [13].分散式污水处理技术在污水处理中的应用[J]. 建材与装饰 2020(06)

- [14].大数据技术在污水处理运营中的应用[J]. 数字通信世界 2019(12)

- [15].浅谈药厂污水处理工艺的选择[J]. 化工管理 2020(05)

- [16].污水处理的微生物指示预警作用[J]. 能源与环境 2020(01)

- [17].关于环境工程中城市污水处理的分析[J]. 化工管理 2020(05)

- [18].微生物技术在城市污水处理中的应用[J]. 绿色环保建材 2020(02)

- [19].污水处理工艺的生态安全性研究进展[J]. 居舍 2020(10)

- [20].农村污水处理技术浅析[J]. 农家参谋 2020(08)

- [21].高速公路服务区污水处理工艺改进方案研究[J]. 中国高新科技 2020(04)

- [22].浅谈磁悬浮风机在啤酒污水处理系统的应用实效[J]. 科学技术创新 2020(11)

- [23].环境工程中城市污水处理探讨[J]. 资源节约与环保 2020(04)

- [24].煤矿污水处理工艺及自动控制系统分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(22)

- [25].关于提高城镇污水处理设施出水水质的探究[J]. 建筑与预算 2020(03)

- [26].给排水污水处理技术问题及处理方法探讨[J]. 现代物业(中旬刊) 2019(11)

- [27].环保工程的污水处理思路及方法解析[J]. 农家参谋 2020(12)

- [28].农村污水处理中的主要痛点与对策分析[J]. 环境与发展 2020(03)

- [29].环境工程中城市污水处理技术的应用[J]. 科学技术创新 2020(16)

- [30].浅论环境工程之城市污水处理[J]. 资源节约与环保 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f490bbba554376585fd9f052.html