# 淀粉纳米晶粒/天然高分子复合薄膜的制备及其性能研究

### 论文摘要

聚合物基纳米复合材料是纳米材料领域发展迅速、应用前景广阔的重要材料。特别是以天然高分子制备纳米颗粒技术出现后,更为纳米复合材料开辟了新的研究方向。本文利用天然淀粉制备淀粉纳米晶粒,并采用溶液共混法制备环境友好的淀粉纳米晶粒/大豆分离蛋白和淀粉纳米晶粒/羧甲基壳聚糖纳米复合材料,并对其结构和性能进行了研究。首先通过硫酸酸解蜡质玉米支链淀粉,制备了淀粉纳米晶粒。采用X-射线衍射（XRD）、透射电子显微镜（TEM）对酸解后的淀粉颗粒进行了表征。结果表明,随着酸解的不断进行,颗粒的结晶度不断增加,微晶尺寸和面间距缓慢减小。酸解6天后,得到尺寸在40100nm之间,结晶度为62.97%的淀粉纳米晶粒,产率为24.1wt%。以溶液共混法制备淀粉纳米晶粒不同含量的淀粉纳米晶粒/大豆分离蛋白复合薄膜并研究其性能,结果表明:淀粉纳米晶粒含量较低时,对复合薄膜表现出了较好的改进和增强作用,有效的改善了大豆分离蛋白的力学性能和阻隔性能。红外光谱（FTIR）分析说明复合薄膜的填充物与基体材料之间表现出了较好的相容性。当淀粉纳米晶粒的填充量为20wt%时,复合薄膜的拉伸强度提高了7倍,70.6%的断裂伸长率说明复合薄膜仍然具有良好的延伸性。与此同时,复合薄膜的吸湿性和水蒸气透过率减小到最低,显示出了很好的阻隔性能。以羧甲基壳聚糖为基体材料制备了淀粉纳米晶粒/羧甲基壳聚糖复合薄膜。采用红外光谱（FTIR）、X-射线衍射（XRD）、扫描电镜（SEM）对复合薄膜进行结构表征。结果表明复合薄膜中淀粉纳米晶粒和羧甲基壳聚糖之间存在强烈的相互作用及良好的相容性。随着淀粉纳米晶粒含量的增加,复合薄膜的透光率不断下降,当淀粉纳米晶粒含量达到40%时,透光率降至最小值为69.3%。填充适当的淀粉纳米晶粒,可改善复合薄膜的力学性能。当淀粉纳米晶粒含量为30%时,拉伸强度（TS）为28.8MPa,比纯羧甲基壳聚糖薄膜提高了两倍,断裂伸长率（EB%）为92.4%说明复合薄膜仍具有很好的延伸性。薄膜的阻隔性能随着淀粉纳米晶粒含量的增加而不断提高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 淀粉简介

- 1.2.1 淀粉的结晶结构

- 1.2.2 淀粉的酸水解

- 1.2.3 淀粉纳米晶粒

- 1.3 大豆分离蛋白简介

- 1.3.1 大豆分离蛋白的功能性质

- 1.3.2 大豆分离蛋白在共混材料中的应用

- 1.4 羧甲基壳聚糖简介

- 1.4.1 羧甲基壳聚糖的功能性质

- 1.4.2 羧甲基壳聚糖在共混材料中的应用

- 1.5 聚合物基纳米复合材料

- 1.5.1 纳米复合材料的定义

- 1.5.2 聚合物基纳米复合材料

- 1.6 课题意义和研究内容

- 第二章 淀粉纳米晶粒的制备及其性质研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器及设备

- 2.2.3 实验步骤

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 酸解淀粉的分散状态

- 2.3.2 X-射线衍射分析

- 2.3.3 透射电镜对淀粉纳米晶粒的形态表征

- 2.3.4 反应时间对淀粉纳米晶粒产率的影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 淀粉纳米晶粒/大豆分离蛋白复合薄膜的制备及性能研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 实验仪器及设备

- 3.2.3 复合薄膜的制备

- 3.2.4 成膜液粘度的测定

- 3.2.5 复合薄膜的表观性能表征

- 3.2.6 复合薄膜的力学性能表征

- 3.2.7 复合薄膜的阻隔性能的测定

- 3.2.8 复合薄膜的红外（FTIR）表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 成膜液的粘度

- 3.3.2 复合薄膜的表观性能

- 3.3.3 复合薄膜的力学性能

- 3.3.4 复合薄膜的阻隔性能

- 3.3.5 薄膜的红外（FTIR）表征

- 3.4 本章小结

- 第四章 淀粉纳米晶粒/羧甲基壳聚糖复合薄膜的制备及性能研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验试剂

- 4.2.2 实验仪器及设备

- 4.2.3 复合薄膜的制备

- 4.2.4 成膜液粘度的测定

- 4.2.5 复合薄膜的表观性能表征

- 4.2.6 复合薄膜的红外（FTIR）表征

- 4.2.7 复合薄膜的X－射线衍射测试

- 4.2.8 复合薄膜的扫描电子显微镜（SEM）表征

- 4.2.9 复合薄膜的力学性能表征

- 4.2.10 复合薄膜的阻隔性能的测定

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 成膜液的粘度

- 4.3.2 复合薄膜的表观性能

- 4.3.3 复合薄膜的红外（FTIR）分析

- 4.3.4 复合薄膜的X－射线衍射分析

- 4.3.5 复合薄膜的表面形貌分析

- 4.3.6 复合薄膜的力学性能

- 4.3.7 复合薄膜的阻隔性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录：作者在攻读硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].单分散氟化锶纳米晶粒的可控制备及表征[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [2].硅纳米晶粒的发光特性及其应用[J]. 硅酸盐通报 2008(03)

- [3].基于热力学函数的纳米晶粒长大Cellular Automaton仿真研究[J]. 金属学报 2008(04)

- [4].不同晶相三氧化钨纳米晶粒光降解性能研究[J]. 功能材料 2018(06)

- [5].基于激光扫描的纳米晶粒生长估算及试验验证[J]. 南通职业大学学报 2008(04)

- [6].淀粉纳米晶粒的制备及其性质研究[J]. 材料导报 2008(S2)

- [7].中科院揭示孪晶辅助纳米晶粒生长机制[J]. 中国粉体工业 2014(01)

- [8].中科院金属所揭示孪晶辅助纳米晶粒生长机制[J]. 功能材料信息 2014(01)

- [9].304不锈钢纳米晶粒表层液体氮碳共渗后的结构和力学性能[J]. 金属热处理 2012(10)

- [10].铽掺杂氟化钙纳米晶粒的制备及发光性能研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [11].激光烧蚀硅靶下荷电粒子和纳米晶粒的电流响应研究[J]. 人工晶体学报 2016(07)

- [12].氧对饵掺杂硅纳米晶粒电子结构和光学性质的影响[J]. 人工晶体学报 2012(02)

- [13].室温下Ⅱ-Ⅵ族纳米晶粒在Si衬底上的化学自组装[J]. 红外与毫米波学报 2008(03)

- [14].真空中脉冲激光烧蚀制备银纳米晶粒在水平衬底上的分布特性[J]. 人工晶体学报 2019(01)

- [15].Silicalite-1分子筛纳米晶粒的微波控制合成与表征[J]. 应用化工 2013(05)

- [16].纳米材料特性形成机理的微观探析[J]. 前沿科学 2014(01)

- [17].形状和原子数对纳米晶粒铟热力学性质的影响[J]. 西南师范大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [18].不同浓度Er掺杂Si纳米晶粒电子结构和光学性质的第一性原理研究[J]. 物理学报 2011(12)

- [19].CdSe四脚状纳米晶粒的光荧光研究[J]. 微纳电子技术 2011(05)

- [20].反相微乳液法再合成CdS纳米晶粒的研究[J]. 广西师范学院学报(自然科学版) 2013(03)

- [21].掺硼纳米晶粒多晶Si薄膜的结构特征与电学特性[J]. 人工晶体学报 2008(02)

- [22].钒和金纳米晶体晶粒长大临界温度的“尺寸—形状”模型[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [23].TiO_2-SnO_2纳米晶膜紫外光照下对臭氧气敏性能的研究[J]. 分析化学 2014(07)

- [24].低温无模板法制备TiO_2多孔球及其光催化性能研究[J]. 功能材料 2019(08)

- [25].量子点的量子效应及其在荧光标记中的应用[J]. 科技资讯 2008(33)

- [26].纳米结构材料在太阳电池中的应用[J]. 微纳电子技术 2010(05)

- [27].Ti掺杂及退火处理对水热合成WO_3纳米晶粒结构及气敏性能的影响[J]. 功能材料 2015(04)

- [28].纳米晶粒生长机制分析[J]. 科技致富向导 2012(18)

- [29].长方体形CdS微粒的合成及光谱性质[J]. 光谱学与光谱分析 2008(01)

- [30].电场条件下脉冲激光烧蚀制备纳米硅晶粒成核生长动力学研究[J]. 光子学报 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f4c451a457e69b5acf22447c.html