# 暖通空调节能减排优化设计许晶月

清远市粤星工程建设咨询服务有限公司广东清远511515

摘要：近几年，我国对环境保护的重视力度不断加大，居民的环保意识逐渐增强，对建筑暖通空调的节能方面提出了越来越高的要求。众所周知，暖通空调系统的利用会消耗大量的电能，这就会增加化石能源的使用以及相应污染物的排放，对环境产生一定的影响。因此，十分有必要对暖通空调系统进行设计和改造，提高暖通空调系统运行过程中各个能源的利用效率，使暖通空调为人们带来更好的服务，同时减少能源消耗和污染排放，真正实现暖通空调系统的清洁、绿色应用。本文就暖通空调节能减排设计的原则进行阐述，并详细分析暖通空调节能减排优化设计的过程和环节。

关键词：暖通空调；节能减排；优化设计

随着我国经济发展水平的不断提升，人们的生活质量得到很大改善，对生活环境的质量提出了更高的要求，所以相应的暖通空调系统和设备在城市中得到广泛利用，有效地改善了人们的居住环境。然而，暖通空调的过度使用会消耗大量的电能，也就增加了化石能源的消耗以及污染物质的排放，十分不利于环境的保护以及能源的节约。因此，有关商家以及部门等应加强对暖通空调节能减排的优化设计和改造，使暖通空调设备运行过程中各个能源的利用效率得到提升，使暖通空调设备的绿色设计能够为广大人民提供更好的服务，并且最大限度降低设备的能源消耗量，从而促进暖通空调设备以及技术向环境友好型方向发展。

1、暖通空调节能减排设计的原则

1.1动态性原则

在暖通空调的设计过程中，动态管理是一项非常重要的内容。从管理学中的质量环来看，暖通空调的设计不但要充分考虑实际情况，还应满足相关的设计要求。通常情况下，空调的满负荷运行时间较短而部分负荷运行时间较长，这就需要我们对主机及输配系统（泵及风机）作出完善合理的部分台数的运行方案。动态管理的原则还应该选用部分负荷性能系数（IPLV)尽可能高的机组及输配辅机。并且应在开展设计的前期，有关设计人员必须对设备所处的实际环境进行全面以及实地调查，并采用有效的策略来应对突发问题，同时要制定好妥善的应急预案。

1.2技术性原则

一般来说，空调的运行会产生非常大的耗电量，对环境会产生较大的影响，所以对空调内部的节能系统进行改进，从而减少污染物的排放是当前设计人员以及相应的技术人员重点关注并研究的问题之一。随着能源循环利用技术的不断开发和使用，当前的绿色能源技术得到了广泛利用，所以设计人员可以融合这些绿色、节能技术，对空调的系统进行节能设计和改造，从而使空调设备的使用能够满足节能减排的要求。

1.3、整体性原则

在设计暖通空调设备的过程中，设计人员应从建筑物整体的节能需求出发，对节能减排设计进行长远规划，并从可持续发展的角度考虑，减少设备运行产生的能耗，同时为人们提供良好的居住环境。

2、暖通空调节能减排的优化设计分析

2.1改变暖通空调的运行方式

随着国家对环境保护重视力度的不断加大，节能减排理念不断深入人心。在这一环境下，暖通空调的设计以及优化等也需要在技术上不断做出改进和提升。其中，变频技术的应用需要根据室内的变化来实现设备的自动调节，比如在商务楼以及办公楼等大规模建筑中，变频技术的应用非常广泛。在实际应用过程中，因为采用变频运行技术的空调要比普通空调更加节能，能够减少40%左右的能耗，所以人们普遍青睐采用变频技术的空调。

2.2利用可再生能源

在实际运行过程中，空调系统内部的各个工作结构都会消耗一定的电能，一个冷热源就可以占到系统总体耗电量的百分之五十，由此可见其耗电量的产生之多。因此，在设计并选择空调冷热源时，不但要满足冷热源的要求，还应根据实际情况进行可再生能源的开发和利用。例如，设计人员可以将热泵系统应用到空调设备的设计中，其中的水源可以利用自然地表水或者是污水等，进而降低空调系统产生的能源消耗。

2.3提高空调系统的控制水平

具有较强舒适性的空调设备主要通过室内环境温度和湿度以及气流速度等要素的合理调控来运行，进而使人们感受到温度和湿度以及空气流速等适宜的环境。在实际应用的过程中，以往传统的空调主要对空气的温度进行测量和控制，这样单一的控制方式会使环境空气更加干燥，不利于人体健康，并且还会消耗大量的电能。而温湿度独立控制系统及室内气流组织系统等要素控制的加入提高了空调系统的控制水平，不但为人们带来舒适宜人的室内环境，还大大降低了空调使用产生的能源消耗。

2.4应用热回收装置

空调在运行时，其系统内部通常都会产生大量的余热，这些余热散发也会造成能源的浪费，所以应提高余热的利用效率，使余热的价值得到充分发挥。在实际设计的过程中，可以对这些多余热量进行回收利用，通过热交换等装置实现湿热以及总热的有效传递，大大降低冷热源的能源消耗，不但能够满足人们对室内环境的要求，还能达到节能降耗的目的。同时，暖通空调系统中的新风系统也会产生大量的能耗，而在实际应用过程中，为了使室内的空气得到循环，空调设备会将室内部分空气排出，这就会对空调的散热产生一定的影响。因此，设计人员应准确计算新风系统所消耗的能量，而后利用热回收装置来回收空调系统中多余的热量（冷量），并采用合理的方法对回收热量进行重复利用，不但能够减少空调系统运行的负荷，还能减少能量的浪费。当前暖通空调系统中的热回收装置主要包括热泵系统和热回收环以及热管换热器等，在暖通空调系统中加入冷凝热回收的设计能够实现热水供应与制冷系统的有效结合，从而能够利用回收的热量对卫生用水进行加热，提供了卫生热水的同时，也减少了用水加热产生的能源消耗。

2.5减少热媒介质传输的能耗

在暖通空调系统节能优化的设计中，设计人员应尽量使每一个程序的能耗都得到降低，并设计合理的方案对暖通空调系统节能减排功能进行妥善设计。同时，还应选取合适的热媒传输方式以及材料等促进系统的节能减排设计，并减少能量传输过程中产生的浪费。此外，还应利用计算机系统实时监控暖通系统的供热（供冷）情况，同时加强对供热系统的管理，从而提高能源的利用效率，达到节能减排的目的。

2.6实现建筑节能和暖通空调技术的有效结合

要想使新型建筑具有更加舒适的室内环境，就应加强建筑的节能设计，并且还应加快暖通空调技术创新的速度，特别是要做好空调换气以及湿度保持等方面的节能减排设计。与此同时，还应将暖通空调中的先进技术与建筑节能设计进行有效结合，从而促进暖通空调系统节能减排功能的加强。

结束语：

总而言之，在当前人们环保意识不断增强的情况下，暖通空调系统的节能减排设计面临着更多的挑战和难题。设计人员应明确暖通空调系统的设计原则，并在暖通以及空调等设备和系统的各个环节上做出改进和优化，提高系统和设备的能源利用效率，减少能源消耗以及污染物的排放，真正实现暖通空调系统的绿色、环保设计，从而推动建筑和暖通空调系统朝着环境友好型方向不断前进。

参考文献：

[1]尹洁秋,王妮昕,莫小峰,等.暖通空调的节能减排优化设计[J].工业b,2015(57):00002-00002.

[2]徐宇.暖通空调的节能减排优化设计[J].科研,2015(69):00234-00234.

[3]孙浩.暖通空调的节能减排优化设计[J].中国高新技术企业,2015(17):99-100.

[4]王科.暖通空调节能减排优化设计[J].中外企业家,2015(21):228-229.

[5]袁拥强.暖通空调的节能减排优化设计方法探讨[J].工业b,2016(12):00150-00150.

[6]袁平.初探暖通空调中节能减排优化设计[J].工程技术:全文版,2016(12):00280-00280.

[7]王建丽.暖通空调的节能减排优化设计[J].工业,2014(8):00189-00190.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f4db66187f5a1cf20e958bd3.html