# 北黄海和青岛近海的二氧化碳体系

### 论文摘要

海洋作为地球表面最大的碳库,决定着大气CO2的浓度水平,因此关于海洋中的二氧化碳系统的研究备受关注。而陆地边缘海碳循环的源汇格局至今不明确,其原因是缺乏DIC随时空变化的实测数据和陆架边缘海的pCO2数据,这是二氧化碳系统研究中一个急需解决的问题。二氧化碳系统研究中存在的另一个问题是用于测量pH的标度尚不一致,在天然海水中广泛使用统一的pH标度是未来的一大目标。黄海是世界上最典型的半封闭性陆架浅海之一,到目前为此,有关北黄海二氧化碳系统的研究较少,特别是缺少有关溶解无机碳及pHSWS的研究。本论文尝试根据海水中碳酸解离常数K1的温盐拟合方程,通过理论计算,把NBS标度的pH（pHNBS）转化为了海水标度下的pH（pHSWS）;并将其应用到北黄海海区和青岛近海海区的研究中。通过三个航次对北黄海海区和青岛近海海区进行的现场调查,利用水文、化学等要素的资料,计算了北黄海和青岛近海海区的碳酸盐参数,并讨论了他们的分布特征;利用Liss&Merlivat方法、Tans方法、Wanninkhof方法,结合现场风速和月平均风速,分别计算了2007年10月北黄海海区和2007年10月及2008年11月青岛近海海区的海-气CO2通量,利用实测统计法和网格统计法分别计算了两海区海-气CO2通量的平均值,结果表明:2007年10月北黄海海区和2007年10月及2008年11月青岛近海海区都是大气CO2的源。本论文的主要成果有以下几点:1.根据海水中碳酸解离常数K1的温盐拟合方程,通过理论计算,把NBS标度的pH（pHNBS）转化为了海水标度下的pH（pHSWS）;并将其应用到北黄海海区和青岛近海海区的研究中。①根据不同pH标度下测定的海水中碳酸解离常数K1之间的关系,把用NBS标度测量的pH（pHNBS）转化为了海水标度下的pH（pHSWS）。②2007年10月北黄海上层海水中的pHSWS的平面分布规律与下层水中的pHSWS的平面分布规律相反:上层水中pHSWS是近岸低,外海高;下层水中pHSWS则是外海低,近岸高。除20m层外,2007年10月北黄海各层海水中的pHSWS与DIC呈现明显的负相关。③2007年10月青岛近海海区的pHSWS无明显变化规律;2008年11月青岛近海海区的pHSWS呈现一种从北往南、从外海往胶州湾降低的分布趋势。青岛近海海区的两个航次pHSWS与DIC都没有明显的相关性。2.研究了2007年10月北黄海海区和2007年10月及2008年11月青岛近海海区的DIC和NTCO2（标准化的DIC）的水平和垂直分布规律。①2007年10月北黄海上层水中NTCO2的平面分布趋势与下层水中NTCO2的平面分布趋势相反:上层海水中的NTCO2从陆架向北黄海中心降低,下层海水中的NTCO2从陆架向北黄海中心和南黄海升高。2007年10月北黄海海水中DIC的平面分布趋势仅在上层水中鸭绿江口附近与NTCO2相反。2007年10月北黄海海底层水中DIC高值区和北黄海冷水团的分布区域基本一致,DIC的垂直分布也受到了北黄海冷水团的影响,所以DIC的分布有辅助示踪北黄海冷水团的作用。②2007年10月青岛近海海区的DIC从胶州湾向外海方向降低,到达最低值后又逐渐升高,各层的低值都位于胶州湾和外海之间, NTCO2呈现从胶州湾向外海降低的趋势。2008年11月青岛近海海区DIC浓度略高于2007年10月青岛近海海区DIC浓度,DIC和NTCO2都呈现从胶州湾向外海降低的趋势。3.研究了2007年10月北黄海海区和2007年10月及2008年11月青岛近海海区的碳酸盐及海水中的pCO2（SW）的分布规律。①2007年10月北黄海海区和青岛近海海区及2008年11月青岛近海海水中的HCO3-、CO32-的分布分别与相应海区DIC、pHSWS的分布相似。②2007年10月北黄海海水中的pCO2（SW）从近岸往北黄海中部降低,但在鸭绿江口附近呈现相反的分布趋势。③2007年10月和2008年11月青岛近海表层海水中的pCO2（SW）的分布都呈现一种从北往南升高的趋势。4.采用Liss&Merlivat方法、Tans方法和Wanninkhof方法,并结合现场风速和月平均风速,计算了2007年10月北黄海海区和2007年10月及2008年11月青岛近海海区的海-气CO2通量,用实测统计法和网格统计法分别计算了研究区域的海-气CO2通量的平均值,结果表明研究海区均是大气CO2的源。①2007年10月北黄海海区海-气CO2通量的平均值约为0.0365 mol·m-2·a-1 0.2279 mol·m-2·a-1,净的碳通量约为0.259×104 t 1.686×104 t C,此结果表明:2007年10月是北黄海海区大气CO2的源。②2007年10月和2008年11月青岛近海海区的海-气CO2通量的平均值分别约为0.4023 mol·m-2·a-10.8915 mol·m-2·a-1、0.3020 mol·m-2·a-1 0.4270 mol·m-2·a-1。此结果表明:2007年10月和2008年11月青岛近海海区是大气CO2的源。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 文献综述

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 二氧化碳体系研究概况

- 1.2.1 碳酸盐参数

- 1.2.1.1 DIC 的测量方法

- 1.2.1.1.1 库仑滴定法

- 2 分析法'>1.2.1.1.2 红外CO2分析法

- 1.2.1.2 pH 的测量

- 1.2.1.3 碳酸盐参数的计算

- 1.2.2 碳酸解离常数的测定及应用

- 2 通量及碳源汇确定'>1.2.3 海－气CO2通量及碳源汇确定

- 1.3 陆架边缘海二氧化碳系统研究近况

- 2 研究方法

- 2.1 样品的采集与处理

- 2.2 仪器和试剂

- 2.2.1 主要仪器

- 2.2.2 试剂

- 2.3 DIC 的测量

- 2.3.1 DIC 分析仪的测定步骤

- 2.3.2 DIC 分析仪的精密度和准确度实验

- NBS与PHSWS 间的转化计算'>2.4 PHNBS与PHSWS间的转化计算

- SWS 的关系'>2.4.1 氢离子的表观活度aH 与pHSWS的关系

- 1把pHNBS转化为pHSWS'>2.4.2 利用碳酸的pK1把pHNBS转化为pHSWS

- 2.5 海水中碳酸盐参数的计算

- 2 通量的计算'>2.6 海－气CO2通量的计算

- 3 北黄海海区二氧化碳体系研究

- 3.1 采样航次及站位设置

- 3.2 2007 年10 月北黄海海区的DIC 分布

- 3.2.1 2007 年10 月北黄海海区的DIC 水平分布

- 3.2.2 2007 年10 月北黄海海区DIC 的垂直分布

- SWS 的分布及其与DIC 的相关性'>3.3 2007 年10 月北黄海海区PHSWS 的分布及其与DIC 的相关性

- SWS 分布'>3.3.1 2007 年10 月北黄海海区的pHSWS分布

- SWS 与DIC 的相关性'>3.3.2 2007 年10 月北黄海海区的pHSWS 与DIC 的相关性

- 3-的分布'>3.4 2007 年10 月北黄海海区的HCO3-的分布

- 32-的分布'>3.5 2007 年10 月北黄海海区的CO32-的分布

- 2（SW））'>3.6 2007 年10 月北黄海海水中的二氧化碳分压（PCO2（SW））

- 2 通量'>3.7 2007 年10 月北黄海海区的海-气CO2通量

- 2 通量的计算'>3.7.1 2007 年10 月北黄海海区海-气CO2通量的计算

- 2 通量的分布'>3.7.2 2007 年10 月北黄海海区海-气CO2通量的分布

- 3.7.3 2007 年10 月北黄海海区的碳通量

- 3.8 本章小结

- 4 青岛近海海区二氧化碳体系

- 4.1 采样航次及站位设置

- 4.2 青岛近海海区的DIC 分布

- 4.2.1 2007 年10 月青岛近海海区的DIC 水平分布

- 4.2.2 2008 年11 月青岛近海海区的DIC 水平分布

- 4.2.3 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海海区DIC 水平分布比较

- 4.2.4 2007 年10 月青岛近海海区的DIC 垂直分布

- 4.2.5 2008 年11 月青岛近海海区的DIC 垂直分布

- 4.2.6 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海海区的DIC 垂直分布对比

- SWS 的分布'>4.3 青岛近海海区的PHSWS的分布

- SWS 的分布'>4.3.1 2007 年10 月青岛近海海区的pHSWS的分布

- SWS 的分布'>4.3.2 2008 年11 月青岛近海海区的pHSWS的分布

- SWS 的分布对比'>4.3.3 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海海区的pHSWS的分布对比

- 3-分布'>4.4 青岛近海海区的HCO3-分布

- 3-分布'>4.4.1 2007 年10 月青岛近海海区的HCO3-分布

- 3-分布'>4.4.2 2008 年11 月青岛近海海区的HCO3-分布

- 3-分布对比'>4.4.3 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海海区的HCO3-分布对比

- 32-分布'>4.5 青岛近海海区的CO32-分布

- 32-分布'>4.5.1 2007 年10 月青岛近海海区的CO32-分布

- 32-分布'>4.5.2 2008 年11 月青岛近海海区的CO32-分布

- 32-分布对比'>4.5.3 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海海区的CO32-分布对比

- 2（SW））'>4.6 青岛近海海区的二氧化碳分压（PCO2（SW））

- 2（SW））'>4.6.1 2007 年10 月青岛近海海区的二氧化碳分压（pCO2（SW））

- 2（SW））'>4.6.2 2008 年11 月青岛近海海区的二氧化碳分压（pCO2（SW））

- 2（SW）的分布对比'>4.6.3 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海表层海水中pCO2（SW）的分布对比

- 4.7 青岛近海海区的海气通量

- 2 通量'>4.7.1 2007 年10 月青岛近海海区海-气CO2通量

- 4.7.2 2008 年11 月青岛近海海区的海气通量

- 4.7.3 2007 年10 月和2008 年11 月青岛近海海区的海气通量对比

- 4.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].中国科学院胶州湾海洋生态系统定位研究站[J]. 中国科学院院刊 2019(12)

- [2].胶州湾事件中清政府的对俄外交[J]. 历史研究 2020(01)

- [3].胶州湾大桥建设前后湾内泥沙冲淤数值模拟[J]. 应用海洋学学报 2020(03)

- [4].胶州湾及青岛近海水中颗粒物散射特性及其分类[J]. 光谱学与光谱分析 2020(10)

- [5].近年来胶州湾营养盐结构与限制变化的探讨[J]. 海洋湖沼通报 2018(06)

- [6].青岛市环胶州湾近岸区域地下水环境保护探讨[J]. 治淮 2016(12)

- [7].青岛地铁1号线入海方案最深处超胶州湾隧道[J]. 隧道建设 2015(05)

- [8].“海底探秘”，胶州湾外围海域水下考古调查启动[J]. 青岛画报 2020(09)

- [9].龙头胶州湾[J]. 齐鲁周刊 2019(08)

- [10].邀你夜晚听蟋蟀(组诗)[J]. 青岛文学 2017(01)

- [11].世界上最长的跨海大桥[J]. 农村青少年科学探究 2017(Z1)

- [12].基于遥感的近30年来胶州湾海域海岸线变化研究[J]. 城市地理 2017(18)

- [13].胶州湾的早晨[J]. 北极光 2017(08)

- [14].在胶州湾畔歌唱(五章)[J]. 散文诗世界 2012(06)

- [15].胶州湾跨海大桥[J]. 中国建设教育 2019(03)

- [16].青岛胶州湾海底跨海通道及前海沿线地下道路工程[J]. 隧道建设(中英文) 2020(06)

- [17].环胶州湾近岸区域地表水资源现状及保护对策[J]. 治淮 2019(07)

- [18].胶州湾跨海大桥对海湾水体交换的影响[J]. 海洋与湖沼 2019(04)

- [19].胶州湾事件与戊戌变法[J]. 江淮文史 2017(04)

- [20].2013年胶州湾营养盐结构与限制研究[J]. 海洋开发与管理 2016(10)

- [21].胶州湾畔“鸟浪”欢[J]. 青岛画报 2018(05)

- [22].海和红房子[J]. 福建乡土 2013(02)

- [23].“终极性、永久性保护”的郑重承诺——《青岛市胶州湾保护条例》出台侧记[J]. 山东人大工作 2014(07)

- [24].胶州湾事件:缘起、交涉及症结[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版) 2013(04)

- [25].滨海湿地生态系统服务及其价值评估——以胶州湾为例[J]. 生态经济 2012(01)

- [26].胶州湾大桥和隧道建成通车[J]. 施工技术 2011(14)

- [27].胶州湾大桥的耐久寿命需要人们关注[J]. 混凝土世界 2011(08)

- [28].结缘胶州湾大桥——访山东高速集团有限公司[J]. 21世纪建筑材料居业 2011(09)

- [29].从《时务报》外文报译看西方人眼中的胶州湾及胶州湾事件[J]. 西南农业大学学报(社会科学版) 2010(03)

- [30].青岛暂停审批涉海项目 划“四线”保护胶州湾[J]. 中国建设信息(水工业市场) 2010(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f4eca43f7504fb2fc07c3231.html