# 篦冷机熟料参数测量及控制模型研究

### 论文摘要

能源与环境面临的严峻现状给水泥行业提出了新的要求。提高水泥熟料的冷却控制技术是实现节能降耗的关键,准确的篦冷机熟料控制模型又是提高冷却控制技术的前提。本课题在分别研究并实现熟料温度、厚度在线测量的基础上,从分析熟料的高温流动特性入手,以熟料微元换热方程为纽带,建立篦冷机熟料控制模型,通过实验验证控制模型的正确性,针对实验结果的误差设计了补偿算法,提高了控制模型的精度。具体工作包括:提出基于CCD比色测温原理的非接触测量篦冷机熟料温度的方法,建立篦冷机熟料温度测量模型。以提高测温模型在被测对象温度范围内的平均灵敏度为目标,解决了测温模型中波长与带宽最优解问题,给出了确定波长与带宽的约束方程,并针对某水泥厂的3500t/d篦冷机设计了实验系统,结果验证了测温系统的有效性。采用基于仿生原理的“双目”立体视觉测量理论实现篦冷机熟料厚度测量,建立篦冷机熟料厚度测量模型。设计基于二进小波变换的子线段匹配方法,通过求解样条二进小波变换系数在不同尺度下的模极大点确定不同尺度下信号急速变化点位置,采用由粗到细的匹配策略匹配端点,再对端点之间的每一个子线段采用顺序一致的原则,进行点对点匹配。仿真结果证明该方法可比原有的归一化协方差相似性测度匹配方法具有更高的准确性与快速性。从篦冷机熟料的高温流动特性入手,确定熟料在流动过程中的填充状态,分析熟料厚度与颗粒直径波动对控制模型影响,提出对篦冷机熟料采用三维分割的思想进行建模;设计了基于龙贝格变步长的三维分割算法,对z方向的分割次数进行优化;分析流动状态下熟料微元的质量平衡与热平衡关系,分别沿x、y、z方向递推,建立篦冷机熟料整体控制模型。针对控制模型进行实验分析,实验结果验证了控制模型的正确性,并指出控制模型在x方向存在误差积累效应。提出了一种基于自适应局部微调遗传算法(Genetic algorithm with adaptive local adjustment)优化的RBF网络进行控制模型误差补偿的方法;设计了一种自适应局部微调遗传算法,提高优化过程收敛速度与解的精度;针对熟料温度误差问题构建了优化的RBF网络,利用实际数据来学习训练网络权值,进而补偿篦冷机熟料控制模型,实验结果证明,补偿算法可以将控制模型误差积累问题彻底解决。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题的背景及意义

- 1.2 篦冷机的发展历程

- 1.3 课题研究现状

- 1.3.1 熟料温度测量技术研究现状

- 1.3.2 熟料厚度测量技术研究现状

- 1.3.3 熟料控制模型研究现状

- 1.4 课题来源及主要研究内容

- 第2章 篦冷机熟料温度测量方法研究

- 2.1 引言

- 2.2 篦冷机熟料温度测量模型

- 2.2.1 熟料温度测量原理

- 2.2.2 熟料温度测量模型建立

- 2.3 测温模型中的波长与带宽参数求解

- 2.4 篦冷机熟料温度测量实验

- 2.4.1 篦冷机熟料测温实验工作原理

- 2.4.2 篦冷机熟料测温实验参数确定

- 2.4.3 实验分析

- 2.5 本章小结

- 第3章 篦冷机熟料厚度测量方法研究

- 3.1 引言

- 3.2 篦冷机熟料厚度测量模型

- 3.2.1 双目立体视觉测量的生理学原理

- 3.2.2 双目立体视觉厚度测量模型建立

- 3.3 基于小波变换的双目立体视觉匹配方法研究

- 3.3.1 立体匹配内容

- 3.3.2 立体匹配方法

- 3.3.3 基于二进小波变换的子线段匹配方法

- 3.4 篦冷机熟料厚度测量误差分析

- 3.4.1 光学误差

- 3.4.2 识别误差

- 3.4.3 系统综合误差

- 3.5 篦冷机熟料厚度测量实验

- 3.5.1 篦冷机熟料测厚实验工作原理

- 3.5.2 实验分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 篦冷机熟料控制模型建立

- 4.1 引言

- 4.2 篦冷机熟料气固换热过程分析

- 4.2.1 换热过程热流分析

- 4.2.2 熟料高温流动特性研究

- 4.3 篦冷机熟料控制模型建立

- 4.3.1 熟料厚度与颗粒直径波动对模型的影响

- 4.3.2 三维分割算法设计

- 4.3.3 单元熟料质量平衡

- 4.3.4 单元熟料热量平衡

- 4.3.5 熟料控制模型建立

- 4.4 熟料控制模型误差分析

- 4.4.1 熟料控制模型系统误差分析

- 4.4.2 熟料控制模型误差实验分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于ALAGA-RBFNN 的熟料控制模型补偿方法研究

- 5.1 引言

- 5.2 ALAGA 算法研究

- 5.2.1 ALAGA 的交叉操作

- 5.2.2 ALAGA 的变异操作

- 5.2.3 算法验证

- 5.3 ALAGA 优化RBF 网络

- 5.3.1 ALAGA 优化RBF 网络算法实现

- 5.3.2 仿真研究

- 5.4 控制模型补偿方法研究

- 5.4.1 控制模型补偿方法

- 5.4.2 控制模型补偿实验研究

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].新型篦冷机循环风再利用装置的开发与应用[J]. 水泥工程 2019(06)

- [2].PLUS篦冷机的结构与性能优势[J]. 新世纪水泥导报 2020(02)

- [3].篦冷机固定斜坡的改造[J]. 中国水泥 2020(03)

- [4].篦冷机辅助冷却系统的应用[J]. 水泥 2020(02)

- [5].第四代篦冷机进料区结构与用风的优化[J]. 新世纪水泥导报 2020(03)

- [6].篦冷机循环鼓风技术在水泥窑余热发电中的应用[J]. 四川水泥 2020(10)

- [7].篦冷机技术服务[J]. 水泥 2018(11)

- [8].我公司篦冷机技术改造及效果[J]. 水泥工程 2018(06)

- [9].篦冷机技术服务[J]. 水泥 2019(01)

- [10].第三代充气梁篦冷机改造[J]. 水泥 2019(03)

- [11].新型篦冷机提产降耗改造[J]. 中国水泥 2019(07)

- [12].我公司四代篦冷机换热效率提升改造[J]. 水泥工程 2019(04)

- [13].篦冷机技术服务[J]. 水泥 2017(12)

- [14].篦冷机内气固流动和换热过程的数值模拟[J]. 电力科学与工程 2018(02)

- [15].篦冷机技术服务[J]. 水泥 2018(03)

- [16].篦冷机技术服务[J]. 水泥 2018(08)

- [17].篦冷机的使用维护及系统优化[J]. 水泥技术 2018(06)

- [18].篦冷机二段“马鞍架”的改进[J]. 新世纪水泥导报 2016(06)

- [19].三代篦冷机局部改造设计方案详解[J]. 新世纪水泥导报 2016(06)

- [20].洪山南方5000t/d篦冷机技术改造体会[J]. 水泥工程 2016(05)

- [21].第四代篦冷机的篦床运动控制研究[J]. 液压气动与密封 2017(02)

- [22].第四代篦冷机进风口改造[J]. 水泥 2017(01)

- [23].篦冷机的高效节能改造[J]. 水泥 2017(01)

- [24].太空舱技术在第四代篦冷机上的应用[J]. 水泥 2016(11)

- [25].贾宝贵:十字棒篦冷机对旧篦冷机的升级改造变得更加灵活[J]. 新世纪水泥导报 2017(01)

- [26].贵州水城海螺篦冷机技改项目顺利投产[J]. 水泥技术 2017(02)

- [27].第四代S型篦冷机传动系统故障及处理[J]. 新世纪水泥导报 2017(02)

- [28].篦冷机技术服务[J]. 水泥 2017(05)

- [29].我公司篦冷机节能降耗改造措施[J]. 水泥工程 2017(03)

- [30].丰斯篦冷机在我厂技术改造中的应用[J]. 水泥 2017(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f555fd9f2cbb4061ad09b005.html