# 光线路自动保护系统技术及其实用性探讨

### 论文摘要

随着通信行业不断发展,市场竞争日趋激烈,这更激发了通信技术竞争白热化。受近期全国电信体制改革、3G牌照发放、TD-SCDMA技术商用等多项不稳定性因素影响,各大电信运营商无不蓄势待发,新一轮竞争迫在眉睫。为了赢得市场,各运营商除了在市场营销方面做足功夫之外,更针对技术竞争基础――通信网络安全“砝码”重点加大投入,通信服务质量与通信网络性能成为各电信企业并重的核心竞争力。由于目前实现通信网络覆盖的基础仍是依靠光缆传输,而传输网络光保护环往往需要经过几千、甚至几万公里的光缆传输才能实现闭环,这种长距离光缆传输方式将大幅增加光保护环发生多点中断的可能性,因此,光缆一旦发生中断,必然将严重威胁整体传输系统的可用率。与此对应的是,目前各运营商不但传输网光路保护机制不够完善;并且由于承载光路的光缆线路几乎全部敷设在野外,网络安全受外部因素影响极大,意外故障发生率极高,甚至会频繁发生影响通信业务的“环网多点中断”恶性故障,高发的光缆故障促使各电信运营商和设备提供商积极寻求各种光缆线路保护方案。针对这一问题,本论文将通过四章,对光路保护手段中的“光线路自动保护系统（OLP）”的技术及其实用性进行探讨。第一部分,本章对光线路自动保护系统（OLP）的发展背景以及建设意义进行了简单分析。即在我国电信市场的逐步开放的大环境下,各个电信运营商都在经营自己的长途传输网络,采用的组网技术各不相同。随着网络规模的不断扩大,特别是在省际一级干线中,由于自愈环的长度越来越长,覆盖的范围越来越广,导致环网上多点同时阻断的机率逐步增大,并已经达到了影响网络安全、稳定的地步。这些都促使光线路自动保护系统（OLP）孕育而生。第二部分,由于要在现有高速光纤通信网上实现无阻断通信,除传输设备因素外,首要考虑的问题就是对光传输物理路由实施自动保护的技术解决方案,同时方案应具有安全、灵活、高可靠性、保护迅速、抗灾害和抗阻断能力强大,且投资少、见效快的高推广应用价值。本章介绍了目前国际通用的几种光路保护手段,如SDH同步数字系列,ASON技术,光路或传输系统负荷分担,人工调度保护,光线路自动保护系统（OLP）等的技术性能。并通过对以上几种光路保护技术（方法）方案的综合横向对比,得出OLP线路保护方案从理论上,具有成为现有保护体系一种有效补充的结论。第三部分,为能对OLP系统的实际使用性有一个直观和全面的了解,本章就近期河南移动在现有网络进行的实验情况进行了详细介绍。此次实验,主要是对多个厂家的光线路自动保护系统（OLP）在单机和串联方式下的建设方式,多级串联相互影响情况,系统稳定性,对现有网络设备影响等问题进行实验。以期对该系统的实用性进行全面了解,并为今后的建设、维护提供出依据与指导。通过对实验数据的总结与分析,本章得出以下三点结论。1、增加OLP设备后,无论主用和备用光缆都必须重新进行光功率优化,不能将传输系统直接开放在原有光缆中。2、光路中加入色散补偿模块（EDFA）后,光衰耗和信噪比确实会增加,虽然在此次测试中对信号质量影响较小,但如果主备用光缆长度再有所增长,则现有网络设备将可能有较大反应。因此,今后在前期规划设计过程中,务必对色散补偿模块（EDFA）的特性予以充分考虑。3、实测光纤倒换时长指标好于预期,能够满足小于50ms的传输系统要求。第四部分,综合以上各种因素,对光线路自动保护系统（OLP）的优劣性进行了深入的探讨。认为该系统的引入确实可以实现光路的同步切换保护,从而大大提高传输系统的可用性。但在建设过程中,应对其特性予以深入了解,合理规避其缺陷,保证现有传输网络的安全、稳定。综上所述,光线路自动保护系统（OLP）技术上虽不如ASON技术先进,不如SDH系统严谨、完善,但由于其具有系统简单、对原有系统影响小、与各传输设备兼容方便、故障反应及时等优势。在现阶段,不失为传输网络保护体系很好的补充手段,所起到的保护作用也具有着非常积极的意义,可以成为各电信运营商在网络维护工作中一个选择。

### 论文目录

- 表目录

- 图目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 光线路自动保护系统（OLP）的发展背景

- 1.2 光线路自动保护系统（OLP）的建设意义

- 1.3 本章小结

- 第二章 国际通用的几种光路保护手段

- 2.1 SDH 同步数字系列

- 2.2 ASON 技术

- 2.3 光路或传输系统负荷分担

- 2.4 人工调度保护

- 2.5 光线路自动保护系统（OLP）

- 2.6 本章小结

- 第三章 光线路自动保护系统（OLP）详细介绍

- 3.1 OLP 系统发展背景介绍

- 3.2 OLP 系统原理

- 3.3 OLP 系统组成

- 3.4 OLP 系统的技术指标要求

- 3.5 本章小结

- 第四章 案例分析

- 4.1 光线路自动保护系统（OLP）性能及实用性测试方案

- 4.2 案例1：省内干线郑州－开封－商丘段OLP 试验系统

- 4.3 案例2：省内干线洛阳－汝州－平顶山段OLP 试验系统

- 4.4 本章小结

- 第五章 OLP系统实用性探讨

- 5.1 OLP 系统的优点分析

- 5.2 OLP 系统的缺点分析

- 5.3 OLP 系统实用性结论

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结

- 参考文献

- 作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5787b49d0e0beb026fcb4d0.html