# Sm-Co永磁薄膜材料的研究

### 论文摘要

在功能材料领域,磁性薄膜材料作为一种很重要的分支被广泛用于微电子和信息技术,特别是在微机电系统（MEMS）中,由于其优良的性能,而被国内外科学工作者广泛关注,成为近年来的研究热点。稀土永磁薄膜材料是稀土永磁材料的发展的重点方向之一。随着科技的发展,要求器件微小化、功能兼容一体化,在这一领域,薄膜材料有着先天的优势,是普通块材所无法满足的。Sm-Co永磁薄膜材料作为第二代稀土永磁材料,虽然其常温下磁能积不如第三代稀土永磁材料Nd-Fe-B高,但其具有高的居里温度、耐腐蚀性等一些第三代稀土永磁材料Nd-Fe-B所不具有的优良特性,主要应用在一些极端条件下,有很广泛的应用前景。在已研究的Sm-Co永磁薄膜材料的报道中,主要研究了比较薄的（约几十nm）薄膜,在本文中我们主要研究了,比较厚的（约为1μm）薄膜的制备工艺及性能。分别以Cr和W为缓冲层和覆盖层制备Sm-Co永磁薄膜材料,并研究了Ar气压强对溅射速率的影响。比较了不同缓冲层对薄膜形貌、微结构和磁性能的影响。

### 论文目录

- 摘要

- 英文摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 永磁薄膜材料

- 1.2 稀土永磁薄膜材料

- 1.2.1 稀土永磁薄膜材料的研究现状

- 1.2.1.1 纳米复合稀土永磁薄膜材料

- 1.2.1.2 各向异性稀土永磁薄膜材料

- 1.2.2 Sm-Co 稀土永磁薄膜材料

- 1.2.3 Sm（Co,Cu,Fe,Zr）x 稀土永磁薄膜材料

- 1.3 成分对Sm（Co,Cu,Fe,Zr）x 稀土永磁材料的影响

- 1.4 本课题研究的内容、目的及意义

- 第二章 薄膜样品的制备与分析方法

- 2.1 磁控溅射装置

- 2.2 磁控溅射基本原理

- 2.2.1 溅射现象

- 2.2.2 磁控溅射原理

- 2.2.3 磁控溅射特点

- 2.3 薄膜样品的制备

- 2.3.1 基片的清洗

- 2.3.2 磁控溅射制备样品

- 2.4 样品的结构及性能测试

- 2.4.1 X 射线衍射仪（XRD）及工作原理

- 2.4.2 振动样品磁强计（VSM）及工作原理

- 2.4.3 扫描电子显微镜（SEM）及工作原理

- 第三章 Cr/SmCo/Cr 薄膜的制备与性能研究

- 3.1 溅射基本工艺参数

- 3.2 Ar 气压强对溅射速率的影响

- 3.3 XRD 结构分析

- 3.4 磁性能分析（VSM）

- 3.5 断面形貌分析（SEM）

- 第四章 W/SmCo/W 薄膜的研究

- 4.1 溅射基本工艺参数

- 4.2 XRD 结构分析

- 4.3 磁性能分析（VSM）

- 4.4 断面形貌分析（SEM）

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间所取得的相关科研成果

### 相关论文文献

- [1].电加热石墨烯薄膜材料的制备及应用研究进展[J]. 炭素技术 2020(01)

- [2].薄膜材料粘附强度和温度的线性关系研究获进展[J]. 化工新型材料 2020(03)

- [3].理工科专业课科研嵌入式教学模式探索——以“薄膜材料与技术”为例[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估) 2020(05)

- [4].以应用为导向的薄膜材料与技术综合实验设计[J]. 实验室研究与探索 2020(06)

- [5].薄膜材料黏附强度和温度的线性关系[J]. 高科技与产业化 2019(09)

- [6].聚氨酯自修复薄膜材料的制备及研究[J]. 功能材料 2017(07)

- [7].《薄膜材料与技术》课程教学改革初探[J]. 科技视界 2020(07)

- [8].功能薄膜材料的制备方法对比与应用前景[J]. 陶瓷学报 2015(03)

- [9].硫化铅薄膜材料的合成及应用研究进展[J]. 应用化工 2011(04)

- [10].以科研促进《薄膜材料技术与物理》专业课程的教学改革[J]. 材料科学与工程学报 2010(03)

- [11].塑料薄膜材料在微藻培养环境中的稳定性和生物附着行为[J]. 过程工程学报 2020(01)

- [12].薄膜材料与工艺课程“四位一体”教学模式的实践[J]. 科技视界 2017(08)

- [13].交互性教学在《薄膜材料与技术》课程中的应用[J]. 鸡西大学学报 2016(07)

- [14].多铁性铁酸铋薄膜材料纳米机械力调控研究[J]. 河南科技 2015(11)

- [15].稀土磁性功能薄膜材料的研究现状[J]. 稀土 2010(01)

- [16].薄膜材料的制备与表征方法研究进展[J]. 上海工程技术大学学报 2012(02)

- [17].我国攻克纳米级薄膜材料检测世界难题[J]. 塑料科技 2018(01)

- [18].《薄膜材料与技术》教学的理念创新与方法改革[J]. 佳木斯职业学院学报 2016(06)

- [19].纺织用薄膜材料定性鉴别方法研究[J]. 针织工业 2016(09)

- [20].全国光学功能薄膜材料标准化技术委员会2012年度标准化工作会议暨行标审查会在济南圆满举行[J]. 信息记录材料 2013(01)

- [21].薄膜材料形貌的计算机图像分形研究[J]. 今日科苑 2009(18)

- [22].薄膜材料的应用与发展[J]. 科技经济市场 2008(09)

- [23].气相输运沉积制备化合物薄膜材料的研究进展[J]. 人工晶体学报 2020(02)

- [24].新工科背景下薄膜材料科学与技术课程改革初探[J]. 教育现代化 2019(10)

- [25].新型发电薄膜材料:利用体温或电脑热源发电[J]. 塑料科技 2016(06)

- [26].农用大棚塑料薄膜材料的研究进展[J]. 化工新型材料 2014(12)

- [27].突显专业特色的《薄膜材料与技术》课程改革[J]. 时代教育 2016(15)

- [28].研究型大学新技术领域专业课程建设的理念与实践——以《薄膜材料技术与物理》课程为例[J]. 高教论坛 2010(06)

- [29].TiO_2薄膜材料的制备及其性能的研究进展[J]. 广州化工 2010(11)

- [30].反光薄膜材料让标识更智能[J]. 塑料科技 2019(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f58765324e9fb8cd37d89ab5.html