# 基于直线电机的机器视觉高速定位系统

### 论文摘要

工业生产中在电子制造装备、高速高精度机床行业等领域,定位系统作为重要的组成部分之一,对生产的效率、质量和精度等方面有着重要的影响。传统的定位系统驱动技术多采用旋转电机和滚珠丝杆副或者气、液等伺服驱动技术。直线电机驱动技术,真正实现了“零传动”,不仅提高了响应速度和生产效率,而且也提高了定位的精度,具有高效率、高精度的特点。机器视觉技术是一种复杂的检测技术,在定位系统中利用CCD（Charge-coupled Device）摄像机采集目标物体的图像,工控机进行数字图像处理和定位,这样更加有效的提高了定位系统的精度。因此融合直线电机驱动技术和机器视觉技术的定位系统是一种较好的方案。本文提出了一种新型的直线电机直驱式X-Y微动平台,融合了机器视觉系统,设计了一种基于直线电机的机器视觉高速定位系统。本文首先对定位系统的国内外的发展状况做了综述,对基于直线电机的机器视觉高速定位系统进行了总体设计。其次,在对直线电机机构和原理进行详细分析的基础上对直线电机进行了数学建模,并分析定位系统的结构与组成,对直线电机机器视觉定位系统建立了相关的数学模型。同时进行了定位系统运动结构的设计、定位系统控制系统软硬件的设计。根据直线电机和定位系统的数学模型,采用了数字PID控制策略。最后,搭建了基于直线电机的机器视觉高速定位系统的仿真和实验平台,对定位系统做了一系列的仿真和实验,根据实验得到的数据进行实验结果分析。实验结果表明了基于直线电机的机器视觉高速定位系统的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 基于直线电机的机器视觉高速定位系统的研究目的和意义

- 1.3 国内外研究综述

- 1.4 论文研究的主要内容和论文的组织结构图

- 2 基于直线电机的机器视觉高速定位系统的总体设计

- 2.1 引言

- 2.2 基于直线电机的机器视觉高速定位系统的总体方案

- 2.3 基于直线电机的机器视觉高速定位系统的组成及特点

- 2.4 本章小结

- 3 基于直线电机的机器视觉高速定位系统的建模

- 3.1 引言

- 3.2 直线电机的建模

- 3.3 定位系统的建模

- 3.4 本章小结

- 4 基于直线电机的机器视觉高速定位的机器视觉系统

- 4.1 引言

- 4.2 机器视觉系统的设计

- 4.3 数字图像处理与摄像机标定

- 4.4 本章小结

- 5 基于直线电机的机器视觉高速定位的控制系统

- 5.1 引言

- 5.2 定位系统控制策略与算法设计

- 5.3 定位系统硬件电路设计

- 5.4 定位系统软件程序设计

- 5.5 本章小结

- 6 基于直线电机的机器视觉高速定位系统的仿真与实验

- 6.1 引言

- 6.2 实验准备

- 6.3 定位系统开环控制的正负阶跃响应仿真与实验

- 6.4 定位系统闭环控制的正负阶跃响应仿真与实验

- 6.5 定位系统双闭环控制的仿真与实验

- 6.6 本章小结

- 7 全文总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 后续工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 （攻读硕士学位期间发表论文与成果）

### 相关论文文献

- [1].直线电机地铁车辆浅谈[J]. 铁道勘测与设计 2017(01)

- [2].直线电机地铁能耗分析[J]. 科技风 2020(02)

- [3].日本直线电机制动技术的研究进展综述[J]. 铁道车辆 2020(01)

- [4].永磁同步直线电机的电磁设计与分析[J]. 微特电机 2020(03)

- [5].自由活塞斯特林制冷机用直线电机性能仿真与测试[J]. 柴油机 2019(06)

- [6].V形压电直线电机结构优化研究综述[J]. 山西能源学院学报 2020(02)

- [7].论高速永磁直线电机的测试[J]. 机械制造 2019(12)

- [8].城轨直线电机车辆智能运维综合检测系统研究与实现[J]. 铁道技术监督 2020(04)

- [9].扁平型永磁直线电机定位力综合优化[J]. 微电机 2020(03)

- [10].时速120公里磁悬浮列车直线电机设计[J]. 时代农机 2020(03)

- [11].高性能磁场调制永磁直线电机研究综述与展望[J]. 电机与控制应用 2020(08)

- [12].自动除泡机直线电机的控制与抗干扰改进[J]. 山西电子技术 2020(04)

- [13].直线电机的特点和应用[J]. 农家参谋 2019(09)

- [14].关于直线电机返修质量的对比分析[J]. 机电信息 2019(24)

- [15].往复式永磁直线电机实验教学平台[J]. 电气电子教学学报 2019(06)

- [16].浅谈直线电机的维护与保养[J]. 时代农机 2018(08)

- [17].U型无铁芯直线电机的振动模态计算与分析[J]. 日用电器 2018(11)

- [18].磁悬浮直线电机三维有限元分析及优化设计研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(01)

- [19].永磁同步直线电机的矢量控制系统研究[J]. 电子技术与软件工程 2017(01)

- [20].无铁心永磁同步直线电机推力谐波分析与消除[J]. 中国电机工程学报 2017(07)

- [21].基于重心邻域算法的无铁心永磁同步直线电机优化设计研究[J]. 中国电机工程学报 2017(12)

- [22].永磁同步直线电机混沌杂草自抗扰控制研究[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2017(04)

- [23].永磁同步直线电机小行程高精度定位控制[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(03)

- [24].结构参数对直线电机性能的影响[J]. 科技创新与应用 2017(21)

- [25].基于能量整型方法的永磁同步直线电机位置控制[J]. 机电工程 2017(08)

- [26].直线电机滑台摩擦特性和摩擦模型[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [27].永磁同步直线电机建模及混沌搜索优化设计[J]. 电机与控制应用 2017(09)

- [28].五相容错圆筒永磁直线电机的设计与分析[J]. 微特电机 2017(08)

- [29].基于永磁同步直线电机的城轨门系统研究[J]. 电脑知识与技术 2017(24)

- [30].非共振式压电直线电机精密驱动及定位控制[J]. 光学精密工程 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f593893fdb5beb86805f4af5.html