# 核壳纤维的制备及其在聚丙烯改性中的应用

### 论文摘要

聚丙烯由于其力学性能优异,耐热性好,耐应力开裂性和刚性优异,且易于加工成型,具有广泛的应用价值,但是其韧性较差,尤其是在低温下易脆断,对缺口敏感,因此聚丙烯改性成为研究热点和重点。静电纺丝法可以制备出连续微纳米级纤维。本文主要采用同轴静电纺丝制备不同种类纳米核壳纤维,主要工作如下：1、采用同轴静电纺丝法成功地制备外层为塑料内层为橡胶不同种类的核壳纤维,研究了纺丝过程的一系列参数对核壳纤维形貌及结构的影响,分别制得了直径为100-200nm,600-800nm,200-400nm的PVP/EPDM, PC/EPDM, PA6/CR的核壳纤维,为制得形貌较好的核壳纤维提供了一定的理论基础。2、将制得的核壳纤维填充到聚丙烯中对聚丙烯进行改性研究。通过SEM, XRD, DSC, PLM等表征可知,需在加工过程中添加增容剂提高核壳纤维与基体之间的相容性,核壳纤维的加入使得结晶速率加快,起到了促进β晶生长的作用,同时发现复合材料的晶体尺寸较聚丙烯减小,尤其是添加增容剂后,形成细小微晶。力学性能测试表明,核壳纤维的加入使得聚丙烯的冲击性能增加,与纯PP冲击效果相比提高程度：硫化PC/EPDM纤维（33.8%）>PA6/CR纤维（32.82%）>未硫化PC/EPDM纤维（23.27%）>PVP/EPDM纤维（17.56%）,在提高冲击性能的同时,PVP/EPDM使得PP刚性降低降,PA6/CR、PC/EPDM则可以保持PP的刚性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 聚丙烯改性研究进展

- 1.1.1 聚丙烯介绍

- 1.1.2 聚丙烯的化学改性

- 1.1.3 聚丙烯的物理改性

- 1.2 聚丙烯结晶调控

- 1.3 聚丙烯纳米复合材料

- 1.3.1 纳米粒子的特性

- 1.3.2 纳米材料对PP性能的影响

- 1.4 静电纺丝

- 1.4.1 静电纺丝技术

- 1.4.2 静电纺丝工作原理

- 1.4.3 静电纺丝影响因素

- 1.5 同轴静电纺丝

- 1.5.1 同轴静电纺丝工作原理

- 1.5.2 同轴静电纺丝影响因素

- 1.6 选题的意义及研究内容

- 第二章 同轴静电纺丝法制备核壳纤维

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验原材料

- 2.2.2 实验设备及仪器

- 2.2.3 样品制备

- 2.3 实验测试方法

- 2.3.1 扫描电镜测试（SEM）

- 2.3.2 透射电镜测试（TEM）

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 外层PVP,内层EPDM同轴纤维形貌及结构的研究

- 2.4.2 其他材料的核壳纤维的制备

- 2.5 小结

- 第三章 核壳纤维在聚丙烯改性中的应用

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原材料

- 3.2.2 实验设备及仪器

- 3.2.3 样品制备

- 3.3 实验测试方法

- 3.3.1 扫描电镜观测（SEM）

- 3.3.2 广角X射线衍射分析（XRD）

- 3.3.3 差示扫描量热仪（DSC）

- 3.3.4 偏光显微镜（PLM）

- 3.3.5 冲击测试

- 3.3.6 拉伸测试

- 3.4 结果与讨论

- 3.4.1 核壳纤维（外层PVP内层EPDM）对聚丙烯的改性

- 3.4.2 核壳纤维（外层PC内层EPDM）对聚丙烯的改性

- 3.4.3 核壳纤维（外层PA6内层氯丁橡胶）对聚丙烯的改性

- 3.5 小结

- 第四章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 附录

### 相关论文文献

- [1].核壳网络结构钛氮合金力学性能有限元模拟[J]. 材料开发与应用 2020(02)

- [2].核壳量子点研究进展[J]. 化学世界 2015(05)

- [3].废弃杏核壳巧变钱[J]. 农村百事通 2013(04)

- [4].TiO_2光催化核壳材料的研究进展[J]. 材料导报 2011(13)

- [5].ZSM-5/Silicalite-1核壳分子筛的合成与择形催化性能[J]. 化学反应工程与工艺 2012(06)

- [6].核壳粒子的制备及对环氧树脂的增韧作用[J]. 高分子材料科学与工程 2011(11)

- [7].杏核壳对阳离子染料的吸附研究[J]. 硅酸盐通报 2015(10)

- [8].核壳粒子研究进展[J]. 化学工程师 2016(12)

- [9].白内障超声乳化术不同核壳处理方法比较[J]. 现代医药卫生 2017(24)

- [10].新型核壳纤维增韧聚丙烯的研究[J]. 塑料工业 2011(07)

- [11].一种交联核壳微球的合成及其结构与性能的研究[J]. 应用化工 2017(11)

- [12].核壳球形材料的专利技术发展综述[J]. 科学家 2016(11)

- [13].核壳粒子对PBT增韧改性研究[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [14].硅胶核的性质对分子自组装核壳材料性质的影响[J]. 分析测试学报 2008(07)

- [15].PAA/SiO_2核壳粒子调控及其超疏水性能[J]. 稀有金属材料与工程 2016(S1)

- [16].杏核壳仁风选机的设计及试验[J]. 农产品加工(学刊) 2013(23)

- [17].fnSiO_2@mSiO_2核壳粒子的制备及表征[J]. 化学工程师 2012(06)

- [18].双亲性w/o-SiO_2-void-TiO_2中空核壳微球的合成及表征[J]. 无机材料学报 2014(04)

- [19].中空以及中空-核壳CeO_2微球的制备、表征与性能研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [20].苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯无皂核壳乳液合成及表征[J]. 涂料工业 2012(10)

- [21].载生长因子有机/有机核壳微球的促成骨作用[J]. 世界最新医学信息文摘 2019(37)

- [22].金纳米核壳局域表面等离子体激元的消光特性研究[J]. 光散射学报 2016(03)

- [23].耐水型核壳丙烯酸酯聚合物增韧剂的制备与性能研究[J]. 塑料工业 2009(01)

- [24].硒化铅核壳量子点的合成与应用研究进展[J]. 发光学报 2020(06)

- [25].几种干果核壳活性炭的表征与性能比较[J]. 生物质化学工程 2014(03)

- [26].核壳比对聚丙烯酸酯塑溶胶流变-凝胶行为的影响[J]. 功能材料 2013(16)

- [27].贵金属纳米核壳材料的研究进展及其应用[J]. 现代化工 2012(04)

- [28].界面接枝聚合制备有机/无机核壳粒子及聚合物微胶囊[J]. 化工新型材料 2011(11)

- [29].核壳橡胶在环氧模塑料中分散及增韧改性研究[J]. 电子与封装 2009(04)

- [30].纳米SiO_2核壳粒子改性聚乳酸的研究[J]. 塑料工业 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5aa3ba77f5cae7b42458370.html