# 富勒烯C60/C70纳米管的合成与表征

### 论文摘要

富勒烯纳米管在诸多领域有着潜在应用前景,引起人们的广泛关注。目前,已有许多关于C60纳米管合成的研究,而采用比C60更廉价的C60/C70粉末为原料合成C60/C70纳米管（FNTs）的研究则鲜见报道。本文通过液-液界面析出法,在C60/C70吡啶溶液与异丙醇的界面处合成了FNTs,用POM、TEM、SEM对合成的FNTs的形貌、结构进行了表征。FNTs外径尺寸在300-1500nm之间,内径尺寸在50-1200nm之间,长度大于800μm,具有很高的长径比。研究了合成条件对FNTs的影响,发现光照时间能影响FNTs的组成,通过FT-IR光谱分析技术初步判断FNTs中C70的含量随光照时间的增加呈现逐渐减少的趋势,为以后通过控制实验条件合成比例可调的FNTs指明了研究方向。此外,溶剂对FNTs的生长起着重要的作用,以甲苯、苯、间二甲苯为C60/C70粉末的溶剂时,均不能合成FNTs;而以吡啶作为溶剂,则能合成FNTs。以此为基础,对FNTs的生长机理进行了探讨,发现FNTs的生长机理与C60、C70分子分别与吡啶分子之间发生的电荷转移络合物反应有关。通过液-液界面析出法在C60/C70苯溶液与异丙醇的界面处合成了 C60/C70纳米晶须（FNWs）。用POM、TEM、SEM、FT-IR对FNWs的形貌结构、组成进行了表征。FNWs直径在100-300nm之间,长度可达150μm,由C60、C70分子组成,其中C70含量约为14.8mol%,通过液-液界面析出法在C60/C70 N-甲基吡咯烷酮溶液与异丙醇的界面处合成了吡咯烷酮体系FNTs。用POM、TEM、SEM对吡咯烷酮体系FNTs的形貌、结构进行了表征。吡咯烷酮体系FNTs外径尺寸约在1500-1700nm之间,内径尺寸在700-900nm之间,长度可达800μm。对C60/C70吡咯烷酮溶液进行了研究,发现C60/C70吡咯烷酮溶液中也存在电荷转移络合物反应。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 富勒烯的结构与性能

- 60、C70)的结构'>1.1.1 富勒烯(C60、C70)的结构

- 60、C70)的物理性质'>1.1.2 富勒烯(C60、C70)的物理性质

- 60、C70)的化学性质'>1.1.3 富勒烯(C60、C70)的化学性质

- 1.2 一维碳纳米材料及其研究进展

- 60、C70)纳米管及其研究进展'>1.3 富勒烯(C60、C70)纳米管及其研究进展

- 1.3.1 FNTs的研究概况

- 1.3.2 FNTs的合成方法

- 1.3.3 FNTs的生长机理

- 1.3.4 FNTs的结构

- 1.3.5 FNTs的性能及应用

- 1.4 选题的目的及意义

- 1.5 主要研究内容

- 第二章 FNTS的合成

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 原料和主要仪器

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.3 分析方法

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 FNTs的形貌与结构

- 2.2.2 FNTs的组成

- 2.3 不同生长条件的影响

- 2.3.1 超声波照射的影响

- 2.3.2 光照的影响

- 2.3.3 溶剂的影响

- 2.4 本章小结

- 第三章 FNWS的合成

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 原料和主要仪器

- 3.1.2 实验方法

- 3.1.3 分析方法

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 FNWs的形貌结构

- 3.2.2 FNWs的组成

- 3.3 本章小结

- 第四章 FNTS的生长机理

- 4.1 溶剂化变色效应

- 4.2 紫外-可见光吸收（UV-VIS）光谱

- 4.3 陈化时间对合成的FNTs的影响

- 4.4 新溶剂的探索

- 60/C70-NMP溶液的UV-Vis光谱'>4.4.1 C60/C70-NMP溶液的UV-Vis光谱

- 4.4.2 NMP体系FNTs的合成

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].扶手椅型硅纳米管电子结构的研究[J]. 原子与分子物理学报 2020(01)

- [2].纳米羟基磷灰石纳米管的一种简便制备方法及其对溶液中重金属离子的吸附（英文）[J]. 无机化学学报 2020(04)

- [3].基于阳极氧化法的TiO_2纳米管制备及生成过程分析[J]. 化工进展 2020(03)

- [4].TiO_2纳米管负载米诺环素的释放动力学研究[J]. 安徽医科大学学报 2020(02)

- [5].具有凝胶外壳金纳米管的可调节近红外光声转换效率[J]. 声学学报 2020(03)

- [6].新型复合埃洛石纳米管的制备及其阻燃性能研究[J]. 宁波工程学院学报 2020(02)

- [7].改性TiO_2纳米管的制备及其对盐酸多西环素的降解[J]. 化学世界 2020(08)

- [8].TiO_2纳米管表面碘负载及其表征[J]. 中国骨与关节损伤杂志 2020(07)

- [9].远距离细胞连接——膜纳米管的生物功能[J]. 生理学报 2019(02)

- [10].TiO_2纳米管制备及抗菌性能研究[J]. 科技创新导报 2018(10)

- [11].基于溶胶—凝胶法镧掺杂TiO_2纳米管制备研究[J]. 当代化工 2018(09)

- [12].金属元素掺杂TiO_2纳米管的研究进展[J]. 化工新型材料 2016(12)

- [13].环肽纳米管的合成及应用研究进展[J]. 化学试剂 2017(02)

- [14].氯化亚铁催化制备硼碳氮纳米管[J]. 人工晶体学报 2017(03)

- [15].三维网状结构TiO_2纳米管的制备及光电性能研究[J]. 电镀与精饰 2017(05)

- [16].阳极氧化法制备有序TiO_2纳米管的实验因素[J]. 沈阳大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [17].阳极氧化制备10μm长高比表面积的TiO_2纳米管[J]. 稀有金属材料与工程 2017(08)

- [18].TiO_2纳米管电极光电催化降解四环素[J]. 环境化学 2016(07)

- [19].理论研究应变调控硅纳米管的稳定性和带隙[J]. 广东石油化工学院学报 2016(04)

- [20].模板合成法制备TiO_2:Eu~(3+)纳米管及其发光特性研究[J]. 功能材料与器件学报 2014(05)

- [21].碳锗掺杂对硅纳米管电子结构和光电性质的影响[J]. 无机材料学报 2015(03)

- [22].更棒的纳米管渐行渐近[J]. 物理通报 2009(12)

- [23].氮掺杂炭纳米管的合成及其在燃料电池和水处理方面的应用（英文）[J]. 上海第二工业大学学报 2013(04)

- [24].用于骨科植入体的纳米银/氧化钛纳米管复合抗菌涂层[J]. 材料科学与工程学报 2020(03)

- [25].金属改性的TiO_2纳米管对光催化性能的影响[J]. 广州化工 2020(14)

- [26].基于TiO_2纳米管的仿生超疏水棉织物的制备与性能研究[J]. 纺织导报 2019(04)

- [27].锐钛矿型TiO_2纳米管拉伸性能的分子动力学研究[J]. 陶瓷学报 2019(03)

- [28].西安交大研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 稀土 2017(01)

- [29].西安交通大学研究人员发现高质子导电性稀土基“纳米管”[J]. 有色金属材料与工程 2016(06)

- [30].氧化参数对TiO_2纳米管结构及双室光电化学池产氢性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5d433383b2ad45f42780162.html