# 1，2-苯并吡喃酮衍生物的合成与性能研究

### 论文摘要

工业循环水中药剂的浓度是一项重要的检测指标,因此能快速准确的检测水中药剂的浓度显得尤为重要。荧光示踪型水处理药剂结构中含有荧光基团,可以通过荧光检测技术迅速准确的获得其在水中的浓度。本论文研究了7-乙酰氧基-4-甲基-1,2-苯并吡喃酮的溴代反应条件。通过单因素实验和正交实验对合成工艺进行优化,得到了7-乙酰氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮的最佳合成工艺。然后所得溴代产物与丙烯酸二甲氨基乙酯（DMAEA）通过季铵化反应得到二甲基-（4-（7-乙酰氧基-1,2-苯并吡喃酮））-甲基-（2-丙烯酰氧基）-乙基-溴化铵。还研究了7-甲氧基-4-甲基-1,2-苯并吡喃酮的溴代反应条件,研究结果表明改变原料配比、反应时间、光照等条件,得到了7-甲氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮、7-甲氧基-4-甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮和7-甲氧基-4-溴甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮三种溴代产物。对溴代产物和季铵盐的结构进行了FT-IR、NMR表征,另外采用Bruker-P4四圆衍射仪解出了7-乙酰氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮和7-甲氧基-4-甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮其晶体结构。使用荧光分光光度计对此季铵盐的荧光性能进行了研究；使用电化学工作站对此季铵盐的缓蚀性能进行了研究。结果表明：在浓度为1×10-2mg／L-20x10-2mgL范围内,该季铵盐的浓度与荧光强度呈良好的线性关系,便于检测,水溶液pH值在7-10之间的改变对药剂荧光强度影响不大；并且此季铵盐具有很好的缓蚀效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 前言

- 1.1 国内外循环冷却水处理技术研究进展

- 1.2 含荧光基团水处理剂的研究意义及研究进展

- 1.2.1 研究意义

- 1.2.2 研究进展

- 1.3 1,2-苯并吡喃酮衍生物溴代反应研究进展

- 1.4 本论文的目的和任务

- 2 1,2-苯并吡喃酮衍生物的溴代反应研究

- 2.1 概述

- 2.2 7-乙酰氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮的合成与结构表征

- 2.2.1 主要原料与仪器

- 2.2.2 实验部分

- 2.2.3 7-乙酰氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮的结构表征

- 2.2.4 7-乙酰氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮合成的单因素实验

- 2.2.5 7-乙酰氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮合成反应的正交实验

- 2.3 7-甲氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮的合成反应与结构表征

- 2.3.1 主要原料与仪器

- 2.3.2 实验部分

- 2.3.3 7-甲氧基-4-溴甲基-1,2-苯并吡喃酮的结构表征

- 2.4 7-甲氧基-4-甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮的合成与结构表征

- 2.4.1 实验部分

- 2.4.2 7-甲氧基-4-甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮的结构表征

- 2.5 7-甲氧基-4-溴甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮的合成反应与结构表征

- 2.5.1 实验部分

- 2.5.2 7 甲氧基-4-溴甲基-3-溴-1,2-苯并吡喃酮的结构表征

- 2.6 小结

- 3 溴甲基取代1,2-苯并吡喃酮的季铵化反应

- 3.1 概述

- 3.2 主要原料与仪器

- 3.3 实验部分

- 3.3.1 合成路线

- 3.3.2 实验步骤

- 3.4 季铵盐荧光单体的结构表征

- 3.4.1 季铵盐荧光单体的FT-IR图

- 1HNMR图'>3.4.2 季铵盐荧光单体的1HNMR图

- 3.5 小结

- 4 季铵盐性能评价

- 4.1 荧光机理

- 4.2 实验仪器

- 4.3 季铵盐荧光性能的研究

- 4.3.1 荧光单体的荧光性能测试

- 4.4 缓蚀性能评定

- 4.4.1 缓蚀机理

- 4.4.2 缓蚀性能评价方法

- 4.4.3 实验仪器与示意图

- 4.4.4 实验药品

- 4.4.5 实验步骤

- 4.4.6 动电位极化曲线测试结果及讨论

- 4.4.7 交流阻抗谱的测试结果与讨论

- 4.5 小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].2-吡喃酮衍生物合成研究进展[J]. 有机化学 2010(11)

- [2].葡萄孢菌代谢产物α-吡喃酮酪氨酸酶抑制活性的研究[J]. 中国海洋药物 2008(03)

- [3].6-氨基-1,2-苯并吡喃酮的制备及表征[J]. 精细石油化工 2018(03)

- [4].虎杖中一种新的2-吡喃酮合酶基因的克隆和功能研究（英文）[J]. 生物化学与生物物理进展 2019(07)

- [5].脱氢乙酸合成2,6-二甲基-γ-吡喃酮工艺研究[J]. 化学试剂 2012(10)

- [6].自由基促进硫甲基取代的炔酮的环化反应[J]. 化学学报 2019(09)

- [7].2-吡喃酮的合成新方法[J]. 化学研究与应用 2016(10)

- [8].萘骈苯骈吡喃酮类活性化合物研究进展[J]. 中国海洋药物 2012(05)

- [9].新型碱性离子液体催化剂高效催化合成吡喃酮[2,3-d]嘧啶酮和[2,3-d]嘧啶衍生物（英文）[J]. 催化学报 2017(07)

- [10].苯甲酰氧基取代的2-吡喃酮的固相光二聚反应[J]. 合成化学 2013(04)

- [11].化感物质衍生物吡喃酮对不同谷子品种的安全性评价[J]. 应用生态学报 2020(07)

- [12].吡喃酮型花色苷衍生物的制备、光谱特性及抗氧化活性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2017(07)

- [13].苯并-α-吡喃酮类生物活性物质的合成[J]. 化工进展 2014(08)

- [14].氧气氧化2,6-二-(三甲基硅基)吡喃为6-三甲基硅基-α-吡喃酮[J]. 有机化学 2013(02)

- [15].一种高纯度α-吡喃酮的制备方法[J]. 乙醛醋酸化工 2020(07)

- [16].氮杂环卡宾催化下官能化萘并吡喃酮的串联合成[J]. 有机化学 2020(02)

- [17].5,6-二氢-2-吡喃酮作为HIV-1蛋白酶抑制剂的3D-QSAR和对接研究[J]. 原子与分子物理学报 2017(02)

- [18].DDQ介导的新型3-吲哚烷酮及吡喃酮并[2,3-b]吲哚类化合物的合成[J]. 合成化学 2020(07)

- [19].决明子中萘并-吡喃酮类化学成分及其生物活性研究进展[J]. 特产研究 2017(03)

- [20].2-甲酰苯胺-3-甲基苯并吡喃酮化合物的合成研究[J]. 通化师范学院学报 2014(02)

- [21].电化学促进铱催化乙烯基C—H键官能团化高效合成α-吡喃酮[J]. 有机化学 2020(01)

- [22].HOMO活化的2-吡喃酮与2,5-二烯酮反电子需求的不对称Diels-Alder反应[J]. 化学学报 2018(05)

- [23].2-苯基4-吡喃酮类COX-2抑制剂的三维构效关系研究[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [24].2-[(4-甲基-1,2-苯并吡喃酮-7-基)氧基]丙酸钠对高倍甜味剂后苦味抑制效果研究[J]. 中国调味品 2014(03)

- [25].三-2-吡喃酮与二苯酮的固相[2+2]光环加成反应[J]. 合成化学 2014(03)

- [26].4-卤-5-(4-甲基-2H-1-苯并-2-吡喃酮-7-氧基)-2-取代-3(2H)-哒嗪酮衍生物的合成和生物活性研究[J]. 有机化学 2010(08)

- [27].3-氨基-1,2-苯并-α-吡喃酮类衍生物的合成及抗氧化研究[J]. 化学试剂 2017(09)

- [28].4-羟氨基-α-吡喃酮甲酰胺类似物的3D-QSAR及分子对接研究[J]. 原子与分子物理学报 2019(03)

- [29].3-(4,5-二(十六烷硫基)-1,3-二硫杂环戊烯-2-叶立德)萘吡喃酮的合成与性质研究[J]. 淮阴师范学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [30].海南东寨港红树林内生真菌Aspergillus fumigatus SAS10吡喃酮类代谢产物[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5dc1ac7ada6a6aecbe42273.html