# 激光熔覆Ni基非晶合金涂层组织及性能研究

### 论文摘要

为了达到研究激光熔覆可以在45钢基体表面制备Ni基非晶合金涂层的目的。本文采用非晶形成能力三判据原则及非晶成分团簇线定律法则,选取常规非晶合金制备方法中具有较强非晶形成能力的Ni59.35Nb34.45Sn6.2、Ni42Zr30Ta28、Ni60Zr20Nb15Al5合金成分,利用DL-HL-T5000B型横流CO2激光器在以45钢为基体上制备非晶合金涂层。并对不同输出功率下得到的熔覆层微观组织和力学及腐蚀性能进行了理论分析和结果验证。取得了涂层的SEM照片及显微硬度、耐蚀性的数据。结果表明:激光熔覆涂层中除含有非晶相外还含有晶化相以及纳米相。相比45钢,非晶合金涂层在力学和腐蚀性能上都有较大提高。当激光功率为3300W时,熔覆层表层显微硬度值最大为1496.4HK,表面磨损率为0.778g·mm-2;Ni42Zr30Ta28涂层由于非晶相的存在耐蚀性有明显提高,在功率3000W时,试样单位面积增重量为0.0026g·mm-2,耐盐性最好。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 非晶态合金

- 1.1.1 非晶态合金的结构和特性

- 1.1.2 非晶合金的性能和应用

- 1.1.3 非晶合金的制备方法

- 1.2 激光熔覆方法概述

- 2 激光器简介'>1.2.1 CO2激光器简介

- 1.2.2 熔覆粉末

- 1.2.3 激光熔覆概述

- 1.2.4 激光熔覆特点

- 1.2.5 激光熔覆的应用

- 1.3 激光表面非晶化

- 1.3.1 激光表面非晶化概述

- 1.3.2 激光熔覆非晶化的实现

- 1.4 本课题研究背景

- 2 非晶合金形成理论

- 2.1 玻璃转变的唯象学

- 2.2 非晶态合金形成热力学

- 2.2.1 热力学驱动力

- 2.2.2 影响非晶形成能力的热力学因素

- 2.3 非晶形成动力学

- 2.4 玻璃形成能力判据

- 2.4.1 约化玻璃转变温度准则

- 2.4.2 过冷液相区参数

- 2.4.3 γ参数

- 2.5 合金成分的设计

- 2.5.1 设计原则

- 2.5.2 合金粉末Ni-Zr-Ta 的成分设计

- 3 实验材料及方法

- 3.1 实验材料

- 3.1.1 基体材料

- 3.1.2 熔覆材料

- 3.2 实验设备

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 基体材料预处理

- 3.3.2 熔覆层的制备

- 3.3.3 显微组织表征

- 3.3.4 熔覆层XRD 物相分析

- 3.3.5 试样截面显微硬度测试

- 3.3.6 摩擦性能测试

- 3.3.7 腐蚀性能测试

- 59.35Nb34.45Sn6.2 非晶合金涂层研究'>4 激光熔覆Ni59.35Nb34.45Sn6.2非晶合金涂层研究

- 4.1 激光熔覆层显微组织

- 4.1.1 宏观形貌

- 4.1.2 微观形貌

- 4.2 XRD 物相分析

- 4.3 涂层显微硬度

- 4.4 摩擦性能测试

- 4.5 腐蚀性能测试

- 4.5.1 耐酸腐蚀

- 4.5.2 耐盐腐蚀

- 4.6 本章小结

- 42Zr30Ta28 非晶合金涂层研究'>5 激光熔覆Ni42Zr30Ta28非晶合金涂层研究

- 5.1 熔覆层显微组织

- 5.1.1 宏观形貌

- 5.1.2 激光熔覆层的显微组织

- 5.1.3 不同功率下的熔覆层次表层的显微组织

- 5.2 XRD 物相分析

- 5.3 涂层显微硬度

- 5.4 摩擦性能测试

- 5.5 耐蚀性实验

- 5.5.1 耐酸腐蚀

- 5.5.2 耐盐腐蚀

- 5.6 本章小结

- 60Zr20Nb15Al5 非晶合金涂层研究'>6 激光熔覆Ni60Zr20Nb15Al5非晶合金涂层研究

- 6.1 XRD 物相分析

- 6.2 熔覆层显微组织

- 6.3 涂层显微硬度

- 6.4 摩擦性能测试

- 6.5 腐蚀性能测试

- 6.5.1 耐酸测试

- 6.5.2 耐盐腐蚀

- 6.6 本章小结

- 7 结论

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].Ni掺杂TiO_2光催化合成氨性能研究[J]. 山东化工 2019(23)

- [2].Ni基催化剂处理甲基橙废水动力学及机理研究[J]. 当代化工 2020(05)

- [3].中子辐照后镍靶件中~(63)Ni分离提纯技术研究[J]. 核动力工程 2020(03)

- [4].美国NI控制器在页岩气超高压压裂车中的应用[J]. 石化技术 2016(10)

- [5].C、Ni含量对9Ni钢逆转变奥氏体量及稳定性的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [6].NI机器人起步包实时编程模块避障应用[J]. 山西科技 2017(05)

- [7].Ni(Ⅳ)-鲁米诺化学发光体系测定磺胺噻唑[J]. 化学研究与应用 2016(02)

- [8].Ni~(2+)掺杂对锰锌铁氧体结构和性能的影响[J]. 应用化工 2016(11)

- [9].基于美国NI的多通道数据采集系统[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2014(12)

- [10].膨润土对废水中Ni~(2+)的吸附特性研究[J]. 金属矿山 2015(10)

- [11].微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法准确测定原油中S、Ni和V[J]. 化学试剂 2020(03)

- [12].基于NI平台的电子皮带秤计量误差分析[J]. 衡器 2016(01)

- [13].用([Ni(L)_2])催化氧化对丙烯基茴香醚的研究[J]. 化工管理 2016(26)

- [14].基于废陶瓷的多孔陶瓷研制及其对Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境科学 2013(07)

- [15].Ni对金刚石磨具陶瓷结合剂性能的影响[J]. 材料导报 2012(04)

- [16].液化天然气储罐用9%Ni钢设计许用应力分析[J]. 石油化工设备 2012(06)

- [17].Ni对过共晶铝硅合金组织与性能的影响[J]. 热加工工艺 2012(22)

- [18].Ni含量对0Cr17Ni4Cu4Nb钢中逆转变奥氏体的影响[J]. 热加工工艺 2010(20)

- [19].负载Ni炭气凝胶的制备及结构性能研究[J]. 功能材料 2009(06)

- [20].浅谈陶瓷金属化电镀Ni的质量控制[J]. 真空电子技术 2009(05)

- [21].Ni~(2+)对槐叶苹叶片生理特征及亚显微结构的影响[J]. 环境科学 2008(08)

- [22].9%Ni钢亚温淬火处理工艺参数试验研究[J]. 材料热处理学报 2017(02)

- [23].交联羧甲基壳聚糖小球对水体中Ni~(2+)的去除研究[J]. 环境污染与防治 2017(08)

- [24].Ni~(25+)离子1s~2nd-1s~2n'f(n≤9)偶极跃迁振子强度的理论计算[J]. 首都师范大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [25].荔枝皮对重金属Ni~(2+)的吸附性能[J]. 环境工程学报 2014(06)

- [26].导电辊用Ni基非晶镀层的电沉积制备及其腐蚀与力学性能[J]. 中国科技论文 2013(02)

- [27].铬黑T流动注射法在线测定水样中的微量Ni(Ⅱ)[J]. 化学研究与应用 2013(04)

- [28].竹炭对废水中Ni(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 非金属矿 2012(02)

- [29].Ni基CeO_2复合镀层性能的研究[J]. 电镀与环保 2012(05)

- [30].华蟾素联合NI方案治疗中晚期非小细胞肺癌临床观察[J]. 山东医药 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5df15b0b1ec0d5fbd3bc40b.html