# 硼酸锌阻燃剂的微波合成及应用研究

### 论文摘要

阻燃剂是合成高分子材料的重要助剂之一,添加阻燃剂对高分子材料进行阻燃处理,可以阻止材料燃烧或者延缓火势的蔓延,使合成材料具有难燃性、自熄性和消烟性。随着防火安全标准的日益提高和塑料产量的快速增长,全球阻燃剂的用量不断增长。按照化学组成,阻燃剂可分为无机阻燃剂和有机阻燃剂,无机阻燃剂在合成材料中,除了有阻燃效果外,还有抑制发烟和氯化氢生成的作用,而且赋予材料无毒性、无腐蚀性和价格低廉等优点。低水硼酸锌（ZB-2335）是一种性能优良的固体无机阻燃剂,有很好的阻燃和抑烟作用,在300℃开始释放出结晶水,在卤素化合物存在下,生成卤化硼、卤化锌,抑制和捕获游离的羟基,阻止燃烧连锁反应;同时形成固相覆盖层,隔绝燃烧物的表面空气,阻止火焰继续燃烧并能发挥消烟灭火作用。论文以硼砂和硫酸锌为原料,研究了微波加热制备低水硼酸锌（ZB-2335）的工艺,用正交实验方法考察了反应温度、液固比、微波辐射时间、微波功率等四个因素对硼酸锌的ZnO%/B2O3%、产率和粒径分布的影响,确定了最佳工艺条件。实验结果表明:在反应温度85℃,液固比3.0:1,微波辐射时间50min,微波功率650W的条件下可制备平均粒径为10.17μm的低水硼酸锌（ZB-2335）,产率达99.18%。同时采用XRD衍射及热重分析对产品进行表征,XRD衍射图与低水硼酸锌（ZB-2335）标准谱图吻合,热重分析显示产品脱水温度与低水硼酸锌（ZB-2335）的理论脱水温度接近。论文还研究了最佳条件下合成的硼酸锌在PVC、PP中的阻燃性能测试:通过测试添加了硼酸锌阻燃剂的PVC、PP材料的氧指数（LOI）、烟密度（SDR）和垂直燃烧等级来评价硼酸锌的阻燃性能。实验制备的ZB-2335对软PVC具有提高极限氧指数（LOI）、降低烟密度等级（SDR）的效果,且随着添加量的增多,极限氧指数（LOI）逐渐增大,烟密度等级（SDR）逐渐降低,当添加量达到14g时,极限氧指数（LOI）达38.5,烟密度等级（SDR）达72.5,起到了良好的阻燃抑烟效果。实验制备的ZB-2335同样对PP具有提高极限氧指数（LOI）、降低烟密度等级（SDR）的效果,且随着添加量的增多,极限氧指数（LOI）逐渐增大,烟密度等级（SDR）逐渐降低,在含量大于15%后,都达到UL94V-0级别。从阻燃聚丙烯的烟密度等级可以看出,ZB-2335是一个很好的抑烟剂,它可以有效地降低释烟量,不会造成环境污染。因而ZB-2335阻燃PP材料在燃烧时少烟、无熔滴,具有良好的阻燃抑烟效果。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 阻燃剂概述

- 1.1.1 阻燃剂的发展概况及趋势

- 1.1.2 阻燃剂的分类和特点

- 1.1.3 聚合物的燃烧和阻燃剂的作用机理

- 1.1.4 阻燃新技术

- 1.2 硼酸锌阻燃剂

- 1.3 本课题的研究意义与主要内容

- 第二章 实验原理与方法

- 2.1 实验仪器与试剂

- 2.2 实验原理

- 2.2.1 微波加热原理

- 2.2.2 常见制备低水硼酸锌的实验方法

- 2.2.3 本研究制备低水硼酸锌的实验方法

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 硼酸锌合成反应的最佳条件选择

- 2.3.2 硼酸锌的微波合成实验

- 2.3.3 硼酸锌的微波合成实验正交设计

- 2.4 分析方法

- 2.4.1 标准溶液的配制与标定

- 2.4.2 ZnO含量的测定

- 2O3的含量的测定'>2.4.3 B2O3的含量的测定

- 2.4.4 结晶水的测定

- 2.4.5 物性数据测定

- 第三章 实验结果及讨论

- 3.1 正交实验结果及讨论

- 3.1.1 正交实验结果

- 2O3%的影响'>3.1.2 各因素对低水硼酸锌（ZB2335）的ZnO%/B2O3%的影响

- 3.1.3 各因素对低水硼酸锌（ZB2335）产率的影响

- 3.1.4 各因素对低水硼酸锌（ZB2335）平均粒径的影响

- 3.1.5 各因素综合分析

- 3.2 产物的测试与表征

- 3.2.1 粒径测试

- 3.2.2 热重分析

- 3.2.3 物相鉴定

- 3.3 本章小结

- 第四章 硼酸锌的应用研究

- 4.1 硼酸锌在PVC中的应用

- 4.1.1 主要仪器设备

- 4.1.2 阻燃剂和样品的制备

- 4.1.3 阻燃性能测试

- 4.2 硼酸锌在PP中的应用

- 4.2.1 实验仪器设备

- 4.2.2 实验方案

- 4.2.3 阻燃性能测试

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录:硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5f94aa3db102acbb6c4020d.html