# 分析农田水利工程测量方法及施工测量

关键词：农田种植；水利工程；测量施工

一、农田水利工程的测量方法

（一）渠道工程测量

在渠道工程测量方法中，第一步就是先进行渠道选线工作。渠道选线工作的核心是选择一条科学合理的管道渠道，这样一来灌溉水资源就能够被引流到灌溉区域，并且在此过程中还能最大限度的减少水资源的浪费，最后再对渠道中心线的位置进行标定。选择一条质量可靠程度比较高的渠道不仅能够有效的减少水利工程的成本开支，还能够提高水利工程的质量可靠性，增加经济收益。这也就要求，相关的工作人员在选定渠道线的过程当中，需要对当前地区的实际地形以及水质和地质等多种情况进行多方面的分析，尽可能的满足渠道占地面积小，土方挖量少和灌溉面积大等要求。此外，渠道选线所在地区也应该有着较高质量的土质，不能选择沙地或是盐碱地等地区，最大限度的减少渗漏等问题的出现，保证渠道选线的质量。

第二，进行中线测量工作。在我国的平原地区，首先需要在地面上对渠道的中线转折点进行精准的标定，然后再对渠线的长度进行测量，这就是中线测量工作。在测量的过程当中，一般需要将渠道中心线的打桩距离的间隔控制在100米左右，在此过程当中需要将里程进行标明，也叫里程桩。工作当中使用的里程桩可以使用木桩或是其它材质。在农田水利工程测量中对于一些流量比较小的渠道，可以在水流拐弯的位置，适当的增加打桩的数量，这样一来就能有效地保证水流的平稳性。而在面对一些水流量比较大的渠道时，可以在拐弯的位置设置适当的渠线，然后根据渠线的实际情况修建合理的渠道，这样一来水流就能顺着渠线的方向进行流动。此种做法，可以减少大水流量对于渠道的冲刷。如果相关的水流是环山而形成的，那么有关的技术工作人员在确定好渠线的方向之后，需要同时进行中线测量和渠线位置探测工作，这样一来就能有效的提高中线距离的精准度，然后再依据中线距离得出探测点。

第三，对纵断面进行测量。测量纵断面的主要目的就是明确各桩地面的高程。在实际的工作过程当中，需要对农田水利工程的实际情况进行分析，然后再确定最佳的测量方案，在对渠线里程桩高程完成测量工作之后，需要对工程量进行适当的评估，这样才能进一步有效的提高选择路线的合理性[1]。除此之外，还需要与纵断面的测量外业作业成果进行有效的集合，然后对其中的数据信息进行整合和分析，最后确定纵断面图形，避免出现误差。

第四，对横断面进行测量。一般来说，农田水利工程中的渠道都有着一定的宽度，所以说如果只是单纯的测量纵断面，那么只能从单方面反应渠道中心线的高低情况，有关的工作人员并不能精准的掌握渠道的整个地形情况，所以说不仅要对纵断面进行测量，为了明确渠道两侧距离地面的实际高低状况还需要对横断面进行测量。然后再结合渠道的实际大小，对测量的宽度进行确定。如果实际测量中的渠道比较大。除此之外，对于一些挖方量比较大的路段，横断面的测量宽度也应该适当的提高。

第五，计算渠道的土方。要想实现渠道土方的精准计算，需要选择平均断面法。首先需要对中心桩之间横断面积进行计算，然后再一次取平均值，最后将得到的数值与横断面的距离进行乘积，这样一来就能得到相邻中心桩之间需要的土方量。

（二）测量工程地形

第一，全站仪。在水利工程测量当中，全站仪有着非常重要的作用，它是一种重要的测量仪器。在实际的测量工作当中，全站仪不仅能够对水平角度进行测量，还能够对竖直角度和水平距离进行精准的测量，达到使用者满意的效果。在实际的使用过程中，在对水平角进行测量之前，应该首先做好全站仪的准备工作，将全站仪进行对中和整平，使得全站仪的测量角度能够和水平角的顶点相匹配。

第二，GPS。在工程测量中GPS有着重要的作用。而且随着当前科学技术的发展和进步，在测绘行业中GPS有着不可或缺的地位。在水利工程中，使用GPS定位技术，利用卫星和用户接收天线的位置进行各种测量。除此之外，在实际的工作过程当中，对于一些工程量比较小的水利工程，可以使用RTK技术，此种技术也能够快速有效的完成水利工程测量工作。

二、水利工程施工测量

（一）渡槽施工测量

在农田水利工程施工当中，不仅包括基础设施的施工，还包括槽身的施工等。为了保证渡槽测量工作能够顺利的进行，必须要将施工测量进度和设计计划进行有效的集合，然后再对镀槽的具体形状以及镀槽的实际面积进行计算，为日后工程的顺利开展打下坚实的基础。在实际的施工过程当中，首先应该对渡槽的中心位置进行确定，然后再进行浇筑工作[2]。在浇筑工作完成之后，还需要注意后期的保护工作。加强对渡槽的养护力度，完成吊装。除此之外，在进行吊装工作之前，有关的技术工作人员还应该对杯口的高程和断面进行检查，避免在日后的使用过程中出现质量问题，减少安全隐患的存在。为了保证吊装施工工作能够正常的进行，需要使用钢尺将主界面的大小以及排架的宽度都进行测量，这样才能保证测量的标准。除此之外，在进行吊装的过程当中，还需要用到墨线等测量工具，保证吊装施工过程当中的垂直度。最后进行浇筑工作，不仅要测量槽身的方向，还需要对水准仪进行测量，为浇筑工程日后的开展打下坚实的基础。

（二）隧道工程测量

一般的测量工程主要包括隧道规划、设计勘察以及建设施工等多个施工阶段。实施隧道工程测量工作能够加强对洞口控制点位置的精准控制，保证位置点的可靠性[3]。最后再结合洞口控制点的实际情况对设计方向进行确定，为隧道工程的挖掘提供实际参考。

总结：农田水利施工有着非常大的复杂性，所以在实际的工程建设当中需要精准的数据作为建设的参考。除此之外，在水利工程测量的过程当中，因为涉及到的范围比较广，所以必须要结合实际情况选择合适的测量方法，最后要增强技术的可靠程度，保证测量结果的精准度。如此一来，才能更好的为我国水利工程建设施工的发展打下基础，并进一步促进我国的农业发展。

参考文献：

[1]王贞源,甘朝辉.农田水利工程测量方法及施工测量[J].智能城市,2018,4(19):128-129.

[2]伊力扎提·马合木提江.农田水利工程测量的几种方法研究[J].城市建设理论研究(电子版),2017(18):210-211.

[3]明子晖.农田水利工程测量的几种方法[J].黑龙江水利科技,2011,39(06):108-109.

作者简介：仲兆林（1976-），男，江苏东台人，江苏省水文水资源勘测局常州分局，高级工程师，从事水利测绘工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f5fa3b9ddb5b784ee5772c54.html