# AlN陶瓷的高压烧结研究

### 论文摘要

本论文利用国产六面顶压机在高压（3．0-5．0GPa）极端条件下通过低温烧结制备了高性能的AlN陶瓷体材料。对AlN粉体的高压烧结特性、显微结构及导热性能等进行了研究，并从热力学角度分析了高压烧结AlN陶瓷烧结助剂的选用原则；首次通过高压热处理的方法对AlN高压烧结体进行了结构调整，使其性能得到了显著的提高；利用微区Raman光谱对AlN高压烧结体的残余应力进行研究；对高压烧结AlN陶瓷的烧结机理进行了初步探讨和分析。研究表明：高压烧结制备功能陶瓷材料可以有效地降低烧结温度，缩短烧结时间，增进致密化，减少污染，提高样品的性能，具有快速、洁净、高致密度的特点。AlN陶瓷经过高压热处理，AlN晶粒发育更完整，晶粒尺寸也显著增大，晶粒外形更加饱满，导热性能提高2倍以上；在5．0GPa/1700℃/125min条件下烧结的AlN陶瓷内部存在高达2．0GPa的残余压应力；在AlN陶瓷的高压烧结初期，其物质迁移机制主要是颗粒重排，而在AlN高压烧结后期，AlN的物质传输机制主要是压力强化的扩散蠕变。本论文的研究可以为AlN陶瓷材料的高压烧结制备及应用提供实验依据和理论指导，也为制备其他高性能的非氧化物陶瓷材料提供了一条崭新的思路。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 绪论

- §1.1 前言

- §1.2 AlN的结构、性能及应用

- 1.2.1 AlN的结构

- 1.2.2 AlN的性能

- 1.2.3 AlN的应用

- §1.3 AlN粉体的制备及方法

- §1.4 AlN的陶瓷的研究进展

- 1.4.1 AlN陶瓷的研究历程

- 1.4.2 AlN陶瓷的制备

- 1.4.3 影响AlN热导率的因素

- §1.5 陶瓷烧结理论的研究进展

- 1.5.1 烧结过程的基本类型

- 1.5.2 烧结过程及其物质传递

- 1.5.3 烧结理论研究进展

- 1.5.4 高压烧结机理的研究概况

- §1.6 本论文的研究目的和研究内容

- 1.6.1 研究目的

- 1.6.2 研究内容及论文梗概

- 第二章 高温高压技术

- §2.1 引言

- §2.2 实验用的高温高压设备简介

- §2.3 压力和温度控制系统

- 2.3.1 压力控制系统

- 2.3.2 温度控制系统

- §2.4 压力和温度的标定

- 2.4.1 压力的标定

- 2.4.2 温度定标

- §2.5 高压设备的高精度控制系统

- §2.6 腔体介质材料的选择

- §2.7 加热源石墨

- §2.8 本章小结

- 第三章 材料及实验方法

- §3.1 试验用材料

- 3.1.1 AlN粉体

- 3.1.2 其他原料

- §3.2 材料制备

- 3.2.1 主要设备

- 3.2.2 高压烧结腔体设计

- 3.2.3 高压烧结AlN陶瓷制备工艺流程

- §3.3 分析与测试

- 3.3.1 AlN粉体的表征

- 3.3.2 组织结构分析

- 3.3.3 AlN物理性能测试与表征

- §3.4 本章小结

- 第四章 纯AlN粉体的高压烧结研究

- §4.1 引言

- §4.2 AlN粉体的高压烧结特性

- 4.2.1 实验方法

- 4.2.2 AlN粉体的高压烧结性能

- 4.2.3 粉体的颗粒度对AlN烧结性能的影响

- §4.3 高压烧结纯AlN陶瓷的物相分析

- §4.4 高压烧结纯AlN陶瓷的微观结构

- 4.4.1 高压烧结时间对AlN显微结构的影响

- 4.4.2 高压烧结温度对AlN显微结构的影响

- §4.5 高压烧结纯AlN陶瓷的热导率

- §4.6 本章小结

- 第五章 添加烧结助剂的AlN陶瓷的高压烧结

- §5.1 前言

- §5.2 AlN陶瓷高压烧结助剂的选择

- 5.2.1 烧结助剂的选择原则

- 5.2.2 热力学分析

- §5.3 添加氧化镧的AlN陶瓷的高压烧结

- 2O3含量对AlN陶瓷烧结性能的影响'>5.3.1 La2O3含量对AlN陶瓷烧结性能的影响

- 5.3.2 X光衍射分析

- 5.3.3 温度对AlN高压烧结的影响

- 5.3.4 微观结构分析

- 5.3.5 Raman光谱分析

- 2O3的AlN陶瓷的高压烧结'>§5.4 添加Y2O3的AlN陶瓷的高压烧结

- 2O3含量对AlN陶瓷烧结性能的影响'>5.4.1 Y2O3含量对AlN陶瓷烧结性能的影响

- 5.4.2 温度对AlN烧结性能的影响

- 5.4.3 显微结构分析

- 5.4.4 X光衍射分析

- 2O3的AlN陶瓷的晶界相分布及其热导率'>5.4.5 添加Y2O3的AlN陶瓷的晶界相分布及其热导率

- §5.5 添加复合烧结助剂的AlN陶瓷的高压烧结

- 5.5.1 复合助剂的选则

- 5.5.2 实验

- 5.5.3 结果与讨论

- §5.6 本章小结

- 第六章 高压烧结AlN陶瓷的结构调整与性能改善

- §6.1 引言

- §6.2 实验设计与工艺过程

- §6.3 结果与讨论

- 6.3.1 高压热处理工艺

- 6.3.2 热处理AlN试样密度的变化

- 6.3.3 高压热处理的X光衍射分析

- 6.3.4 热处理对AlN试样微观结构的调整

- 6.3.5 高压热处理AlN晶粒生长动力学分析

- 6.3.6 高压热处理AlN陶瓷的导热性能

- §6.4 本章小结

- 第七章 高压烧结AlN陶瓷的残余应力分析

- §7.1 引言

- §7.2 残余应力拉曼光谱测试技术

- §7.3 AlN高压烧结体残余应力

- 7.3.1 试样的制备

- 7.3.2 残余应力的测试

- 7.3.3 烧结时间对残余应力的影响

- §7.4 残余应力产生的原因及消除方法

- 7.4.1 残余应力产生的原因

- 7.4.2 残余应力的消除

- §7.5 本章小结

- 第八章 AlN陶瓷的高压烧结机理

- §8.1 前言

- §8.2 冷高压下AlN粉体的致密性变化及晶粒碎化行为

- 8.2.1 实验方法

- 8.2.2 冷高压对AlN致密性的影响

- 8.2.3 AlN粉体在冷高压下的晶粒碎化行为

- §8.3 AlN粉体的高压烧结机理

- 8.3.1 高压烧结的驱动力

- 8.3.2 高压烧结初期的致密化机理

- 8.3.3 高压烧结后期的致密化机理

- §8.4 本章小结

- 第九章 结论与展望

- §9.1 结论

- §9.2 展望

- 参考文献

- 博士期间发表的相关学术论文

- 博士期间发表的其他论著及论文

- 致谢

- 作者简历

- 中文摘要

- 英文摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6012f8a5a844fdf3d1d1c60.html