# 舰船目标ISAR成像仿真

### 论文摘要

逆合成孔径雷达（ISAR）是能够对飞机、舰船、天体等运动目标进行全天时、全天候、远距离成像,在战略防御、战术武器、反卫星侦查以及天文学中都具有重要的应用价值。ISAR对舰船成像主要依靠舰船与雷达之间的相对转动,由于舰船运动速度较慢,所以这种转动主要由舰船航行时在海浪作用下舰船自身摇摆（滚动、俯仰、偏航）产生的转动组成。由于海情等级的多变与未知,使得舰船运动情况非常复杂,得到高质量雷达图像的难度很大。本文就是研究舰船成像的问题。本文首先介绍了ISAR转台成像原理,详细阐述了一种经典的ISAR成像算法——距离-多普勒（RD）算法,并对舰船成像的RD算法进行了详细的推导。建立舰船的运动模型是进行研究的前提,但舰船运动的复杂性导致了舰船运动模型的建立非常困难。文中先确定舰船上散射点的初始位置,把舰船的转动近似成为正弦形式,然后在不考虑舰船其他运动的前提下,根据旋转矩阵理论,推导了舰船上散射点其他时刻的位置,近似建立舰船目标的散射点运动模型。仿真包括了每一种转动单独存在以及三种转动同时存在时的情况,得到了较理想的成像结果。其次研究了当舰船匀速运动时的ISAR成像。这个方面主要考虑运动补偿的问题,在这部分中先介绍了运动补偿的相关理论,并分别介绍了几种比较好的运动补偿的算法。接着分别用相邻互相关准则和最小熵准则实现包络对齐,之后分别用多普勒中心跟踪法和改进型多普勒中心跟踪法实现初相校准,进而实现舰船成像。然后在MATLAB中成功仿真后,应用Delphi语言参照澳大利亚国防部开发的ISARLAB系统编写了可脱离MATLAB环境运行的ISAR仿真成像软件系统,实现了文中所研究到的RD算法和运动补偿算法。最后对全文的工作进行了简单的总结,并且指出了有待进一步研究的问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 课题的发展现状与趋势

- 1.3 课题内容及相关工作

- 1.4 本文结构

- 第2章 舰船目标转动的研究

- 2.1 引言

- 2.2 ISAR 转台成像原理

- 2.3 距离-多普勒成像算法

- 2.4 舰船目标的建模及转动分析

- 2.4.1 舰船的建模

- 2.4.2 舰船转动分析

- 2.5 成像仿真

- 2.5.1 点目标成像仿真

- 2.5.2 舰船成像仿真

- 2.6 本章小节

- 第3章 运动补偿

- 3.1 引言

- 3.2 运动补偿原理

- 3.3 运动补偿仿真

- 3.4 本章小结

- 第4章 仿真系统分析与设计

- 4.1 引言

- 4.2 系统框架设计及模块功能分析

- 4.2.1 建立信号处理开发包

- 4.2.2 舰船目标ISAR 成像仿真

- 4.3 系统运行演示

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于ISAR成像的组网雷达带宽自适应调度算法[J]. 桂林电子科技大学学报 2020(01)

- [2].基于稀疏处理的运动目标认知ISAR成像技术[J]. 现代雷达 2018(11)

- [3].一种ISAR图像性能定量评估方法[J]. 雷达科学与技术 2017(01)

- [4].Autofocus technique for ISAR imaging of uniformly rotating targets based on the ExCoV method[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2017(02)

- [5].空中目标序列ISAR图像质量评价方法[J]. 指挥信息系统与技术 2017(04)

- [6].基于时频分析的机动目标ISAR成像[J]. 无线互联科技 2015(17)

- [7].三维舰船目标与ISAR成像的几何关系分析[J]. 电子世界 2019(04)

- [8].一种ISAR成像方法[J]. 电子技术与软件工程 2019(19)

- [9].岸基ISAR系统设计与试验验证[J]. 空军预警学院学报 2016(01)

- [10].Simulation of two-dimensional ISAR decoys on a moving platform[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2015(02)

- [11].New method of time-frequency representation for ISAR imaging of ship targets[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2012(04)

- [12].弹道导弹的ISAR回波模拟[J]. 空军工程大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [13].基于多级模糊综合评判的ISAR干扰效果评估模型[J]. 数字技术与应用 2011(11)

- [14].海杂波对ISAR成像的影响[J]. 系统工程与电子技术 2009(08)

- [15].基于压缩感知的ISAR成像技术综述[J]. 飞航导弹 2018(03)

- [16].ISAR Imaging of Missing Data Based on the Iterative Adaptive Approach[J]. Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) 2018(04)

- [17].基于联合块稀疏模型的随机调频步进ISAR成像方法[J]. 电子与信息学报 2018(11)

- [18].ISAR Imaging of Fluctuating Ship Target Based on a Novel Approach for Cubic Chirplet Decomposition with Local Polynomial Wigner Distribution[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2017(03)

- [19].Novel and Comprehensive Approach for the Feature Extraction and Recognition Method Based on ISAR Images of Ship Target[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2017(05)

- [20].P波段ISAR信号电离层污染相位校正方法[J]. 系统工程与电子技术 2015(07)

- [21].ISAR干扰及干扰效果评估技术[J]. 航天电子对抗 2011(05)

- [22].基于线性调频信号的ISAR成像仿真[J]. 信息技术 2010(11)

- [23].基于Radon-CPF-Fourier变换的机动目标ISAR成像[J]. 电讯技术 2020(06)

- [24].High-Resolution ISAR Imaging Based on Sparse Iterative Covariance-Based Estimation[J]. Journal of Harbin Institute of Technology(New Series) 2019(03)

- [25].空间目标的ISAR成像及轮廓特征提取[J]. 北京航空航天大学学报 2019(09)

- [26].双基地ISAR成像分析[J]. 现代雷达 2011(08)

- [27].Rotational parameters estimation of maneuvering target in ISAR imaging[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2010(01)

- [28].结合字典学习技术的ISAR稀疏成像方法[J]. 电子与信息学报 2019(07)

- [29].基于稀疏孔径干涉ISAR技术的复杂运动舰船目标三维坐标恢复方法（英文）[J]. 雷达学报 2018(03)

- [30].Photonics-based real-time and high-resolution ISAR imaging of non-cooperative target[J]. Chinese Optics Letters 2017(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f61b923d6474af257068a899.html