# 园林植物白蚁综合防治技术研究

### 论文摘要

白蚁是世界性的重要害虫,对房屋建筑、水库堤坝、林木果树、通讯设备等的为害十分严重。近年来,许多白蚁开始向园林植物转移。各地园林绿地白蚁危害呈快速上升之趋势,很多地区都大面积发生白蚁危害,尤其对古树名木危害更大。根据现有文献,国内外约有4科28属150多种白蚁对活的树木造成危害。其中严重危害园林树木的白蚁种类主要是台湾乳白蚁Coptotermes formosanus Shiraki,黄胸散白蚁Reticulitermes flaviceps Oshima,黑胸散白蚁Reticulitermes chinensis Snyder,黑翅土白蚁Odontotermes formosanus Shiraki和黄翅大白蚁Macrotermes barneyi Light五种。同时受白蚁危害的园林树木约有76科,209属,302种。目前,园林白蚁的防治主要包括两个方面,即预防处理与灭治,但现有技术难以满足生产实际的需要。本论文采用普查与抽样调查的方法,对温州地区园林植物的白蚁危害进行调查。调查发现危害园林树木的白蚁共2科4属5种,共有32科44属48种树木受到白蚁不同程度的危害,其中有64棵古树名木正遭受白蚁危害。现场调查还表明,(1)台湾乳白蚁群体数量大,蛀蚀树木速度快,喜欢在大树树干中筑巢引起树木倒伏,且当该种白蚁在树内危害时,外表活动迹象不明显,故对园林树木的危害最大,应该尽可能的消灭园林绿地中的台湾乳白蚁；(2)散白蚁群体数量小,蛀蚀树木速度较慢,喜欢在枯死部位危害,散白蚁也能将部分树木树干蛀空,但比例很少,故对园林树木的危害相对较小,只要加强树木的养护管理,发现大量危害时进行防治即可,小部分散白蚁的存在对园林树木构不成大的危害；(3)黑翅土白蚁群体虽然数量大,活动范围广,危害树木的比例也最高,但其主要危害树皮,活动迹象非常明显,危害树木初期就容易被发现,容易受到人为干扰,一般对胸径小于10cm的树木危害较大,对大树危害相对较小。黑翅土白蚁能迅速分解绿地上的枯枝落叶,改善土壤环境。故园林绿地上除了苗圃外,只要控制黑翅土白蚁的群体数量在一定范围内,不影响园林景观即可；(4)黄翅大白蚁群体数量较大,除了蚁路大些、粗些,其余情况与黑翅土白蚁类似,只要控制黄翅大白蚁的群体数量在一定范围内,不上树危害,不影响园林景观即可。现场试验结果表明,在制定园林植物白蚁综合防治措施时,应根据具体情况,从草堆诱杀法、诱杀箱诱杀法、诱杀箱监测诱杀法、毒饵诱杀法、药液浇灌法、直接喷粉法和检疫防治法等方法中,选择适宜的方法,将白蚁种群密度控制在不危害园林植物的水平上。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 文献综述

- 1.1 国内外园林白蚁种类

- 1.1.1 世界白蚁分科及简要特征

- 1.1.2 危害树木的白蚁种类

- 1.2 国内外园林白蚁危害情况

- 1.3 受白蚁危害的园林树木种类

- 1.4 国内外园林白蚁防治技术研究与应用现状

- 1.4.1 园林树木白蚁预防处理

- 1.4.2 园林树木白蚁灭治方法

- 1.4.2.1 人工挖巢灭蚁

- 1.4.2.2 烟熏毒杀法

- 1.4.2.3 直接喷粉法

- 1.4.2.4 直接喷液法

- 1.4.2.4 诱杀法

- 1.4.2.5 生物防治法

- 1.4.2.6 其他方法

- 1.5 白蚁防治药剂及其特点

- 1.6 研究展望

- 2 温州市区园林绿化白蚁危害情况调查

- 2.1 前言

- 2.2 调查时间和地点

- 2.3 调查方法

- 2.4 调查结果

- 2.4.1 温州市区受白蚁危害园林植物的情况及种类

- 2.4.1.1 温州市区公园白蚁危害情况

- 2.4.1.2 温州市区行道树白蚁危害情况

- 2.4.1.3 温州市区古树名目白蚁危害情况

- 2.4.1.4 受白蚁危害的树木种类

- 2.4.2 温州市区危害园林植物白蚁的种类及其生态学特性

- 2.4.2.1 温州市区危害园林植物的白蚁种类

- 2.4.2.2 常见温州市区园林白蚁的生物生态学特性

- 3 不同类型防治方法对园林白蚁灭治效果的比较

- 3.1 台湾乳白蚁的防治方法

- 3.1.1 直接喷粉法

- 3.1.1.1 试验药剂与方法

- 3.1.1.2 结果与分析

- 3.1.2 直接喷液法

- 3.1.2.1 试验药剂与方法

- 3.1.2.2 结果与分析

- 3.1.3 诱杀箱诱杀法

- 3.1.3.1 试验药剂与方法

- 3.1.3.2 结果与分析

- 3.2 散白蚁的防治方法

- 3.2.1 直接喷粉法

- 3.2.1.1 试验药剂与方法

- 3.2.1.2 结果与分析

- 3.2.2 直接喷液法

- 3.2.2.1 试验药剂与方法

- 3.2.2.2 结果与分析

- 3.2.3 诱杀法

- 3.2.3.1 试验药剂与方法

- 3.2.3.2 结果与分析

- 3.3 黑翅土白蚁和黄翅大白蚁的防治方法

- 3.3.1 树干基部浇灌法（阻止白蚁上树危害树皮）

- 3.3.1.1 药剂选择

- 3.3.1.2 结果与分析

- 3.3.2 直接喷药毒杀法

- 3.3.2.1 试验药剂与方法

- 3.3.2.2 结果与分析

- 3.3.3 毒饵诱杀法

- 3.3.3.1 试验药剂与方法

- 3.3.3.2 结果与分析

- 3.3.4 草堆诱杀法

- 3.3.4.1 试验药剂与方法

- 3.3.4.2 结果与分析

- 4 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录1

- 附录2

- 附录3

- 附录4

- 附录5

- 附录6

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f61fb18f64b084e418d56850.html