# 纠错码在水声通信体制中的应用

### 论文摘要

水声信道是一种极其复杂多变的时-空-频变参信道,声线弯曲和界面反射引起的多途扩展导致了码间干扰。想要实现高速率、低误码率的水声通信,除了选择合适的传输模式、先进的信道均衡技术和增加发射功率等措施来增强系统的性能外,采用强有力的调制方式并结合信道编码技术是很有效的方法。信道编码可以进一步降低误码率,保证恶劣信道环境下的通信质量,纠错码在水声通信中有着很高的重要性。论文研究了包括RS码、卷积码、Turbo码、LDPC码在内的四种纠错码方案,根据Matlab仿真给出的性能曲线,通过不同参数的比较、分析,论述了码字的性能,最后给出了在选择、设计纠错编码方案时应该考虑的关键问题。正交频分复用（OFDM）技术频谱利用率高、抗多途能力强、无需均衡的特点,正好解决了高速水声通信中存在的带宽有限、强多途干扰、信道结构快速时变等问题,使其成为高速水声通信中的研究热点。论文结合同步、信道估计和降低峰值平均功率比等关键技术,在仿真实现OFDM系统的基础上,采用信道编码技术构建COFDM系统,对上面提到的四种纠错码分别进行仿真和水池试验。Pattern时延差编码（PDS）通信体制,以其占空比小、节省功耗、抗码间干扰能力强的优点,可以有效地降低多途衰落及噪声干扰,在水声通信领域有着很强的适用性。水声信号处理中的时间反转镜技术,可以在没有任何先验知识的情况下自适应匹配声信道,通过仿真给出单阵元被动式时间反转镜PDS通信系统性能。最后将前面提到的各种纠错编码方案与PDS相结合构成CPDS系统,针对仿真出的性能曲线展开分析,并进行水池试验。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 水声通信的意义及发展概况

- 1.2 正交频分复用技术的发展及其在水声通信中的应用

- 1.3 Pattern时延差编码水声通信体制概述

- 1.4 水声通信信道编码技术概述

- 1.5 论文内容安排

- 第2章 信道编码技术研究

- 2.1 信道编码的基本概念

- 2.1.1 纠错码分类

- 2.1.2 最大似然译码和纠错码的基本概念

- 2.1.3 信道编码定理

- 2.2 RS码原理简介

- 2.2.1 RS码编码原理

- 2.2.2 RS码译码原理

- 2.2.3 RS码性能仿真

- 2.3 卷积码原理简介

- 2.3.1 卷积码编码原理及编码器结构

- 2.3.2 卷积码译码原理

- 2.3.3 卷积码性能仿真

- 2.4 Turbo码原理简介

- 2.4.1 Turbo码编码器组成

- 2.4.2 Turbo码译码原理

- 2.4.3 Turbo码性能仿真

- 2.5 LDPC码原理简介

- 2.5.1 LDPC码编码原理及因子图表示

- 2.5.2 LDPC码译码原理

- 2.5.3 LDPC码性能仿真

- 2.6 本章小结

- 第3章 OFDM正交频分复用技术

- 3.1 OFDM基本原理

- 3.1.1 OFDM基本原理简介

- 3.1.2 OFDM信号正交性分析

- 3.1.3 OFDM系统组成

- 3.2 OFDM关键技术研究

- 3.2.1 同步技术

- 3.2.2 信道估计

- 3.2.3 峰值平均功率比

- 3.3 OFDM系统模型及仿真结果分析

- 3.3.1 OFDM系统实现方案

- 3.3.2 OFDM系统参数设计与仿真结果分析

- 3.4 COFDM水声通信技术研究

- 3.4.1 不同编码通信系统性能对比

- 3.4.2 试验结果

- 3.5 本章小结

- 第4章 Pattern时延差编码通信体制

- 4.1 Pattern时延差编码通信原理

- 4.1.1 PDS体制编码原理

- 4.1.2 PDS体制译码原理

- 4.1.3 Pattern码型选取

- 4.2 时间反转镜技术在水声通信中的应用

- 4.2.1 时间反转镜原理

- 4.2.2 时间反转镜PDS通信系统

- 4.3 计算机仿真实验

- 4.4 CPDS水声通信技术研究

- 4.4.1 不同编码通信系统性能对比

- 4.4.2 试验结果

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].定向传输水声通信网络介质访问控制协议[J]. 声学学报 2020(05)

- [2].水声通信技术进展[J]. 中国科学院院刊 2019(03)

- [3].水声通信技术研究进展与技术水平现状[J]. 信号处理 2019(09)

- [4].全海深高速水声通信机设计与试验[J]. 信号处理 2019(09)

- [5].现代水声通信技术发展初探[J]. 通讯世界 2019(09)

- [6].基于水声通信的海洋水质多点监测系统设计[J]. 大连海洋大学学报 2017(06)

- [7].深度学习技术在水声通信体制识别中的应用[J]. 数字通信世界 2018(06)

- [8].水声通信网络路由协议研究综述[J]. 声学与电子工程 2016(04)

- [9].水声通信网络协议、仿真与试验综述[J]. 水下无人系统学报 2017(03)

- [10].浅谈我国水声通信技术的发展及应用[J]. 黑龙江科技信息 2015(23)

- [11].《OFDM水声通信》[J]. 声学学报 2020(06)

- [12].低频远程水声通信技术对潜艇作战的影响[J]. 电声技术 2019(06)

- [13].北极高速水声通信实验初步研究[J]. 声学技术 2019(04)

- [14].水声通信技术与网络研究进展[J]. 通信技术 2018(07)

- [15].水声通信远程在线控制系统设计与实现[J]. 科技资讯 2012(30)

- [16].水声通信网络介质访问控制协议的设计与仿真[J]. 电声技术 2010(03)

- [17].实现水声通信网纯距离节点定位自组织研究[J]. 武汉理工大学学报 2009(01)

- [18].水声通信网络问题研究[J]. 电信科学 2009(10)

- [19].水声通信与水声网络的发展与应用[J]. 声学技术 2009(06)

- [20].水声通信网综述[J]. 电路与系统学报 2009(06)

- [21].点对点移动水声通信技术研究[J]. 物理学报 2008(03)

- [22].OFDM技术在高速水声通信中的研究与应用[J]. 舰船电子工程 2008(06)

- [23].小型无人平台远程水声通信帧同步分块算法[J]. 网络新媒体技术 2020(01)

- [24].水声通信实验教学平台的设计及实现[J]. 中国教育信息化 2019(09)

- [25].水声通信网络技术研究[J]. 通信技术 2019(08)

- [26].强多径干扰下多载波水声通信均衡算法仿真[J]. 计算机仿真 2019(08)

- [27].现代水声通信技术发展探讨[J]. 科技创新与应用 2018(22)

- [28].一款水声通信换能器研究[J]. 声学技术 2017(04)

- [29].拖曳式高频水声通信信号侦测系统设计[J]. 水雷战与舰船防护 2017(03)

- [30].水声通信网层次路由算法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f62c781aaed22329e61de286.html