# 基于紧致型小波神经网络的六脉波变频器故障诊断研究

### 论文摘要

交-交变频器以其体积小，质量轻，无中间直流环节等优点，在生产中得到了广泛的应用。它一旦出现故障，将导致整个生产系统不能正常工作，甚至造成设备毁坏和人员伤亡。所以，研究变频器故障诊断技术具有重大的理论和现实意义。本文主要研究了紧致型小波神经网络在六脉波交-交变频器故障诊断中的应用。首先阐述了小波、小波包分析理论及神经网络理论，研究了小波和神经网络的紧致型结合方法，确定采用Morlet小波和Mexican hat小波作为隐层神经元激励函数的两种紧致型小波神经网络。对网络参数初始化方法做了研究，包括最佳小波基函数的选择方法、网络初始值的确定和隐含层节点数的选择。然后，建立六脉波交-交变频系统的simulink仿真模型，对变频器晶闸管开路故障进行仿真。通过对变频器仿真输出信号的分析，确定采用变频器输出电流作为故障特征信息的来源，并运用小波包频带能量分析技术进行故障特征提取，构造特征向量作为小波神经网络进行故障诊断的输入向量。通过仿真数据验证了本文两种紧致型小波神经网络的有效性，并与传统BP神经网络诊断效果进行比较，结果证明小波神经网络的收敛速度和诊断结果准确率都比BP神经网络优越。最后，针对实验室的六脉波交-交变频调速系统进行了变频器故障实验，并利用两种紧致型小波神经网络分别进行故障诊断，都得到了比较满意的结果。通过仿真与实例证明，本文研究的两种紧致型小波神经网络能够有效的应用于六脉波交-交变频器故障诊断。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 变频器故障诊断研究现状及存在的问题

- 1.2.1 变频器故障诊断研究现状

- 1.2.2 变频器故障诊断存在的问题

- 1.3 小波神经网络的发展及其在故障诊断中的应用

- 1.3.1 小波神经网络研究现状

- 1.3.2 小波神经网络在故障诊断中的应用

- 1.3.3 小波神经网络存在的问题

- 1.4 本文的主要内容及结构安排

- 1.5 课题来源

- 2 小波神经网络

- 2.1 小波分析基本理论

- 2.1.1 小波变换定义

- 2.1.2 多分辨分析

- 2.1.3 小波包分析

- 2.1.4 常用小波函数

- 2.1.5 小波基的选择

- 2.2 人工神经网络

- 2.2.1 神经网络概述

- 2.2.2 人工神经元模型

- 2.2.3 神经网络结构

- 2.2.4 神经网络的学习规则

- 2.2.5 BP 神经网络

- 2.3 小波神经网络

- 2.3.1 小波与神经网络的结合方式

- 2.3.2 紧致型小波神经网络的优点

- 2.4 本章小结

- 3 紧致型小波神经网络构建

- 3.1 紧致型小波神经网络结构

- 3.2 紧致型小波神经网络算法

- 3.3 参数选择

- 3.3.1 隐层小波基函数的选择

- 3.3.2 网络参数初始值的选择

- 3.3.3 隐层神经元个数的选择

- 3.4 本章小结

- 4 基于小波神经网络的变频器故障诊断仿真分析

- 4.1 六脉波交-交变频调速系统建模

- 4.2 变频器故障分析

- 4.2.1 变频器故障类型

- 4.2.2 变频器输出电流分析

- 4.2.3 变频器输出电压分析

- 4.2.4 故障信号及特征分析

- 4.3 小波神经网络故障诊断基本流程

- 4.4 变频器故障特征提取

- 4.4.1 特征提取方法

- 4.4.2 特征提取中小波基函数的选择

- 4.5 变频器故障仿真及其诊断

- 4.5.1 基于紧致型小波神经网络的故障诊断

- 4.5.2 基于 BP 神经网络的故障诊断

- 4.5.3 两种网络诊断结果比较

- 4.6 本章小结

- 5 基于小波神经网络的变频器故障诊断实验研究

- 5.1 变频调速系统实验平台

- 5.1.1 主回路

- 5.1.2 控制回路

- 5.2 信号采集装置

- 5.3 变频器故障实验信号分析

- 5.4 小波神经网络在变频器故障诊断中的应用

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 附录

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].等效24脉波整流机组在铜电解中的应用与分析[J]. 中国有色冶金 2012(04)

- [2].等效48脉波多重化整流器的研究[J]. 低压电器 2011(15)

- [3].从脉波速度到心-踝血管指数评价动脉硬化[J]. 中华实用诊断与治疗杂志 2011(05)

- [4].轴向双分裂12脉波整流变压器在盾构上的应用[J]. 变压器 2011(10)

- [5].35kV 12脉波移相整流变压器电磁与结构设计[J]. 中国新技术新产品 2020(08)

- [6].48脉波整流电路的研究[J]. 大功率变流技术 2009(03)

- [7].踝臂指数和脉波图筛查主动脉缩窄1例[J]. 中国动脉硬化杂志 2010(08)

- [8].岸电用多绕组高脉波移相变压器[J]. 变压器 2020(07)

- [9].地铁直流牵引供电12脉波整流机组运行分析及改造[J]. 城市轨道交通研究 2015(02)

- [10].双变量六脉波交/交变频器高频调速研究[J]. 电力电子技术 2011(11)

- [11].基于外延三角形接线的24脉波整流变压器分析[J]. 城市轨道交通研究 2008(11)

- [12].城轨(地铁)24脉波牵引供电系统分析[J]. 大连交通大学学报 2011(03)

- [13].18脉波自耦型无源功率因数校正技术[J]. 通信电源技术 2015(05)

- [14].基于列车传动系统的24脉波整流供电系统仿真研究[J]. 机车电传动 2008(06)

- [15].多脉波整流技术综述[J]. 电力自动化设备 2012(02)

- [16].24脉波整流的变压器理论分析与设计[J]. 机械与电子 2010(09)

- [17].一种新型24脉波整流器的应用研究[J]. 城市轨道交通研究 2008(02)

- [18].城轨24脉波整流器的有源滤波器研究[J]. 现代城市轨道交通 2013(03)

- [19].18脉波整流移相干式变压器的结构与设计[J]. 中国科技信息 2015(17)

- [20].基于多脉波整流原理的小型航空电源设计[J]. 甘肃科技纵横 2014(03)

- [21].轨道交通48脉波整流技术研发[J]. 变压器 2013(09)

- [22].六脉波交交变频双馈系统调速策略[J]. 电机与控制应用 2009(12)

- [23].四相十六脉波整流技术研究[J]. 通信电源技术 2017(04)

- [24].系统谐波分析中24脉波移相变压器的建模与仿真[J]. 变压器 2014(03)

- [25].共轭式调变共用24脉波整流变压器的设计[J]. 变压器 2016(12)

- [26].晶闸管36脉波变流器的研制[J]. 大功率变流技术 2016(04)

- [27].非对称12脉波整流自耦变压器绕组结构研究[J]. 电源学报 2015(01)

- [28].一种多脉波整流装置的研究及特性分析[J]. 电气应用 2015(02)

- [29].串联12脉波整流技术的功率扩展方案研究[J]. 电气传动自动化 2014(03)

- [30].24脉波牵引整流系统网侧电流谐波分析[J]. 软件导刊 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f63cdbd4821a6c7d551c8499.html