# MIMO-OFDM系统中自适应资源分配算法的研究

### 论文摘要

随着宽带无线通信技术的不断发展和广泛应用,人们对高速率数据传输和无线多媒体的需求越来越高。多输入多输出（MIMO）技术在发射端和接收端利用多个空间分散的天线进行信号的发射和接收,从而在多径环境下获得空间分集,可以在不增加系统带宽的情况下显著提高系统容量。正交频分复用（OFDM）技术可以把频率选择性衰落信道转化成一组正交的平坦衰落信道,可以将OFDM技术应用到MIMO系统中来克服多径衰落的影响。MIMO-OFDM技术融合了MIMO和OFDM技术二者的优点,已被广泛认为是未来第四代移动通信系统的主要物理层技术。论文研究了多用户MIMO-OFDM系统子载波、比特和功率分配算法。在多址接入环境下,同一时刻多个用户共享信道资源,由于各个用户的信道特性不同,要求的传输速率和服务质量也不同,为了提高信道容量和最大限度的满足用户需要,就要实时地为每个用户分配子载波以及比特和功率。论文针对多用户MIMO-OFDM系统,通过奇异值分解（SVD）将MIMO信道变成平行子信道,然后再利用自适应分配算法进行子信道分配,优化系统的性能,降低计算的复杂度。论文首先讨论了多用户MIMO-OFDM系统的一般自适应子载波分配算法,然后提出了一种基于贪婪原理的改进子载波分配算法。仿真表明本文提出的算法有比较好的系统性能。接着研究了单用户MIMO-OFDM系统中基于贪婪算法的比特和功率的分配算法。结合多用户子载波算法以及单用户比特和功率算法,本文还提出了基于边值自适应（MA）原理的改进自适应资源分配算法。通过仿真验证了此算法的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 自适应资源分配技术的研究现状

- 1.3 论文的研究内容及研究方法

- 1.4 论文组织结构

- 第二章 MIMO-OFDM系统原理

- 2.1 无线信道的多径衰落

- 2.2 MIMO原理简介

- 2.2.1 MIMO信道模型

- 2.2.2 MIMO信道容量

- 2.3 OFDM原理简介

- 2.3.1 OFDM基本原理

- 2.3.2 OFDM系统的结构

- 2.4 MIMO-OFDM系统的原理

- 2.4.1 MIMO-OFDM系统模型

- 2.4.2 MIMO-OFDM系统的关键技术

- 2.5 本章小结

- 第三章 多用户子载波分配及单用户比特功率分配

- 3.1 SVD预编码原理

- 3.1.1 SVD预编码

- 3.1.2 SVD预编码在MIMO-OFDM系统的应用

- 3.2 多用户MIMO-OFDM系统子载波分配

- 3.2.1 一般自适应子载波分配算法

- 3.2.2 改进的子载波分配算法

- 3.2.3 仿真结果与性能分析

- 3.3 单用户比特功率的分配

- 3.3.1 注水算法

- 3.3.2 贪婪算法

- 3.3.3 运用贪婪算法动态分配比特和功率

- 3.3.4 仿真结果与性能分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 多用户MIMO-OFDM系统自适应资源分配

- 4.1 满足用户公平性的自适应资源分配算法

- 4.1.1 系统模型

- 4.1.2 模型求解

- 4.1.3 仿真结果与性能分析

- 4.2 改进自适应资源分配算法

- 4.2.1 系统模型

- 4.2.2 模型求解

- 4.2.3 仿真结果及性能分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 全文工作总结

- 5.2 未来研究展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于IT++的MIMO-OFDM非线性预编码仿真研究[J]. 通信技术 2013(12)

- [2].基于训练序列的大规模MIMO-OFDM同步方法分析[J]. 山西电子技术 2020(02)

- [3].基于MIMO-OFDM系统的盲源分离算法研究[J]. 电子设计工程 2015(05)

- [4].基于遗传模拟退火算法的MIMO-OFDM系统资源分配[J]. 数据采集与处理 2012(S1)

- [5].基于容量最大化的多用户MIMO-OFDM子载波分配算法[J]. 电讯技术 2011(09)

- [6].MIMO-OFDM系统中基于波束成形的自适应资源分配技术研究[J]. 数据通信 2009(04)

- [7].自适应传输技术在MIMO-OFDM系统中的应用[J]. 信息通信 2008(06)

- [8].第四代移动通信中MIMO-OFDM技术研究[J]. 山西电子技术 2008(03)

- [9].基于训练序列的MIMO-OFDM同步技术改进[J]. 山西电子技术 2017(02)

- [10].MIMO-OFDM系统同步方法的循环前缀结构及算法改进[J]. 无线通信技术 2017(03)

- [11].一种自适应门限的MIMO-OFDM系统帧同步方法[J]. 现代电子技术 2010(01)

- [12].MIMO-OFDM两跳再生中继系统下的迭代功率分配[J]. 华中师范大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [13].一种降低MIMO-OFDM系统峰均功率比的新方案[J]. 应用科技 2009(12)

- [14].基于MIMO-OFDM系统的信道估计算法分析[J]. 现代电子技术 2008(21)

- [15].一种新的MIMO-OFDM通信系统比特分配方案[J]. 计算机工程与应用 2008(11)

- [16].MIMO-OFDM技术在无人机数据链中的仿真运用[J]. 兵工自动化 2014(05)

- [17].基于MIMO-OFDM机制的紫外光通信传输系统的研究[J]. 数字通信 2013(03)

- [18].基于子空间的MIMO-OFDM盲信道估计[J]. 信息通信 2012(05)

- [19].散射角及天线间距对MIMO-OFDM信道容量影响的研究[J]. 软件 2011(04)

- [20].基于多用户MIMO-OFDM的联合发送技术研究[J]. 电子技术 2010(01)

- [21].多用户MIMO-OFDM系统中基于非理想反馈的自适应子载波分配[J]. 中国科学技术大学学报 2010(04)

- [22].MIMO-OFDM系统基于实时业务的跨层子载波分配(英文)[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2010(05)

- [23].基于智能天线的多用户MIMO-OFDM联合发送技术研究[J]. 电子技术应用 2010(10)

- [24].基于MIMO-OFDM的高速水声通信技术研究[J]. 通信技术 2009(11)

- [25].MIMO-OFDM系统的自适应多用户分集及性能分析[J]. 电子学报 2008(07)

- [26].分布式MIMO-OFDM定时同步算法的研究及比较[J]. 计算机系统应用 2014(04)

- [27].一种基于MIMO-OFDM系统快速收敛盲信道估计方法[J]. 信息工程大学学报 2013(06)

- [28].双选择瑞利信道MIMO-OFDM存在信道估计误差分析[J]. 北京邮电大学学报 2012(01)

- [29].MIMO-OFDM系统中的多载波联合预编码方法[J]. 信息技术 2011(06)

- [30].MIMO-OFDM系统中降低峰均功率比技术的研究[J]. 山西电子技术 2011(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f650887815e62fdc31c1d77e.html