# 苯酚、苯胺对吸附胶束絮凝过程的影响

### 论文摘要

基于阴离子表面活性与铝盐的絮凝特性的吸附胶束絮凝（AMF）法可同时去除水体中的表面活性剂和各种污染物。本研究以阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠（Sodium Dodecyl Sulfate, SDS）、十二烷基苯磺酸钠（Sodium Dodecylbenzene Sulfonate, SDBS）与氯化铝（AlCl3·6H2O）絮凝体系为模型,通过pH、Zeta电位、表面张力Y、平均粒度、电导率K等分析方法,研究了吸附胶束絮凝法对苯酚（C6H5OH）、苯胺（C6H5NH2）的分离去除及苯酚、苯胺对其吸附胶束絮凝过程的影响。本研究为胶束絮凝分离溶解性有机物提供实验参考。本论文通过实验数据确定Al3+-SDS与Al3+-SDBS的最佳絮凝摩尔比。随之固定Al3+-SDS、Al3+-SDBS的摩尔比,改变苯酚、苯胺浓度（0～2000 mg/L）进行对比特征研究。实验结果表明：当CAl/C表面活性剂增大到一定值后,Al3+-SDS体系发现大块絮凝体重新溶解,溶液恢复澄清的现象；而Al3+-SDBS体系没有发现相似的现象。随着CAl/C表面活性剂增大,Al3+-SDS体系的Zeta电位先趋近于零,然后再转负；而Al3+-SDBS体系的Zeta电位在实验范围内没有发现相似的现象。Al3+-SDS体系的表面张力随着CAl/C表面活性剂增大,先降低后趋于平稳；Al3+-SDBS体系的表面张力值随着CAl/C表面活性剂的增大,则先增大后趋于稳定。Al3+-SDS与Al3+-SDBS体系的最佳絮凝CAl/C表面活性剂摩尔比分别在0.35和1.25左右。随着苯酚浓度增大,絮凝体系的pH值在3.5左右稳定,溶液中铝以A13+为主要存在形式。由于高浓度A13+的存在,苯酚以络合物的形式吸附在胶束的斯特恩层,并可通过铝盐与胶束的絮凝而与水相分离去除,其去除率在40%-50%左右。苯酚在体系中几乎没有电离,它的存在没有对表面活性剂絮凝产生明显的影响。随着苯胺浓度增大,实验中可观察到溶液中大块絮凝体逐渐减少的现象。少量的极性有机物苯胺可使表面活性剂胶束的絮凝发生很大的改变,苯胺的存在抑制了絮凝胶团的形成。当苯胺浓度较低（<100 mg/L）时,其去除率在90%左右,当苯胺浓度增大时其去除率降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 文献综述

- 1.1 表面活性剂简介

- 1.1.1 表面活性剂的结构与分类

- 1.1.2 表面活性剂的基本特性

- 1.1.3 表面活性剂的胶团理论

- 1.1.4 表面活性剂的应用

- 1.2 表面活性剂类废水的环境影响

- 1.2.1 表面活性剂类废水的特点

- 1.2.2 表面活性剂类废水的环境危害

- 1.2.3 表面活性剂类废水的处理技术

- 1.2.4 表面活性剂类废水处理技术的讨论与建议

- 1.3 金属盐类对表面活性剂胶体的混凝机理

- 1.3.1 表面活性剂胶体

- 1.3.2 金属离子对胶体溶液的脱稳机理

- 1.3.3 铝盐的水解聚合反应

- 1.4 论文选题依据及研究内容

- 1.4.1 选题依据

- 1.4.2 研究内容

- 2 实验部分

- 2.1 实验目的和内容

- 2.1.1 实验目的

- 2.1.2 实验内容

- 2.2 实验仪器和药品

- 2.2.1 实验仪器

- 2.2.2 实验药品

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 苯酚、苯胺剩余浓度测定

- 2.3.2 电导率、Zeta电位和平均粒度测定

- 2.3.3 表面张力测定

- 3 阴离子表面活性剂絮凝研究

- 3+-SDS絮凝体系研究'>3.1 Al3+-SDS絮凝体系研究

- 3.1.1 实验现象

- 3.1.2 变化

- 3+-SDBS絮凝体系研究'>3.2 Al3+-SDBS絮凝体系研究

- 3.2.1 实验现象

- 3.2.2 变化

- 3.3 小结

- 4 苯酚、苯胺浓度的影响

- 4.1 苯酚、苯胺对纯铝溶液体系的影响

- 4.1.1 实验现象

- 4.1.2 变化

- 4.1.3 小结

- 4.2 苯酚、苯胺对絮凝体系的影响

- 4.2.1 实验现象

- 4.2.2 苯酚、苯胺去除率

- 4.2.3 pH

- 4.2.4 Zeta电位

- 4.2.5 表面张力

- 4.2.6 平均粒度

- 4.2.7 电导率

- 4.3 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].载有紫杉醇的氧化还原敏感混合胶束的制备及评价[J]. 药学学报 2020(06)

- [2].双还原敏感的混合胶束用作为抗肿瘤药物的载体[J]. 高分子材料科学与工程 2017(05)

- [3].核磁共振对表面活性剂混合胶束的探究[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [4].混合胶束作为药物载体的研究进展[J]. 现代生物医学进展 2014(19)

- [5].冬凌草甲素长循环胶束的制备及药动学性质的考察[J]. 华西药学杂志 2012(01)

- [6].木犀草素混合胶束的制备及其抗肿瘤活性研究[J]. 中国药学杂志 2015(15)

- [7].双重敏感性两亲性聚己内酯混合胶束的合成[J]. 高分子材料科学与工程 2013(07)

- [8].原子转移自由基聚合调控制备两亲性嵌段共聚物纳米胶束及其载药性能[J]. 三明学院学报 2020(02)

- [9].丝裂霉素C纳米胶束的制备、表征及体外抗肿瘤活性评价[J]. 沈阳药科大学学报 2020(04)

- [10].胶束在中药制剂中的应用研究[J]. 山东化工 2018(14)

- [11].混合胶束在口服递药系统的研究进展[J]. 药物生物技术 2016(01)

- [12].荷载紫杉醇多功能混合胶束的构建及体外评价[J]. 山东大学学报(医学版) 2014(02)

- [13].泊洛沙姆混合胶束的研究进展[J]. 亚太传统医药 2012(08)

- [14].双组分复合胶束的形成及其胶束结构的研究进展[J]. 化工进展 2012(02)

- [15].混合胶束对槲皮素荧光增强作用研究[J]. 化学试剂 2010(03)

- [16].冬凌草甲素胆盐/磷脂-混合胶束的制备及其性质研究[J]. 中成药 2010(10)

- [17].还原响应型透明质酸抗肿瘤胶束的构建及其体外性质研究[J]. 中南药学 2019(07)

- [18].基于透明质酸的缺氧响应型胶束的制备及性能研究[J]. 化学学报 2018(01)

- [19].二元脂肪酸对十六烷基三甲基溴化铵胶束化行为的影响[J]. 日用化学工业 2013(05)

- [20].Pluronic P105/PEG-PE/TPGS混合胶束系统对喜树碱的增溶[J]. 中国药学杂志 2009(10)

- [21].效应面法优化甘草酸胆盐/磷脂混合胶束舌下速溶膜[J]. 中草药 2014(24)

- [22].甘草酸磷脂/胆盐混合胶束的制备及其体内评价[J]. 中国药学杂志 2013(04)

- [23].表面活性剂稀溶液中柔性胶束的模拟研究[J]. 工程热物理学报 2013(06)

- [24].紫杉醇混合胶束的制备及其大鼠在体肠吸收[J]. 中国药学杂志 2013(13)

- [25].番茄红素胶束与番茄红素原料稳定性对比研究[J]. 新疆医科大学学报 2017(04)

- [26].聚乙二醇化磷脂胶束的纳米结构与功能[J]. 生物化学与生物物理进展 2013(10)

- [27].四臂聚乙二醇-聚丙交酯立体复合胶束及其药物传输性能[J]. 高分子学报 2014(09)

- [28].甲氨喋呤自组装温敏胶束的制备及表征[J]. 过程工程学报 2013(03)

- [29].紫杉醇混合胶束的制备及增强口服生物利用度研究[J]. 山东大学学报(医学版) 2012(11)

- [30].生物表面活性剂用于逆胶束体系的构建及微水相条件优化[J]. 中国环境科学 2011(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6aa4e5045200902f27f9080.html