# 浅析道路工程中软土路基施工技术田战胜

河南省商丘市睢县公路管理局河南商丘476900

摘要：在新时代的发展下，软土路基显然已成为最能被大众所接受的一种方式。但是在使用软土路基的技术的时候，他也会对道路工程的建设带来一些不好的影响。比如说道路工程的施工质量以及道路工程在施工过程中整体的进度问题。尤其是我国目前对于道路工程的要求越来越高。因此，对于建设工程有难度的这个问题，必须采用科学有效的并且合理的方式区进行处理软土路基。从而保障软土路基可以有效的满足道路工程建设需求。

关键词：道路工程；软土路基；施工技术

1软土地基的特点

通常情况下，软土地基具有各向异性、抗剪度低、塑性体积应变等特点。各向异性：软土的结构是长时间沉淀而成的，所以软土路基的黏土部分存在分层现象，不同层次的土质其结构也是不同的，所以沉淀的土层代表着不同的地质条件，这就是软土地基的各向异性特点。抗剪程度低：在软土路基中，土质结构较为疏松，这种结构特征使得地基无法承受路面较大的荷载，受到荷载力的影响，软土路基就会出现不同程度的沉降，这种现象就会导致路基裂缝的产生。塑性体积应变：软土路基受到自身结构的影响，其内部经常会出现一定的空隙。为了应对塑性体积应变，就需要进行软土空隙的处理工作，对软土中的空隙进行压缩，调整软土中的颗粒，使软土结构变得更加紧密，避免软土地基出现变形问题；在压缩完成后，软土地基就不会恢复到原有的状态，很难进行二次更改，所以必须严格按照相应的标准及流程进行施工，否则二次调整会影响工程质量及工程进度。

2道路工程中软土路基施工技术的应用类型探析

2.1表层排水

表层排水法就是降低软土地基中的含水量以及所处在空间地表的水位，使得软土地基中的含水量不对软土颗粒结构紧密联系和软土结构的强度造成负面影响。使用这种方法，就是将排水的沟槽安装在地基的表面，并且在相应的位置上填充材料，那么沟槽就能够成为排水的暗沟。在选择填充材料的时候一般都会选择透水性强，过滤性强的材料。但是采用这种施工技术是有一定范围限制的，如果在施工的地方软土地基中水的含量是在标准的范围内，就不需要进行排水。如果这个地方的土质条件比其他的地方要好，那么这种施工技术就不具备实用的价值，设计的人员需要对现场的情况进行实测，设计好合适的尺寸。现场的实际地形、地势以及地质等情况是检验排水通常与否的关键，参与施工的人员需要利用好这些条件。需要控制好沟槽在不同方向的尺寸，宽度的尺寸一般都控制在5cm左右，暗沟的挖掘方向和道路纵向的施工方向一致，可以挖掘出多条暗沟，但是要控制好暗沟之间的间距，才能够保证好排水，如果在排水的时候需要用到管道，那么就选择质量好的管道，并且还要做好防锈工作和过滤工作，让水可以顺利的排出。

2.2土壤置换回填技术

在道路的软土地基施工中，土壤置换回填方法也是常用的处理办法之一，将影响较大的软土置换成渗水性好，加工难度低，机械强度高的硬土，砂石等材料，回填后采用机械碾压的方式进一步加固地基，压实的过程中应及时检查地基强度，并采取相应的维护措施。机械压实时加固地基的主要方法，如果在原软土地基的基础上进行压实加固，将消耗大量的人力和时间，造成施工成本的增加，但是将土壤置换后再进行压实，可以有效提高施工效率和工程质量。当采用这种施工技术时，应注意控制新土壤的质量，避免掺杂过多的杂物，保障土壤的干燥性，确保地基稳固性。

2.3粉喷桩软土地基处理技术

粉喷桩技术作为一种有效深层加固手段，在市政道路建设中应用较多，通过搅拌钻机将水泥、石灰等粉状固化剂喷射至软土地基当中，与土壤混合凝结成水泥桩，增强软土地基的抗压缩能力。为了确保地基加固效果，在施工前应做成桩试验，对现场情况进行模拟，然后确定混合物的调配比例，确定钻孔大小及深度，搅拌速度，喷射压力，喷射量等参数。如果采用浆液作为固化剂，必须密切观察浆液的输送情况，确保满足设计要求，控制好浆液停滞时间，避免物质析出，做好所有细节管控，确保施工质量。如果采用粉体作为固化剂，要严格控制喷粉和停粉的高度，禁止出现断粉现象，保证桩体密实度，一旦出现问题需要重新打桩。

2.4强夯技术

在软土路基施工技术中，强夯技术是指使用夯实机械或者是重物，对软土路基中的素土、杂填土、低饱以及粉土进行夯实，实现对路基的加固。在应用强夯技术前，需要根据工程的实际情况，合理的选择素土与杂填土，保证填料的质量满足相关要求。在应用的过程中，需要对测量放样进行有效的控制，保证工程施工的正常进行，并对整个作业过程进行有效的控制。在应用强夯技术的过程中，必须从路基两侧开始，向中间进行夯实，并做好加固工作工作。一般情况下，整个过程需要进行三次夯实，在这个过程中，需要加强对夯实质量的检测，保证路基的整体夯实度，提高路基强度。

3道路工程中软土路基施工技术的应用策略

3.1做好图纸会审，全面优化施工方案

软土路基的施工以图纸的设计为依据，因此做好工程项目的图纸会审工作尤为重要。做好工程项目的会审工作，严格审查施工图纸，全面优化施工方案是确保工程顺利开展的关键。进行工程图纸会审的好处是能够及时发现工程设计图纸中的问题并及时进行修改，避免因为施工图纸问题导致软土路基的施工受到影响。此外，软土路基施工的进度也与图纸息息相关，因此做好图纸会审工作，全面优化施工方案，能够很好地保证施工进度，也有利于成本的降低，保证施工质量，进而全面提升施工企业的效益。因此图纸会审工作是软土地基施工管理的重要环节之一，必须引起足够的重视。

3.2表层处理

在道路工程建设中，大多数会使用表层软土施工技术进行处理问题。并且表层软土施工技术就是对路基表层添加一些材料使得市政道路稳定性增强，同时保障软土路基在建设使用中，做到符合道路建设的相关要求，有序的根据施工的程序步骤进行使用。从而避免道路在建设中，与此相关的的施工人员必须提前充分有效的探究分析质表层，提前预测估算出土质使用的使用寿命。只有这样做，才能保证采用表层处理技术能够很好地去进行对不良土质问题的处理，并且在道路公路工程挖成之前，要提前做出有关于设备后续的修复措施，保障道路工程的进行，促进企业的发展。

3.3做好施工协调控制，工程项目的施工管理

施工协调和工程项目的管理主要是指对原材料的使用、采购、人员的任用与管理培训、施工技术的运用等各项工作的管理和协调。将这些工作的管理工作做好，是提高软土路基施工质量的必然要求，是保证软土路基施工质量的必然选择。在日常的管理工作中，需根据整体工程的日程安排，适当调整工程进度、工程管理，以期实现高质量完成工程项目的目标。

4结束语

综上随着城市化建设进程的不断加快，道路工程建设取得了显著发展，但与此同时软土路基问题也日益严重，不仅严重影响了工程质量和工程效率，还给周遭民众的生命安全埋下了巨大的安全隐患。故而道路工程单位需提高对软土路基问题的重视度，加快对路基施工技术的革新和应用，从而在保证道路工程施工质量的基础上，延长路基的使用寿命，使其更好地为我国现代化建设服务。

参考文献：

[1]林海峰.市政道路工程中软土路基的施工技术探析[J].江西建材，2016，18：152-153.

[2]叶青媚.市政道路软土路基处理中强夯法施工技术的应用[J].低碳世界，2015，01：258-259.

[3]赵志宏，侯永.市政道路软土路基处理中强夯法施工技术的应用[J].黑龙江科技信息，2015，29：237.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6b37afad48561fbb2545cb8.html