# 我国房屋建筑材料质量检测及控制措施分析研究李勤英

东莞市智勤建设工程检测有限公司523710

摘要：房屋建筑工程中，材料的质量处在关键的地位上，建筑材料的质量不仅仅体现出一项建筑工程的总体质量，而且关乎于人民生命财产安全。因此，加强维护房屋建筑材料的质量十分重要。但是现下我国的很多建筑企业依然具有不采取满足标准的建筑材料施工的情况，所以加强建筑材料的质量检测和控制工作迫在眉睫。

关键词：房屋建筑材料；质量检测；控制策略

在建筑行业不断蓬勃发展的情况下，建筑市场的竞争也是更加激烈。一些施工单位为了节约成本，应用质量不达标的建筑材料现象凸显，而且并未予以材料质量检测的工作较高的重视度，所以最终导致建筑质量不理想的效果。鉴于此种情况，应该积极的找出当前房屋建筑材料中存在的问题，并采取针对性的、实用性较高的策略进行改进。

一、房屋建筑材料质量检测的内容

（一）抽样取样

抽样取样是质量检测的关键，应该注意的事项较多，以保障取样结果具有较高的精准性。应该严格的标准流程进行取样，样品能够体现出整批材料的质量情况，所以，检测结果是否具备可靠性，同能否按照标准的流程规范化的采集样本具有紧密的联系；另外，在进行取样时，需要选择典型的、代表性较强的样本，即能够经过样本充分的预估出全部材料的质量。

（二）明确检测的项目

实施取样以后，对于应展开检测的项目实施明确，而且必须要密切的考虑到样品的种类和特性两项因素，选取相关的检测标准。例如，检测水泥时，需要重点的检测其强度、凝结的时间以及安稳性等；检测砂石时，重点检测含水量以及含泥量、细度模数等；检测钢材时，检测出抗拉强度以及质量偏差等内容；检测保温材料时，重点观察导热系数以及强度；检测混凝土时，观察其抗压强度等。

（三）密切的分析误差情况

检测房屋建筑材料质量期间，产生的误差需要按照原因和性质进行划分类型，主要包括三种，即系统误差、过失误差、偶然误差。系统错误主要是常发生在应用的诸多系统之间，由于系统相对繁杂，所以在应用时会出现检测系统差错问题的现象，导致降低质检质量；过失误差和偶然误差同时人为的因素导致，技术不过关、没有严格的按照标准实施检测等，均能够导致误差现象。明确好误差的类型之后，应用针对性的举措实施处理，维护检测的质量至关重要。作为随机变量，误差的测定值也是随机变量，鉴于这种情况，在实施处理误差期间，应该按照数学期望、标准误差、变异误差的特征展开应对。首先，数学期望就是样本测量得到数据的平均值，可以保障数据处在集中位置，但是数据存在正负的不同，所以得出平均值以后可以把一些误差问题进行排除，显示出试验数据结果的精准性；其次，计算出标准误差非常关键，标准误差较大的情况下会导致数据具有较高的离散性，反之数据离散性小；最后，变异误差能够对均值离散程度进行表达，通过对比两个总体均值不等的离散程度以后，如果具有相同的均值情况，那么就显示标准误差系数相等于比较的标准差。

（四）提出检测报告

检测材料期间，应该应用有效的策略确保检测结果拥有良好的可靠性和精准度。进行检测工作以后，对于检测的数据结果实施规范化的处理，同时提出检测的报告，并且向有关委托单位报告检测的结果。在检测的报告中，涉及到待检测材料的基本信息以及数据评判等内容。对于检测的单位，必须要认真负责出具的检测报告，让其具备真实性。

二、当前房屋建筑材料质量检测中存在的问题剖析

（一）未遵循标准的流程实施试验材料的检测

只有全面的检查好建筑材料的特性，才能够对于材料真实特性具有真实性的反映。例如，应用到钢结构的防火涂料，必须要加强相关参数的检测，包括耐水性、干燥的时间以及附着力等等。但是，通常耐燃时间的检测费用是非常高的，而且存在部分地区无检测耐燃时间参数能力的检测机构情况，所以使得施工单位并不会检测此项参数，仅实施简单性的一些参数的检测，所以导致未能够全面掌握此材料的性能，不能明确此产品耐燃的时间有无达到标准要求。

（二）取样试验材料不具有典型性

工程材料的应用是大量的应用，所以采取统计的方式展开判断质量检测，可以结合起抽取的样本数据实施推断总体质量。这种情况下，就应该让选择的样本具备代表性。但是，一些施工单位不能够选择代表性的材料实施检测，最终让整体材料质量并不能良好反映，检测的质量参差不齐。另外，还有一些施工单位选取合格的材料替代不合格材料实施检测，因此会造成检测期间产生直接的漏洞问题，在建筑工程内应用不达标的建筑材料，降低工程质量。

（三）检测期间产生操作误差

建筑材料的试验为随机的过程，所以试验的结果往往具有误差情况。试验期间，实验人员尽管严格的按照标准实施操作，但是也会由于各种因素诸如操作人员的技能水平、仪器设备的先进程度等，对于试验结果产生较大的影响，进而形成误差。例如，在检测水泥性能时，养护环境中的湿度和温度均能够给水泥的力学性能构成一定的影响，对于检测结果真实性产生影响。所以如果试验时养护室温度和湿度没有严格控制好，就会对水泥的抗折抗压强度产生影响，导致检测结果出现误差。同时测试时压力机的荷载速率是否符合要求，抗压夹具的性能等都会对检测结果产生影响。

三、房屋建筑材料质量检测和控制的科学策略

（一）构建起科学有效的监督机制

为了充分的确保材料质量，应该采取科学合理的监督机制，应用到建筑材料质量检测中，实现供应商、设计单位、施工单位、建设与监理单位之间具有和谐融洽的关系，通过密切的合作，让质量监管的责任落实到个人。首先，建设单位需要严密的监督材料应用单位。选择材料时，确保满足材料备案条件，应该相符合于设计文件以及标准的要求。而且遵循法律标准实施重要材料的采购，自行采购的材料，必须要做到负责其质量情况；其次，设计单位于文件中需要合理的标记出建筑工程材料中具体应用到的材料的规格以及性能等，确保质量是能够达到国家提出的标准的；最后，施工单位应遵循设计标准以及要求，搭建起合理的材料进场验证体制，监理单位进行严格的见证取样，在封样后实施送检，而且监理单位也需要认真的监理材料的质量、实际的应用情况等。另外，建材检测单位建立在有关产品标准基础上，确保检测工作能够公平以及客观的实施，并且对检验报告充分负责。

（二）进行随机性的必要强制检测

在实施取样的工作中，需要谨慎的选用取样的手段以及取样的数量。取样期间很容易产生漏取、取样不具有代表性、取样频率较低等问题，这时应该及时的采取有效举措实施处理，清理出不达标的材料。所以，对于已经实施过检测的材料，应展开随机强制性的检验，以及联合合理的行政干预方案，将检验完成的材料强制抽检后，向第三方检测机构委托实施再次的复检，也属于有效控制材料质量的重要措施。

（三）增强检验人员的业务能力

检验人员业务能力会对最终的检测结果产生直接或者间接的影响。检测人员需要娴熟的应用先进的仪器设备，并且重视将自身业务能力有效提升。材料检验单位应该重视此问题，定期的组织培训检测工作人员，培养工作人员自学的意识以及能力，建立起终身学习的观念，主动的阅读同本专业有联系的书籍。推动检测工作人员于实践操作中，充分的应用所学内容，实现业务水平的增强，提升建筑材料质量检测结果的准确度。

结语

建筑材料质量检测工作中依然具有较多的弊端问题需要改正，相关部门应该予以较高的重视度，通过分析原因，之后采取针对性的策略实施整改。建筑材料是否满足标准质量，能够关乎于整体建筑的质量，所以必须要确保检测材料质量的可靠性，推动建筑行业平稳可持续的发展。

参考文献：

[1]和枫.房屋建筑施工技术与质量管理研究[J].赤峰学院学报（自然科学版），2017，33（24）：105-106.

[2]王慧军.谈房屋建筑工程质量检测[J].山西建筑，2017，43（33）：215-216.

[3]刘庆先.房屋建筑工程项目质量管理与控制研究[J].门窗，2017（11）：168.

[4]孙达文.建筑材料质量检测及控制措施浅析[J].工程质量，2016，34（S1）：145-147.

[5]马国勇，张延祥，林峰，罗祥旺.房屋建筑材料质量的检测与保证措施[J].建材与装饰，2016（02）：67-68.

[6]黎伟财.浅析房屋建筑材料检测及质量控制[J].江西建材，2014（10）：293.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6d2802474e85e8ae8747eea.html