# 聚碳酸酯聚氨酯表面肝素化改性研究

### 论文摘要

为了改善聚碳酸酯聚氨酯的血液相容性,得到良好的抗凝血材料,本文主要研究了三种聚氨酯膜表面接枝肝素方法,并用各种测试方法对改性后的聚合物进行考察。将肝素降解得到含有端醛基的肝素,并用红外分析了降解后肝素的结构。采用末端固定法在聚氨酯膜表面接枝肝素,经甲苯胺蓝显色法定量测定聚氨酯表面的肝素含量,结果证明没有接枝上肝素。氨气等离子体处理法在聚氨酯膜表面引入含氨基团,然后接枝肝素,考察了不同的反应物浓度对接枝效果的影响,得到了优化反应条件。X射线光电子能谱(ESCA)分析表明肝素已接枝到聚氨酯膜表面,水接触角测试也说明等离子体处理引入氨基后的聚氨酯膜的亲水性有很大提高。紫外光接枝法在聚氨酯膜表面接枝肝素,通过两种途径将肝素接枝到聚氨酯膜上。首先通过紫外光接枝反应将丙烯酸接枝到聚氨酯材料表面,第一种途径通过肝素分子上的氨基与接枝丙烯酸的聚氨酯材料表面上的羧基反应将肝素共价键合到聚氨酯材料表面;第二种途径是在聚氨酯膜表面接枝丙烯酸后继续与己二胺反应,随后与肝素分子上的羧基反应接枝肝素。水接触角测试考察了两种质量百分数的丙烯酸单体对改性后薄膜的亲水性的影响,结果显示丙烯酸在反应溶液中的浓度为10 wt%时显著提高改性后聚氨酯膜的亲水性。X射线光电子能谱分析表明肝素能够接枝到聚氨酯表面。溶血实验和细胞毒性测试第一种途径接枝肝素后的聚氨酯膜,结果证明改性材料具有良好的血液相容性和细胞相容性。通过对比X射线光电子能谱检测的等离子处理法和光接枝法得到的肝素化聚氨酯,发现等离子体处理法能够更好地在聚氨酯膜表面接枝肝素。

### 论文目录

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 第二章 文献综述

- 2.1 概述

- 2.2 凝血产生的基本过程

- 2.3 材料表面结构与抗凝血性能的关系

- 2.4 聚氨酯生物医用材料

- 2.4.1 聚氨酯结构特点

- 2.4.2 聚碳酸酯聚氨酯材料

- 2.5 聚氨酯的表面改性

- 2.5.1 影响聚氨酯材料凝血的因素

- 2.5.1.1 表面电荷

- 2.5.1.2 聚氨酯的微相分离结构

- 2.5.1.3 材料表面亲疏水性

- 2.5.2 聚氨酯改性的主要方法

- 2.5.2.1 改善聚氨酯的亲水性

- 2.5.2.2 构造离子型聚氨酯表面

- 2.5.2.3 接枝生物活性大分子

- 2.6 医用高分子材料的肝素化方法

- 2.6.1 物理固定法

- 2.6.2 离子键固定法

- 2.6.3 共价键固定法

- 2.7 本文的研究意义与研究工作

- 第三章 末端固定和等离子体处理法在聚氨酯上接枝肝素及讨论

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 主要原料及仪器

- 3.1.2 溶液配制

- 3.1.2.1 柠檬酸钠溶液（pH = 4.7）的配制

- 3.1.2.2 甲苯胺蓝染色液的配制

- 3.1.2.3 pH = 7.38 的 PBS 缓冲液的配制

- 3.1.2.4 Triton X-100 溶液的配制

- 3.1.3 实验内容

- 3.1.3.1 聚氨酯膜的制备

- 3.1.3.2 肝素的降解及纯化

- 3.1.3.3 降解肝素接枝聚氨酯 PU-d-Hep

- 3.1.3.4 肝素接枝等离子体处理的聚氨酯 PU-P-Hep

- 3.1.4 测试与表征

- 3.1.4.1 IR 测定

- 3.1.4.2 紫外分光光度计甲苯胺蓝法测定肝素接枝量

- 3.1.4.3 ESCA 测试

- 3.1.4.4 水接触角测试

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 降解肝素接枝聚氨酯

- 3.2.1.1 肝素降解的影响因素

- 3.2.1.2 降解前后肝素的红外谱图

- 3.2.1.3 降解后肝素接枝量的结果及分析

- 3.2.2 肝素接枝等离子体处理聚氨酯PU-P-Hep

- 3.2.2.1 PU-P-Hep 的红外谱图

- 3.2.2.2 肝素接枝量的结果及分析

- 3.2.2.3 PU-P-Hep 的 X 射线光电子能谱分析

- 3.2.2.4 聚氨酯膜改性后的接触角变化

- 3.3 小结

- 第四章 在光化学法改性聚氨酯上接枝肝素及讨论

- 4.1 实验部分

- 4.1.1 主要原料及仪器

- 4.1.2 准备性工作

- 4.1.2.1 柠檬酸钠溶液（pH = 4.9）的配制

- 4.1.2.2 单体纯化

- 4.1.3 实验内容

- 4.1.3.1 制备丙烯酸接枝聚氨酯膜（PU-AA）

- 4.1.3.2 制备肝素改性PU-AA 膜（PU-AA-Hep）

- 4.1.3.3 在PU-AA 上引入氨基

- 4.1.3.4 肝素接枝 PU-AA-NH2 膜

- 4.1.4 测试与表征

- 4.1.4.1 溶血试验

- 4.1.4.2 细胞毒性实验

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 紫外光接枝法在聚氨酯膜上接枝丙烯酸

- 4.2.2 在接枝丙烯酸聚氨酯膜上接枝肝素

- 4.2.2.1 WSC 活化聚氨酯表面 COOH 基团的机理

- 4.2.2.2 pH 值在肝素和活化的 COOH 基团的反应中的作用机理

- 4.2.2.3 接枝肝素聚氨酯膜的红外谱图分析

- 4.2.2.4 肝素接枝量的结果及分析

- 4.2.2.5 水接触角测试结果与分析

- 4.2.2.6 PU-AA-10%-Hep 的 X 射线光电子能谱分析

- 4.2.2.7 PU-AA-5.9%-Hep 溶血实验和细胞毒性测试结果

- 4.2.3 肝素接枝 PU-AA-NH2 膜

- 4.2.3.1 肝素接枝量结果及分析

- 4.2.3.2 水接触角测试结果与分析

- 4.2.3.3 聚氨酯膜接枝肝素后的 X 射线光电子能谱分析

- 4.3 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文及科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].用明胶改善水性聚氨酯膜性能的研究[J]. 明胶科学与技术 2016(02)

- [2].改性聚氨酯膜的研究进展[J]. 轻纺工业与技术 2013(01)

- [3].聚氨酯膜的发展与应用现状[J]. 轻纺工业与技术 2011(02)

- [4].不同溶剂对聚氨酯膜微观结构和性能的影响[J]. 上海纺织科技 2018(09)

- [5].碳纳米管填充聚氨酯膜的制备及渗透汽化性能研究[J]. 广东化工 2014(21)

- [6].膀胱平滑肌细胞与聚氨酯膜体外复合培养的实验研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版) 2014(22)

- [7].聚氨酯渗透蒸发膜的研究进展[J]. 化工时刊 2009(01)

- [8].138名博士给力靖江创新驱动[J]. 泰州科技 2011(10)

- [9].甲基丙烯酸甲酯共聚改性水性聚氨酯膜制备及膜性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(07)

- [10].提高交联型水性聚氨酯膜防水性能的研究[J]. 皮革科学与工程 2012(06)

- [11].含氟二醇扩链的含氟水性聚氨酯的制备及其性能研究[J]. 聚氨酯工业 2019(04)

- [12].温敏聚氨酯膜制备及性能研究[J]. 功能材料 2019(06)

- [13].合成革用聚氨酯涂层性能对比[J]. 中国皮革 2018(08)

- [14].温度和pH双重敏感聚氨酯膜材料的制备及其性能[J]. 功能高分子学报 2014(04)

- [15].KH550改性水性聚氨酯膜的结构及表面性能研究[J]. 化工新型材料 2015(06)

- [16].亲水性聚氨酯膜厚度对透湿性能的影响[J]. 江苏纺织 2009(01)

- [17].发泡剂含量对水性聚氨酯膜结构和性能的影响[J]. 塑料 2017(03)

- [18].温度、pH双重敏感聚氨酯膜的制备及其智能特性[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(03)

- [19].甲基丙烯酸酯烷基侧链对水性聚氨酯膜结构与性能的影响[J]. 膜科学与技术 2017(03)

- [20].双开关温敏聚氨酯膜的制备及其透汽性[J]. 纺织学报 2011(02)

- [21].紫外光固化聚氨酯膜的制备及其在棉织物涂层整理中的应用[J]. 纺织学报 2014(06)

- [22].混合异氰酸酯型聚氨酯的制备与耐黄变性能[J]. 精细化工 2018(03)

- [23].UV光固化聚氨酯膜透湿性能研究[J]. 化工新型材料 2015(09)

- [24].PEA型聚氨酯膜的制备及渗透汽化苯/环己烷的分离性能[J]. 高分子材料科学与工程 2009(03)

- [25].聚氨酯相转化法成膜的性能及其分形描述[J]. 塑料科技 2018(05)

- [26].水性聚氨酯膜的制备及渗透汽化分离苯/环己烷[J]. 高分子材料科学与工程 2015(12)

- [27].新型肝素化聚氨酯膜的制备与研究[J]. 华东理工大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [28].不同含硅改性剂改性聚酯型水性聚氨酯膜的性能研究[J]. 染整技术 2019(07)

- [29].热反应性含氟水性聚氨酯的制备及其应用性能[J]. 聚氨酯工业 2019(03)

- [30].聚环氧离子液体型聚氨酯膜渗透汽化分离丁醇水溶液的研究[J]. 南京大学学报(自然科学) 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6d58083a6212e8d3827ad1b.html