# 新型粒度检验筛的设计及动力学研究

### 论文摘要

随着钢铁行业对原燃料粒度检测与控制的愈加重视,急需能够完成精确粒度筛分的振动筛。结合用户企业的实际生产需要,本文设计了一种具有较高筛分效率的新型粒度检验筛,并针对该筛机进行了全面系统的理论分析及试验研究。1.作者调研了国内外振动筛的研究现状及发展趋势,经过详细分析确定了新型粒度检验筛的工作原理并完成了具体结构的设计,通过计算得到了激振力、隔振弹簧刚度、驱动电机功率等相关参数。2.本文依据一定的简化原则建立了粒度检验筛在多工况下的力学模型,通过拉格朗日方程法或动静法建立了相应的振动微分方程,求解出前五阶固有频率并推导了不同工况下的系统响应表达式。3.对粒度检验筛的运动轨迹、相关振动参数进行了模拟仿真,分析了筛机的运动规律,为提高筛分效率找到了理论支持,并通过运动轨迹的试验研究验证了仿真结果的正确性,为后续分析打下良好基础。4.认真讨论了筛面上物料的运动规律、筛分过程以及筛分过程和效果的影响因素,着重研究了抛掷指数,选择或计算了主要工艺参数和振动参数。5.进行筛分效率试验,分析试验结果,证明新型粒度检验筛设计的合理性。本文设计的新型粒度检验筛可以满足用户需求并应用于生产实践,筛机的设计思路、所进行的理论分析和试验研究以及所采用的方法和获得的结论可为该筛机性能的进一步改进和其他振动筛的设计开发提供理论依据和参考借鉴。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.2 振动筛的基本理论

- 1.2.1 振动筛的激振方式

- 1.2.2 振动筛的运动轨迹

- 1.2.3 振动筛的新型筛面

- 1.3 振动筛的现状和发展趋势

- 1.3.1 国内外振动筛的发展现状

- 1.3.2 振动筛的发展趋势

- 1.4 筛分理论的研究现状

- 1.5 课题的来源和意义

- 1.6 课题的主要研究内容

- 1.7 小结

- 2 新型粒度检验筛的设计和参数计算

- 2.1 DSTEST检验振动筛的结构和性能分析

- 2.2 新型粒度检验筛的组成和工作原理

- 2.3 新型粒度检验筛的结构设计

- 2.3.1 筛箱

- 2.3.2 激振器

- 2.3.3 隔振装置及支承方式

- 2.4 粒度检验筛动力学参数的计算

- 2.4.1 振动质量和质心的计算

- 2.4.2 隔振系统的频率比

- 2.4.3 橡胶弹簧的刚度计算

- 2.4.4 激振力的计算

- 2.4.5 驱动电动机传动功率的计算

- 2.5 本章小结

- 3 新型粒度检验筛的动力学分析

- 3.1 动力学建模分析

- 3.1.1 振动筛系统的简化原则

- 3.1.2 建立振动微分方程的方法

- 3.2 单轴主筛分的力学建模分析

- 3.2.1 单轴主筛分运动微分方程的建立

- 3.2.2 单轴主筛分运动微分方程的求解

- 3.3 双激振器同步工作的力学建模分析

- 3.3.1 剔卡数学模型的建立与求解

- 3.3.2 直线输送数学模型的建立与求解

- 3.4 本章小结

- 4 新型粒度检验筛运动轨迹的仿真

- 4.1 主筛分作业上质体运动轨迹的仿真

- 4.1.1 筛机上质体任意点的运动轨迹方程

- 4.1.2 筛体运动轨迹的仿真

- 4.2 双轴剔卡时上质体运动轨迹的仿真

- 4.3 双轴直线输送时上质体运动轨迹的仿真

- 4.4 本章小结

- 5 筛面上物料颗粒的运动分析

- 5.1 筛分效率

- 5.2 单轴主筛分时筛面上物料的运动分析

- 5.3 筛分过程的影响因素分析

- 5.3.1 物料性质

- 5.3.2 筛面的结构参数

- 5.3.3 筛面的振动特性

- 5.4 本章小结

- 6 粒度检验筛运动轨迹和筛分效率的试验研究

- 6.1 试验样机

- 6.2 运动轨迹的试验研究

- 6.3 筛分效率试验及筛分效果分析

- 6.3.1 试验准备

- 6.3.2 试验步骤

- 6.3.3 试验结果与筛分效果分析

- 6.4 本章小结

- 7 总结与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历 攻读学位期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].振动参数对筛分效率影响的实验研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2019(08)

- [2].新型并联运动振动筛的筛分效率及其试验研究[J]. 机械设计 2011(02)

- [3].双层原煤分级筛的筛分效率检测方法研究[J]. 洁净煤技术 2018(S2)

- [4].基于离散元法的振动筛的筛分效率研究[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2018(04)

- [5].振动筛筛分效率的影响因素研究[J]. 粮食加工 2018(02)

- [6].振动筛面颗粒流三维离散元法模拟[J]. 中国矿业大学学报 2010(03)

- [7].基于离散元素法的多维刨花摆动筛筛分效率研究[J]. 林产工业 2019(03)

- [8].锤片式粉碎机内负压对物料筛分效率的影响研究[J]. 饲料研究 2020(05)

- [9].不同筛孔形式的弛张筛筛分效率的研究[J]. 水力采煤与管道运输 2019(03)

- [10].玉米螺旋式清选装置的设计与试验[J]. 农业工程学报 2018(20)

- [11].平面圆筛机筛分参数对筛分效率的影响[J]. 轻工机械 2013(03)

- [12].美卓防堵筛板助力马钢青阳白云石矿筛分效率大幅提高[J]. 中国矿业 2019(04)

- [13].基于离散元的路用集料振动筛工作参数优化[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(04)

- [14].圆振筛筛分优化及技术改造实践[J]. 黄金 2018(12)

- [15].新型沙滩清洁车的设计[J]. 机械制造 2020(01)

- [16].浅述河道湿式生态清淤工艺优化[J]. 水资源开发与管理 2019(02)

- [17].基于DEM的谷物清选筛振动筛分虚拟试验研究[J]. 农机化研究 2019(02)

- [18].装备[J]. 粮油加工 2009(11)

- [19].一种先进的干式制砂筛分系统——空气筛[J]. 建设机械技术与管理 2017(09)

- [20].美卓防堵筛板助大红山铜矿筛分效率创新高[J]. 中国矿业 2019(05)

- [21].基于PFC的振动筛分过程三维数值模拟[J]. 矿山机械 2013(01)

- [22].移动式全封闭催化剂筛分机[J]. 硫酸工业 2010(04)

- [23].倾斜式直线筛筛分机理分析[J]. 煤矿机械 2020(02)

- [24].普通弧形筛在葛泉矿洗煤厂的实际应用[J]. 企业导报 2013(10)

- [25].一种多自由度机构筛分机的动态性能研究[J]. 徐州工程学院学报 2008(02)

- [26].承德柏泉铁矿二段分级设备的应用及研究[J]. 中国金属通报 2019(03)

- [27].基于离散元法回转清理筛运动参数对筛分过程的影响分析[J]. 粮油食品科技 2018(05)

- [28].驰张筛在选煤厂的应用研究[J]. 山西焦煤科技 2016(S1)

- [29].混合料搅拌设备筛孔尺寸优化配置[J]. 中国公路学报 2014(10)

- [30].提高沥青拌和站用振动筛筛分能力和筛分效率的措施[J]. 建设机械技术与管理 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6ddb7aaa6c4a839121c5cba.html