# 基于LCOS的多信道动态色散补偿器的研究

### 论文摘要

随着光通信技术的不断发展，尤其是密集波分复用技术（Dense Wavelength DivisionMultiplexing，DWDM）的广泛运用，色散补偿技术受到了越来越多的关注。光纤通信系统已经从点对点传输转变为动态可重构网络，光纤链路的动态变化导致不同信道的累积色散不同。多信道动态色散补偿器（Channelized Tunable Optical DispersionCompensator，CTODC）由于能够分别对每个信道的光信号进行动态色散补偿，已经成为目前国内外的研究热点。本论文介绍了几种基于自由空间光学结构的CTODC，对它们的结构性能进行了分析和比较，在此基础上研究了一种基于硅基液晶（Liquid Crystal On Silicon，LCOS）的CTODC，给出了设计方案。该方案以相位光栅和LCOS作为色散元件和空间光调制器（Spatial Light Modulator，SLM），二者分别位于一个傅里叶透镜的前后焦面上，构成了一个2f系统。本论文利用几何光学理论得到光路系统中准直器、偏振控制器、傅里叶透镜、扩束棱镜等的设计参数，推导了光栅的角色散、系统带宽的计算公式，利用波动光学理论，推导了入射高斯光场与经过SLM调制之后的出射光场之间的耦合损耗公式；研究了该系统的色散补偿量、通带宽度、插入损耗等关键性能指标的关系，为器件的优化设计奠定了理论基础。进而对波长选择开关（Wavelength Selective Switch，WSS）和CTODC的集成做了探讨；对基于微机电系统（Micro Electro-Mechanical System，MEMS）的CTODC中的“兔耳”效应进行了分析，提出了抑制“兔耳”的方法；深入分析了LCOS作为SLM的特性，得出了基于LCOS的光器件传输谱线中纹波的产生因素，提出了抑制纹波的措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 色散补偿的发展趋势

- 1.2 色散的成因

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 本论文的主要内容

- 2 多信道动态色散补偿器的原理

- 2.1 CTODC 的基本理论模型

- 2.2 光学元器件的理论分析

- 2.3 本章小结

- 3 多信道动态色散补偿器的设计

- 3.1 CTODC 的设计

- 3.2 CTODC 的性能分析

- 3.3 色散斜率补偿

- 3.4 本章小结

- 4 CTODC 与 WSS 的集成研究

- 4.1 CTODC 与 WSS 集成

- 4.2 “兔耳”效应

- 4.3 基于 LCOS 光器件的纹波研究

- 4.4 本章小结

- 5 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 1 攻读学位期间发表论文目录

- 附录 2 双胶合透镜镜面曲率模子

### 相关论文文献

- [1].残影及对比度异常在LCOS的解决方法[J]. 功能材料与器件学报 2014(01)

- [2].高分辨率彩色LCoS头盔显示器电路系统的设计与实现[J]. 电子器件 2009(03)

- [3].位权重于电压参数灰度法在LCOS显示中的应用设计[J]. 液晶与显示 2017(07)

- [4].激光LCOS光学引擎的设计(英文)[J]. 强激光与粒子束 2013(02)

- [5].LCoS伽马校正电路的研究[J]. 半导体光电 2009(06)

- [6].LCoS微型投影光引擎杂散光分析与抑制[J]. 光学仪器 2012(01)

- [7].单片彩色LCoS显示系统的设计实现[J]. 现代电子技术 2008(12)

- [8].基于FPGA的LCoS微显示器的数字伽马校正[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2020(05)

- [9].LCOS投影显示技术专利现状[J]. 现代显示 2011(05)

- [10].结构紧凑的三片式LCOS投影系统设计[J]. 光学仪器 2009(06)

- [11].LCOS微型投影物镜的研究[J]. 电子科学技术 2017(02)

- [12].基于LCoS拼接技术的动态星模拟器光学引擎的优化设计[J]. 光子学报 2017(03)

- [13].基于SOPC适用于不同规格LCOS的控制器设计[J]. 液晶与显示 2010(05)

- [14].高分辨率高帧率硅基液晶（LCoS）显示芯片与驱动[J]. 微纳电子与智能制造 2020(02)

- [15].LCoS灰度控制电路的研究[J]. 半导体光电 2008(05)

- [16].一种采用介电突起消除边缘场效应的LCoS[J]. 液晶与显示 2020(01)

- [17].集成LCoS芯片内的可编程多通道参考电压产生器(英文)[J]. 电子器件 2008(01)

- [18].基于LCOS拼接的小型目标模拟器光机结构设计[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [19].基于LCoS空间光调制器的可变焦投影显示系统研究[J]. 光学与光电技术 2016(04)

- [20].变电站运维作业中LCOS的可穿戴近眼显示设备的设计[J]. 自动化与仪器仪表 2017(07)

- [21].高精度LCOS动态星模拟器的光学系统设计[J]. 中国激光 2014(07)

- [22].LCOS大屏幕薄型背投电视广角投影物镜的设计[J]. 光子学报 2009(03)

- [23].基于LCoS像素级图像亮度调整方法研究[J]. 仪器仪表学报 2013(01)

- [24].基于LCOS拼接技术的动态星模拟器设计[J]. 空间科学学报 2013(02)

- [25].三片式LCOS激光投影显示中复合散斑的抑制[J]. 激光与光电子学进展 2011(04)

- [26].反射型LCOS显示板用于人眼波前像差校正的研究[J]. 光电子.激光 2008(07)

- [27].LCoS芯片集成可编程参考电压源的数字电路设计[J]. 液晶与显示 2008(03)

- [28].LCOS激光投影显示亮度均匀性和色度均匀性的测量及校正系统[J]. 光学仪器 2011(04)

- [29].LCOS光学引擎研制过程中机械结构的研究方法和设计思路[J]. 数字与缩微影像 2009(04)

- [30].LCOS面板相位调制分析及用于全息再现系统[J]. 激光与光电子学进展 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6ec6879c5b16ad733d66a85.html