# 氨基硅油改性苎麻纤维/聚丙烯车用复合材料的研究

### 论文摘要

天然麻纤维增强聚丙烯复合材料是一种新型的汽车内饰材料,具有安全环保、可回收、质量轻等特点,近年来引起了国内外的广泛关注。天然纤维取代玻璃纤维和碳纤维作为复合材料的增强体,符合汽车轻量化和绿色环保的要求。苎麻纤维原产于我国,具有杨氏模量高、单纤强度大、可降解、来源广泛和价格低廉等特点。然而由于苎麻纤维表面含有大量羟基,呈亲水性,因而与疏水性的聚丙烯树脂相容性较差,从而影响复合材料的综合性能。因此,要想提高复合材料的综合性能,就必须要对苎麻纤维进行表面改性,降低苎麻纤维的亲水性,提高其与基体树脂的界面相容性。本论文采用氨基硅油对苎麻纤维进行表面改性,制备了性能优良的改性苎麻纤维。采用红外光谱、接触角测试、X射线衍射、热重分析、扫描电子显微镜等方法研究改性前后苎麻纤维的结构及性能。结果表明:改性后氨基硅油接枝到了苎麻纤维表面,降低了苎麻纤维的亲水性,提高了苎麻纤维的结晶性和耐热性;改性后的苎麻纤维表面杂质减少,有利于其与基体树脂的界面结合。将改性前后的苎麻纤维按25%的纤维含量与聚丙烯进行共混注射成型,研究了改性对复合材料性能的影响。结果表明:最佳的改性温度为80℃;改性后,复合材料的性能明显提高,其中,拉伸强度提高了20.08%,弯曲强度提高了17.81%,冲击韧性提高了39.39%,断裂伸长率提高了38.77%,耐热性能也有显著的提高;扫描电镜图分析表明,改性明显提高了苎麻纤维与聚丙烯树脂的界面相容性。另外,本论文研究了不同纤维含量对苎麻纤维/聚丙烯复合材料性能的影响。结果表明:随着纤维含量的增加,复合材料的拉伸强度和弯曲强度呈上升的趋势,冲击韧性和断裂生长率呈降低的趋势,当纤维含量为30%时,拉伸强度和弯曲强度达到最优;试验测得苎麻纤维增强聚丙烯复合材料的拉伸强度最高达28.66MPa,弯曲强度最高达35.83MPa,冲击韧性最高达7.77KJ/m2,力学性能满足汽车内饰材料的要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 汽车工业的发展现状

- 1.2 汽车内饰材料的发展现状及面临的问题

- 1.3 天然麻纤维复合材料在在汽车工业中的应用现状

- 1.4 天然麻纤维复合材料的研究现状

- 1.5 聚丙烯在汽车工业上的应用现状

- 1.6 论文的研究意义和研究内容

- 1.6.1 论文的研究意义

- 1.6.2 论文的研究内容和主要创新点

- 第2章 苎麻纤维改性工艺及表征方法

- 2.1 苎麻纤维

- 2.1.1 苎麻纤维的组成与结构

- 2.1.2 苎麻纤维的特性

- 2.2 试验原料及仪器

- 2.2.1 改性试剂

- 2.2.2 主要仪器

- 2.3 苎麻纤维改性工艺

- 2.3.1 苎麻纤维的脱胶处理

- 2.3.2 改性乳液的配置

- 2.3.3 苎麻纤维接枝改性

- 2.4 测试仪器与方法

- 2.4.1 苎麻纤维红外光谱表征

- 2.4.2 苎麻纤维接触角测试分析

- 2.4.3 苎麻纤维XRD衍射分析

- 2.4.4 苎麻纤维热重分析

- 2.4.5 苎麻纤维SEM扫描

- 2.5 本章小结

- 第3章 改性前后苎麻纤维性能分析及改性原理探究

- 3.1 改性对苎麻纤维表面结构的影响

- 3.2 改性对苎麻纤维表面极性的影响

- 3.3 改性对苎麻纤维结晶度的影响

- 3.4 改性对苎麻纤维耐热性能的影响

- 3.5 改性对苎麻纤维表面形貌的影响

- 3.6 氨基硅油改性原理探究

- 3.6.1 苎麻纤维极性改性原理

- 3.6.2 苎麻纤维结晶性改性原理

- 3.7 本章小结

- 第4章 苎麻纤维增强聚丙烯复合材料的研究

- 4.1 汽车内外饰所用材料的力学性能要求

- 4.2 复合材料试样的制备

- 4.2.1 试验设备

- 4.2.2 试样制备流程

- 4.2.3 试验工艺

- 4.3 测试与表征方法

- 4.3.1 拉伸性能测试

- 4.3.2 冲击强度测试

- 4.3.3 弯曲强度测试

- 4.3.4 微观结构分析

- 4.3.5 热性能分析

- 4.4 不同改性温度对苎麻纤维增强聚丙烯复合材料性能的影响

- 4.4.1 不同改性温度对复合材料强度的影响

- 4.4.2 不同改性温度对复合材料的冲击韧性的影响

- 4.4.3 不同改性温度对复合材料的断裂伸长率的影响

- 4.4.4 不同改性温度对复合材料的耐热性能的影响

- 4.5 不同含量的苎麻纤维增强聚丙烯复合材料的性能研究

- 4.5.1 不同纤维含量对复合材料抗拉强度的影响

- 4.5.2 不同纤维含量对复合材料弯曲强度的影响

- 4.5.3 不同纤维含量对复合材料冲击韧性的影响

- 4.5.4 不同纤维含量对复合材料断裂伸长率的影响

- 4.6 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].挤压改性麦麸膳食纤维对饺子皮品质的影响[J]. 中国食品学报 2020(01)

- [2].微量硼改性对钛合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(08)

- [3].改性谷物冲调粉配方研究[J]. 粮食与油脂 2020(10)

- [4].胺基改性硅胶材料的研究进展[J]. 化工技术与开发 2016(03)

- [5].家具用速生材微波处理与无机改性研究现状与展望[J]. 家具 2016(04)

- [6].果胶改性方法及生物学作用机理研究进展[J]. 中国食品学报 2015(07)

- [7].骨胶胶粘剂的一些改性方法浅谈[J]. 中国胶粘剂 2015(10)

- [8].一种改性钛硅分子筛的制备方法[J]. 石油化工 2010(03)

- [9].糖苷改性有机硅表面活性剂的研究进展[J]. 日用化学工业 2010(04)

- [10].改性蜡在SBS改性沥青防水卷材中的应用研究[J]. 中国建筑防水 2018(18)

- [11].蜡的改性及特种蜡产品的开发利用[J]. 化工管理 2017(12)

- [12].基于改性巴斯德杆菌的桥梁环境下细菌混凝土技术的研究[J]. 黑龙江交通科技 2017(06)

- [13].改性稻杆吸附U(Ⅵ)的行为和机理研究[J]. 原子能科学技术 2015(12)

- [14].碳酸盐岩煅烧改性处理酸性矿山废水的研究[J]. 环境污染与防治 2015(01)

- [15].改性有机硅柔软剂的研究进展[J]. 国际纺织导报 2013(04)

- [16].纤维素纤维的改性方法[J]. 科技致富向导 2011(26)

- [17].石墨烯制备与改性的研究进展[J]. 塑料科技 2020(11)

- [18].我国双环戊二烯改性不饱和聚酯树脂的研究进展[J]. 塑料助剂 2014(03)

- [19].改性玉米芯对含铜废水的吸附特性[J]. 工业用水与废水 2013(01)

- [20].改性钛白废渣对选矿废水中硫化物的去除[J]. 工业水处理 2011(01)

- [21].改性聚乙烯醇缩甲醛纤维的开发与应用进展[J]. 橡塑资源利用 2011(03)

- [22].基于改性酪素制备水性油墨连接料的现状与展望[J]. 包装工程 2010(03)

- [23].花生蛋白改性研究的进展[J]. 农产品加工(学刊) 2010(01)

- [24].糖酰胺改性有机硅表面活性剂的研究进展[J]. 化工新型材料 2010(03)

- [25].三聚氰胺甲醛树脂改性的研究进展[J]. 广东化工 2016(24)

- [26].纤维素改性处理的研究进展[J]. 丝绸 2014(11)

- [27].磷酸盐改性方解石去除水中磷酸盐研究[J]. 生态环境学报 2013(09)

- [28].钼磷改性高岭土的制备及表征[J]. 化学与黏合 2011(05)

- [29].碱改性对脱脂豆粉表面疏水性的影响[J]. 食品工业科技 2010(09)

- [30].双重改性空心微珠的制备及表征[J]. 后勤工程学院学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6ee346c103a20a6dd337d12.html