# 三电平变频器中点电位平衡算法研究

### 论文摘要

目前能源日益短缺,环境污染日益严重,节能减排技术正成为的研究越来越受重视的技术,其中高压大功率多电平变频器日益成为研究热点。因为多电平技术器件耐压要求较低、等效的开关频率比较高、不需要动态均压电路、并且设备的输出波形好,因此在电力系统、交通运输、石油化工、矿石采掘等方面得到了广泛的应用。但在NPC型多电平变频器的应用过程中,也出现了许多需要解决的问题,其中中点电位不平衡问题就是比较突出的问题之一。中点电位不平衡将带来输出电压波形畸变、开关器件承受的电压不均衡、电容的寿命降低、可能导致M电平退化为三电平或两电平等危害,因此必须解决。本文将以应用最为广泛的NPC三电平变频器为研究对象,对NPC型三电平变频器固有的中点电位不平衡问题进行分析研究,并采用一种软件控制策略对中点电位进行控制,其算法也可以推广到任意多电平结构。论文分析了(NPC)三电平变频器中点电位不平衡的机理及危害。通过优化三电平SVPWM控制算法,利用正负小矢量对中点电位的不同影响,采用了一种通过控制正负小矢量作用时间控制中点电位平衡的算法。利用MATLAB/SIMULINK仿真软件对该中点电位平衡算法进行了仿真,并在实验室条件下搭建了NPC三电平变频器实验电路,采用TMS3202812 DSP数字处理器实现了控制算法。仿真分析和实际实验都验证了所采用的控制方法的有效性,取得了较好的抑制中点电位偏移的效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的意义

- 1.2 课题研究的现状

- 1.2.1 高压大功率多电平变频器发展简介

- 1.2.2 多电平变频器的研究和应用现状

- 1.2.3 高压多电平大功率变频器的拓扑结构

- 1.2.4 NPC 多电平变频器直流中点电位不平衡问题的研究

- 1.3 本论文主要研究内容

- 第2章 变频器的空间电压矢量控制

- 2.1 空间电压矢量控制的基本工作原理

- 2.1.1 空间电压矢量的概述

- 2.1.2 SVPWM 的算法分析

- 2.1.3 SVPWM 的计算机Simulink 仿真

- 2.1.4 SVPWM 仿真结果分析

- 2.2 三电平NPC 型变频器的结构及工作原理

- 2.2.1 三电平NPC 型变频器的基本结构

- 2.2.2 三电平NPC 型变频器的基本工作原理

- 2.3 三电平NPC 型变频器的空间电压矢量控制

- 2.3.1 三电平SVPWM 控制的空间电压矢量分布图

- 2.3.2 三电平NPC 型变频器SVPWM 算法的研究

- 第3章 NPC 型三电平变频器中点电位平衡的研究

- 3.1 引言

- 3.2 导致NPC 三电平变频器中点电位不平衡的原因分析

- 3.2.1 电容充放电不平衡造成的中点电位偏移

- 3.2.2 直流母线侧器件原因及其它原因

- 3.3 变频器中点电位不平衡的负面影响

- 3.4 抑制变频器中点电位不平衡的措施

- 第4章 NPC 三电平变频器的中点电位控制的实现

- 4.1 试验系统的硬件设计

- 4.1.1 主电路中各器件的选择

- 4.1.2 隔离驱动电路的选择

- 4.1.3 缓冲保护（snubber）电路

- 4.1.4 检测电路

- 4.2 DSP 芯片简介

- 4.2.1 事件管理器EVA 和EVB

- 4.2.2 模数转换模块ADC

- 4.2.3 输入输出端口I/O

- 4.3 实验系统的DSP 编程实现

- 4.3.1 SVPWM 控制算法的DSP 实现

- 4.3.2 控制中点电位平衡的算法

- 第5章 实验波形及分析

- 5.1 实验设备样机

- 5.2 实验输出波形及分析

- 5.2.1 变频器的输出电压波形

- 5.2.2 变频器直流母线中点电压的波形

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].兼中点电位控制的三电平逆变器SVPWM算法[J]. 电气传动 2020(10)

- [2].中点电位不平衡度反馈的三电平虚拟空间矢量调制方法[J]. 电机与控制学报 2018(03)

- [3].基于SVPWM的三电平逆变器中点电位控制方法研究[J]. 电气传动自动化 2016(06)

- [4].一种三电平逆变器中点电位控制方法仿真研究[J]. 系统仿真学报 2016(01)

- [5].一种具有中点电位平衡能力的两级三电平逆变器[J]. 电源学报 2013(06)

- [6].三电平并网变流器中点电位自平衡特性分析及拓扑改进[J]. 电力系统自动化 2019(24)

- [7].一种基于模糊优化的混合中点电位平衡算法[J]. 微特电机 2018(10)

- [8].基于优化虚拟矢量的三电平逆变器中点电位平衡闭环控制[J]. 电工技术学报 2015(04)

- [9].三电平逆变器中点电位控制算法研究[J]. 大功率变流技术 2014(03)

- [10].一种新型的三电平逆变器中点电位平衡控制策略[J]. 电气传动 2014(08)

- [11].三电平逆变器空间矢量调制及中点电位平衡研究[J]. 电气传动 2010(02)

- [12].三电平逆变器中点电位平衡的研究概述[J]. 电气开关 2008(04)

- [13].二极管箝位型五电平变换器中点电位控制研究[J]. 电力电子技术 2019(05)

- [14].一种中点电位平衡控制和共模电压抑制策略[J]. 工矿自动化 2014(09)

- [15].三电平逆变器中点电位平衡控制的研究[J]. 电气传动 2013(02)

- [16].虚拟零矢量的三相四开关中点电位不平衡研究[J]. 铁道科学与工程学报 2018(02)

- [17].一种三电平中性点钳位逆变器中点电位控制算法[J]. 电力系统自动化 2014(07)

- [18].混合式三电平中点电位平衡控制策略[J]. 中国电机工程学报 2013(24)

- [19].一种抑制三电平逆变器中点电位偏移的方法研究[J]. 电气自动化 2008(03)

- [20].中点电位平衡的三电平逆变器SVPWM简化算法及其实现[J]. 电气传动 2008(11)

- [21].解决集成电路漏电和中点电位异常的实例分析[J]. 微处理机 2017(05)

- [22].基于时间补偿的三电平逆变器中点电位平衡控制[J]. 电气技术 2016(06)

- [23].具有中点电位平衡功能的三电平直接转矩控制[J]. 微电机 2016(07)

- [24].三电平有源电力滤波器中点电位平衡控制[J]. 电力电子技术 2015(01)

- [25].基于五相三电平全桥逆变器中点电位控制算法研究[J]. 船电技术 2015(02)

- [26].三电平中点电位平衡控制研究[J]. 变频器世界 2008(06)

- [27].不对称Z源逆变器的中点电位控制方法[J]. 电气传动 2018(09)

- [28].三电平逆变器并联系统的中点电位控制策略[J]. 电网技术 2015(06)

- [29].一种具有中点电位控制的三电平SVPWM简化算法[J]. 电力电子技术 2013(02)

- [30].一种基于模型预测控制的T型三电平逆变器中点电位平衡控制方法[J]. 电气工程学报 2015(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6f40783791e5b1e5252a0b5.html