# 煤田地质勘探技术及发展探讨王新爱

关键词：煤田地质；勘探技术；发展；建议

引言

煤田地质勘探工作是一项十分重要的工作，也是煤矿开采中的基础性工作，希望勘探单位提高重视度，不断提高地质勘探的技术水平。另外，在煤田地质勘探中，很容易造成人为的地质灾害和其他问题，这些都说明当前的煤田地质勘探技术还需要不断增强，要不断进行技术创新，从而不断提高煤田地质勘探的技术水平。

1地质勘探技术重要性

1.1预防矿井水害

地下矿井水对于煤矿施工有很大影响，我国东部区域的部分煤矿常常会受到矿井水危害的影响。部分地层板岩非常稀薄，但地下水丰富，板岩压力不能遏止矿井水压力，极易导致水突现象。地质勘探技术能够充分了解地下矿井水的实际状况，尤其是分布状况及水量大小，进而可以预防产生突水现象。

1.2防止煤矿顶板事故

在矿井采煤施工时，若采煤地区地质出现地质断层，则会对采煤施工以及安全管理造成不良影响，尤其是出现顶板安全问题，严重影响顶板安全的维护工作。煤矿地质勘探技术可以获取开采区域的具体信息，进而掌握施工地区地质结构以及岩石的坚硬度，进而依照实际状况，采用合理的顶板施工技术。在对回柱开展操作时，相关人员应当严格根据回柱顺序以及有关施工制度做好相应的工作，防止产生不必要的危险，导致无法弥补的损失。除此以外，在聚集地区应当使用远距离回柱方法，在回柱结束后，强化安全善后工作，保证煤矿生产安全性。

1.3瓦斯防治

我国从煤矿产量和数目而言，均领先于其他国家，因此，增强瓦斯防治是我国煤矿公司的核心工作内容之一。瓦斯是煤矿开采的第一问题，瓦斯事故波及范围大，损失严重，因此，增强瓦斯防治必须要有关人员明确瓦斯事故及其相关因素。首先，煤矿开采过程中的瓦斯问题大部分是由于工作人员没有对开采区域的煤层倾斜和断层方面进行了解造成的；其次，瓦斯事故防治始终处于瓶颈阶段，因此，有关工作人员需要采用煤矿地质勘探技术了解开采区的岩层水量和地质结构、瓦斯分布状况，在进行煤矿开采时，尽可能避开瓦斯含量高的区域；最后，加强瓦斯防治举措，在来源处控制事故的成因，进而降低瓦斯问题产生的几率，达到企业经济效益和社会效益相统一。

1.4减少设计安全隐患

煤矿开采首先要确定矿井的方位，合适的位置能够降低不良问题产生的几率。在开展煤矿总体开采方案设计时，要根据勘探结果判断矿井方位。地质勘探工作要明确地层结构和矿藏的方向和周围安全隐患，进而才能开展探索工作，制定合理的煤矿开采方案。因此，煤矿地质勘探是进行煤矿开采过程中的核心环节，精确和全面的勘探结果，不仅可以预估到开采的难度，同时也能减少产生开采问题的概率。

2煤矿地质勘探技术

众所周知，煤矿开采过程中会受到一系列地质因素的影响。开采前充分掌握煤岩层的构造，尤其是大比例尺构造是煤炭开采工作的重点内容，也是建设现代化矿井的前提。煤田地质勘探践行物探先行的工作策略，物探又包括地面物探和矿井物探，二者都需要用到相应的探勘技术。

2.1地质雷达勘探技术

地下不同的介质有着不同的介电常数和电阻率等，基于此，再对高频电磁脉冲的反射进行利用，以此实现对目标及其地质现象的勘探，这就是地质雷达勘探技术。地质雷达勘探技术不但能够将岩石、空洞、水体等的分布状况非常清晰地显示出来，还能显现其岩性变化的状况。

2.2地震勘探技术

地下介质无论是在弹性方面还是在密度方面都存在着一定的差异，因此，人工发射地震波时，地面会有不同的响应，通过对此进行观测与分析，可以对岩层的形态与性质进行推断，这种方法就是地震勘探技术。地震波在向地下进行传播的过程中，具有不同性质的岩层会对其进行发射或者折射，再对反射和折射的地震波进行收集，这些都和岩层的性质和形态有着十分密切的关系，通过科学分析，对岩层性质与形态进行相应的判断。地震勘探技术广泛应用于煤田与工程地质勘探等领域。地面地震勘探技术主要适用于埋深在800m以内的煤田浅部，而深部勘探就使用矿井地震勘探技术。

2.3电阻率法勘探技术

电阻率法主要是利用岩土介质的导电性对地下电流场的分布规律进行人工构建，再通过分析，实现对煤矿地质进行勘探的目的。电阻率法具有多种现场工作方法，近些年得到普遍推广与发展的方法是高密度电阻率法，相对于常规电阻率法，不但具有较大的测点密度，实现多装置、多极距同时采样，而且还可以对不同比值进行求解，进而对异常信息进行突出。

2.4瞬变电磁勘探技术

从本质上说，瞬变电磁技术属于时间域电磁法，其特点是非接触式的。在使用瞬变电磁技术进行勘探时，应当以采掘空间断面的大小为依据来确定发射与接收回线的边长，若要使二次场信号的强度得以增强，可以将发射功率加大，或者增加接收回线匝数，进而使瞬变电磁法的勘探深度得以增加。

2.5无线电波透视技术

作为煤矿地质勘探技术的一种，无线电波透视技术也可以叫作坑透法，或阴影法。其主要是将高频无线电波向地下进行发射，电磁波在地下传播的过程中会发生强度变化，通过这种变化，可以对异常体的位置与形态进行判断。

3未来发展趋势及相关建议

要对勘探技术进一步的优化，首先要做的就是对发展理念的改变。要正确认识到煤田地质勘探的重要性，制定相应的规章制度来约束和规范人员的行为。此外，还应引进优秀人才，不断提高整个开采团队的整体素质和业务水平。不仅如此，还应从技术方面着手，提高以金刚石为主的钻探技术，对钻头进行创新研究，使其的种类更加丰富，能够针对不同的地质情况采取相应的设备。还可以利用计算机等先进技术，使得勘探工作更加现代化，让现代化的思想和技术支持工作的开展。

结束语

随着社会经济和信息技术的快速发展，人们对煤炭的需求量不断上升，为了保证煤炭的供应量和质量，对煤田地质勘探的要求会越来越高。在对煤田开展地质勘探工作的过程中，需要对现阶段主要的几种地质勘探技术进行研究分析，了解它们的使用方法和特点，并结合当前我国煤田地质勘探的特点及煤田实际情况，采取合适的勘探技术，从而促进煤炭行业稳定发展。

参考文献：

［1］宋平.浅谈煤矿地质勘探技术及其重要性［J］.黑龙江科技信息，2016（33）：121.

［2］王远德.煤矿地质勘探技术及其重要性研究［J］.技术与市场，2016（9）：101－102.

［3］颜华鑫.煤矿地质勘探技术及其重要性探究［J］.企业技术开发，2016（14）：169－170.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f6fab96777c3b35d1326cfa6.html