# 成层土中基桩动态特性研究

### 论文摘要

基桩缺陷必然会在不同程度上给其承载力带来负面影响,严重者甚至使其丧失承载力,对上部建筑结构的安全产生威胁。因此对于桩基础这一隐蔽工程,准确诊断其缺陷位置以及缺陷程度能有效防止各种工程事故的发生,其理论分析更是桩的动力学分析的热点问题,这在工程界具有重大意义,本文就基桩完整性检测这一问题做了如下工作:首先,总结了单层土边界条件下,完整桩桩顶振动的位移、速度和加速度的动力响应。根据完整桩振动的速度响应编制出Matlab程序,分析出桩径、桩长、桩身的弹性波速、桩端土的刚度等参数变化时,对完整桩速度响应曲线的影响,此规律可以实测桩身完整性提供参考依据。考虑到成层性是地基土的主要特征之一,本文研究基桩动力特性从波动阻尼方程入手,推导了成层土中基桩纵向振动的定解问题,通过傅里叶逆变换求得半正弦脉冲激振力作用下桩顶的速度时域响应的半解析解;编制出Matlab程序,讨论了长径比l/d、土层剪切模量和脉冲宽度的变化对桩的振动特性的影响;针对完整摩擦桩、端承桩,绘制出各质点纵向振动速度时程空间曲面,并探讨其反射波的衰减规律。考虑到各类缺陷桩是实际工程中基桩检测的核心焦点,本文推导了均质土中,任意段变截面桩桩顶的动态响应;编制出Matlab程序,讨论了桩身的缺陷程度、缺陷埋深以及缺陷段长度等对基桩反射波曲线和导纳曲线的影响;绘制出成层土中的缺陷基桩的振动响应曲线,得出结论:根据振动响应曲线对缺陷基桩完整性进行判断时,势必会受到桩周土成层性的干扰。最后,针对桩侧和桩端受土阻力作用的纵向振动模型,推导出了基桩缺陷处的位置、相对刚度以及损伤后的固有频率之间函数关系式;通过对其模型进行数值模拟,得到完整基桩和损伤基桩的前三阶固有频率;利用上述推导出的函数关系式得到识别效果图,验证了该方法的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究目的与意义

- 1.2 基桩损伤检测技术的概况以及发展现状

- 1.2.1 基桩损伤检测技术在国外的应用和发展

- 1.2.2 基桩损伤检测技术在国内的应用和发展

- 1.2.3 桩身完整性检测的几种常用方法

- 1.2.4 基桩动测的量化分析方法

- 1.3 本文研究的主要内容及创新点

- 第二章 基桩损伤检测的基础理论

- 2.1 概述

- 2.2 动态信号分析理论

- 2.2.1 傅里叶变换

- 2.2.2 短时傅里叶变换

- 2.3 本文方法的动力学基础

- 2.3.1 应力波的传播规律

- 2.3.2 导纳的概念

- 第三章 单层土中桩的纵向振动特性

- 3.1 概述

- 3.2 考虑桩侧土阻尼的一维波动方程

- 3.2.1 基本假设

- 3.2.2 考虑阻尼的一维波动方程的建立

- 3.3 基桩瞬态响应模型

- 3.3.1 完整摩擦桩瞬态响应模型

- 3.3.2 完整端承桩的瞬态振动响应模型

- 3.4 完整桩瞬态振动响应模型的应用

- 3.4.1 桩土参数对响应曲线的影响分析

- 3.5 小结

- 第四章 多层土中桩的纵向振动特性

- 4.1 概述

- 4.2 定解问题的建立

- 4.3 定解问题的求解

- 4.4 成层土中完整桩瞬态振动响应模型的应用

- 4.5 桩土体系的频域、时域响应分析

- 4.5.1 长径比对桩顶导纳曲线和速度响应曲线的影响

- 4.5.2 桩侧土层模量变化对桩顶导纳曲线和速度响应曲线的影响

- 4.5.3 上层土厚度变化对桩顶导纳曲线和速度响应曲线的影响

- 4.5.4 软硬夹层土对桩顶导纳曲线和速度响应曲线的影响

- 4.5.5 激振脉冲对速度响应曲线的影响

- 4.6 完整桩桩身质点纵向振动速度时程空间曲面

- 4.7 小结

- 第五章 任意段变截面桩的振动特性

- 5.1 概述

- 5.2 定解问题的建立

- 5.3 定解问题的求解

- 5.4 变截面桩在均质土中的时频域响应分析

- 5.4.1 缩颈桩的时频域分析

- 5.4.2 扩颈桩的时频域分析

- 5.4.3 三段缩颈桩中不同缩颈程度的时频域分析

- 5.4.4 三段缩颈桩不同缩颈段长度的时频域分析

- 5.5 变截面桩在成层土中的时频域响应分析

- 5.6 小结

- 第六章 成层土中基桩损伤检测的曲线交点法

- 6.1 引言

- 6.2 结构损伤识别模型的建立

- 6.3 桩侧和桩底受土阻力作用的纵向振动模型分析

- 6.3.1 简单边界条件下纵向振动杆的模型分析

- 6.3.2 复杂边界条件下纵向振动杆的模型分析

- 6.3.3 考虑桩周土阻力时完整基桩的频率计算

- 6.3.4 桩侧和桩底受土阻力作用时基桩的损伤识别方法

- 6.4 单层土中曲线交点法的数值模拟

- 6.4.1 模拟损伤模型简介

- 6.4.2 完好基桩模态频率

- 6.4.3 缺陷基桩模态频率

- 6.4.4 识别效果

- 6.5 多层土中曲线交点法的数值模拟

- 6.6 小结

- 结论与展望

- 一结论

- 二展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A （攻读硕士期间发表论文和参加的项目工作）

- 攻读学位期间发表的论文

- 攻读学位期间参加的项目

### 相关论文文献

- [1].浅析棒材成层区域设备工作原理及控制方式[J]. 天津冶金 2020(05)

- [2].成层土垂直向和水平向渗透系数比较[J]. 科技致富向导 2015(09)

- [3].基于教育成层理论的大学生就业分析[J]. 林区教学 2018(05)

- [4].浅析教育成层对学校教育的反作用[J]. 科教导刊(上旬刊) 2014(08)

- [5].论教育成层与我国高等教育的发展[J]. 延边党校学报 2011(04)

- [6].当代西方教育成层理论的身心转向及其启示[J]. 教育研究 2018(05)

- [7].承压水层降水引起的成层软土一维固结解析解[J]. 结构工程师 2020(05)

- [8].6082铝合金型材缩尾、成层缺陷的分析与解决[J]. 热处理技术与装备 2019(05)

- [9].小角度成层倾斜场地动力响应分析的大型振动台试验研究[J]. 岩土力学 2015(03)

- [10].教育成层对农村成员社会流动影响的个案分析[J]. 当代教育科学 2010(11)

- [11].社会成层视角下俄罗斯高等教育转型中的公平问题研究[J]. 山东高等教育 2016(01)

- [12].成层非饱和土渗流的耦合解析解[J]. 岩土力学 2011(08)

- [13].成层场地地震波动输入模式研究[J]. 新余学院学报 2019(02)

- [14].成层场地条件下远场地震动传播特性试验研究[J]. 施工技术 2017(18)

- [15].基于ANSYS的核电成层覆盖土场地地震响应分析[J]. 水电能源科学 2014(11)

- [16].成层地基在冲击荷载下的固结变形量计算方法探讨[J]. 科技与企业 2012(11)

- [17].论教育成层对“文化精英”身份的拟制——兼谈考试的分化作用[J]. 现代企业教育 2010(18)

- [18].成层土中考虑衰变作用的污染物迁移规律分析[J]. 自然灾害学报 2013(01)

- [19].水平成层围岩光面爆破施工技术[J]. 铁道建筑技术 2014(11)

- [20].社会隔离、教育成层和文化融合——基于中美两次校园凶案事件对大学功能和理念的反思[J]. 比较教育研究 2008(03)

- [21].复杂工况下成层土坡的稳定性研究[J]. 山西建筑 2020(07)

- [22].成层地基中考虑桩桩相互作用的双排桩受力变形分析[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2020(11)

- [23].成层土体界面抗剪强度试验研究[J]. 海岸工程 2015(01)

- [24].一种用于堆叠结构有机发光二极管的新的电荷生成层[J]. 物理学报 2011(09)

- [25].基于S7-400PLC成层机的软改造[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [26].剪切波作用下水平成层场地地震反应的时频分析方法[J]. 地震工程与工程振动 2016(06)

- [27].指数渗流定律下成层地基一维非线性固结分析[J]. 工业建筑 2014(05)

- [28].局部成层的海域岛礁场地地震反应分析[J]. 振动与冲击 2020(21)

- [29].粘性成层填土的主动土压力[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(04)

- [30].饱和成层地基中静压单桩挤土效应的有限元模拟[J]. 岩土力学 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f702b710d07f8e1bca6d1f1a.html