# 二氧化碳加氢甲烷化镍锰基催化剂的研究

### 论文摘要

随着经济的不断发展,工业排放的大量二氧化碳引起了诸多问题,给全球的生态环境带来了严重的影响,因此二氧化碳的回收利用是非常有意义的。二氧化碳加氢甲烷化由于甲烷是一种洁净燃料（甲烷和氢气的燃烧热值分别为891 KJ/mmol和285.8KJ/mol）,而且可以用来制工业氢,合成一些化学品等,因而具有良好的发展前景。本文通过对负载型镍基催化剂的研究基础上,添加第二活性组分对原催化剂进行改性,研究结果表明添加第二组分锰对二氧化碳加氢甲烷反应促进作用最大,改性后的催化剂较单一组分镍基催化剂具有更强的催化活性。在此基础上,对改性后的催化剂进行了系统的研究,其中包括载体、制备方法、活化方式以及反应工艺条件对催化剂活性的影响。实验结果表明在常压,400℃,n（H2）：n（CO2）=4：1,空速为6000h-1条件下,采用共浸渍法制备,还原方法为高纯氢进行活化还原,当n（Mn）：n（Ni）比为1：2时,二氧化碳转化率达到最佳值77.92%,甲烷收率为75.02%,催化剂活性达到最高。催化剂的表征结果显示,添加的锰组分能较好的分布在催化剂表面,并使镍晶粒细化,增强了镍物种与载体的相互作用,催化剂更易于还原,催化活性显著提高。本课题旨在研究二氧化碳甲烷化工艺的最佳制备条件,力求寻找到最佳的工艺条件,本研究综合考虑了各种影响加氢反应的因素,其中寻找最佳的催化剂为该工艺条件中研究的重点。对于催化剂从催化剂载体的筛选以及筛选后催化剂的制备方法进行多方面的考察,考察所选催化剂的最佳制备工艺条件及其工业化的潜力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 2减排以及化学方式转化'>1.2 CO2减排以及化学方式转化

- 1.2.1 二氧化碳分子的内部结构

- 1.2.2 二氧化碳资源化途径

- 1.3 二氧化碳甲烷化基本原理的分析

- 1.4 二氧化碳甲烷化的重要意义

- 1.5 二氧化碳甲烷化催化剂简介

- 1.5.1 催化活性与不同金属活性组分的关系

- 1.5.1.1 Ni/氧化物催化体系

- 1.5.1.2 负载型铑基催化体系

- 1.5.1.3 负载型铷基催化体系

- 1.5.1.4 非担载型金属和簇合物衍生的催化体系

- 1.5.2 载体对催化性能的影响

- 1.5.3 担载量对催化性能影响

- 1.6 二氧化碳甲烷化的机理

- 1.7 选题依据及研究内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 主要试剂和仪器

- 2.2 催化剂的制备

- 2.2.1 载体的制备

- 2.2.2 金属催化剂的制备

- 2.3 催化剂的活性评价

- 2.3.1 催化剂的还原

- 2.3.2 催化剂的反应活性评价

- 2.4 分析方法

- 2.5 催化剂催化性能的表征

- 2.5.1 XRD物相分析

- 2-TPR）'>2.5.2 氢气程序升温还原实验（H2-TPR）

- 2脱附（CO2-TPD）'>2.5.3 程序升温CO2脱附（CO2-TPD）

- 2.5.4 BET表征

- 2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究'>第三章 Ni/γ-Al2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究

- 2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究'>3.1 负载量对Ni/γ-Al2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究

- 2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究'>3.2 反应条件对Ni/γ-Al2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究

- 2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究'>3.3 添加第二组份对Ni/γ-Al2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的研究

- 3.4 本章小节

- 第四章 镍锰基催化剂的甲烷化性能的研究

- 2O3催化活性的影响'>4.1 不同锰镍摩尔配比对Mn-Ni/γ-Al2O3催化活性的影响

- 4.1.1 不同锰镍配比制备的催化剂XRD表征

- 2-TPR表征'>4.1.2 不同锰镍配比制备的催化剂H2-TPR表征

- 2-TPD表征'>4.1.3 不同锰镍配比制备的催化剂CO2-TPD表征

- 4.1.4 不同锰镍配比制备的催化剂BET表征

- 4.2 不同浸渍顺序对催化剂活性影响

- 4.2.1 不同浸渍顺序制备的催化剂XRD表征

- 2-TPR表征'>4.2.2 不同浸渍顺序制备的催化剂H2-TPR表征

- 4.2.3 不同浸渍顺序制备的催化剂BET表征

- 4.3 不同活化方法对催化剂活性影响

- 4.4 不同载体对催化剂活性影响

- 4.5 焙烧温度对催化剂活性影响

- 2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的影响'>4.6 反应条件对Mn-Ni/γ-Al2O3催化剂的二氧化碳加氢性能的影响

- 4.6.1 反应温度的影响

- 4.6.2 空速的影响

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士学位期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f71f9d250d887882b2f413c5.html