# 新形势下交通安全设施工程施工技术研究

济宁市佳园景观工程有限责任公司山东省济宁市272100

摘要：近年来，我国车辆数量急剧上升，交通事故也是经常上演，此时，交通安全设施显得越来越重要。交通安全设施是保证人们出行人身安全的必要的基础设施，主要包括安全防护、交通指挥方眩晕和隔离封闭等。交通安全设施的建设，不仅可以有效的降低了事故发生的概率，还能改善二次事故的发生，为人们的出行安全带来了保障。本文通过对交通安全设施的介绍进而研究交通安全设施施工有关技术的一系列问题。

关键词：交通安全；设施；施工技术；

1交通安全设施的主要分类

交通标线。交通表现依据功能的不同又分为路面指示标线、禁止标线以及警告标线。交通标线的设置需要做到醒目，所以，一般在其颜色的要求上有特殊规定。路面指示标线多为白色，禁止标线与警告标线则多为黄色与红色的醒目颜色。另外，由于环境的影响，交通标线还有纵向和横向的区别。交通标线的合理设置是为了确保道路交通的顺畅。

交通标志在设立过程中，需要考虑实际的情况进行灵活性的设置，主要重视的关键点是路面的情况和规避交通的危险。所以，在颜色和形状上的形式也存在多样性。例如对行人提醒警告标志多采用黑色的三角图案，而起到指示性作用的则多采用蓝底白图表示，禁止的标志多是白底红圈或红杠。

(3)护栏，根据不同的功能，分为桥梁护栏和路基护栏两种。其作用在于通过吸引车辆的注意，从而减少事故的发生。

2交通安全设施施工的技术要点分析

2.1交通标线施工技术的要点

交通标线设施施工中，要严格把控好施工时的温度，并要考虑到车速对交通安全标线的影响。因此，进行实施交通安全设施的工人一定要熟悉掌握标线涂料和施工技术方面的知识，在施工过程中，施工人员要根据不同性能指标的涂料来调整机器设备，控制好施工温度和考虑车流量，以便实现理想的施工质量。根据以往的经验和调查，进行交通标线的施工最适宜的温度是5～32℃之间，若施工时现场的温度过高或者车流量过大；关于震动标线的设计，需要根据公路的特征和公路使用的用途和目的进行严格的规划，制定出一套严密而科学的方案，并且在施工红要定期对施工设备进行保养和维修。

2.2交通标志施工技术的要点

交通标志施工技术的特点主要讲的是标志的结构比较复杂，施工的地点比较分散等。这就要求我们在进行交通标志施工之前一定要考察施工现场的实地状况，如果考察中发现问题，需要及时的进行解决。另外，在施工现场的实地考察过程中，需要关注的要点也很多，例如交通标志设计的版面和设计的桩号是否存在与实际情况不一致的现象，设置交通标志的前后是否存在视线干扰的情况，交通标志的预留预埋是否合理等。对于这些重点因素需要给予综合的考虑和分析，一旦实地考察出现不科学的问题，应立即上报，尽量在实际的施工之前将相关问题解决好。所以实地放样工作对于施工的顺利开展是相当重要和关键的。

2.3护栏施工技术的要点

在安全设施施工过程中，护栏的施工技术要点主要考虑的是立柱的放样，护栏的立柱放样一定要遵循设计图纸严格进行，在实施护栏的立柱放样时，需要我们依据工程单位所要求的路基的中心和基准的标高来进行，并且其控制点主要是桥梁、涵洞、通道和中央分隔带的开口处这些区域，另外，应用水准仪和经纬仪等一些测量的仪器进行测距的定位，以及测量的标高。立柱放样结束以后，注意还要检查每一个立柱桩位的地基状况，在调查的过程中如果遇到预埋管线问题时，例如横向的排水管和通信管道，我们需要对立柱的位置进行调整，立柱的位置也需要避开人井的位置。在普通的路段进行施工时，立柱方式需要选取打桩机打入法来开展施工。立柱的打入位置一定要精准，如果打入过深，就需要立即把立柱全部拔出，当基础压实以后再重新打入立柱。立柱成功安装后，我们需要调整其线形，线形和道路的平纵线形之间彼此协调以后，我们再进行波形梁板的安装。波形梁板的拼接方向与行车道的方向是要保持一致的，并且依次叠加式的进行安装。

3交通安全设施建设中的质量控制分析

公路安全设施是公路工程中的重要组成部分，其施工质量水平对整个公路工程施工质量有着密切联系,所以有效加强安全设施建设工作的工作质量是改善施工质量的根本措施。笔者认为该项目的建设工作与其他项目建设有着本质的区别，其质量控制的方法也有所不同，对于该项目的质量控制主要从以下几个方面进行：

3.1施工准备

依据实际情况进行交通安全设施的开发、实际勘查和测量。对施工规划要预先多方面掌握相关信息，具有预见性，避免盲目施工而带来不良结果。开展公平、公正、公开的政府招标方式，以寻求合适且具有经济实力与良好声誉的承包商，以保障建设过程中不会出现资金短缺、过度闲置烂尾等现象。也能够防止土地资源浪费，施工建设质量不过关等不良后果。

3.2施工材料质量控制

施工材料质量的好坏对整个安全设施工程的质量起着决定性的作用，所以对该项目的质量控制要以施工材料质量控制工作为出发点来进行。对于施工材料的质量控制，施工人员要对进厂材料质量有一个严格控制，其施工材料要符合相关的施工要求标准方可进厂使用，若所采购材料不符合相关要求，工作控制人员应立即对其清理并重新对施工材料进行采购，待材料满足施工要求后便可进厂使用。质量管理人员在对施工材料进行质量管理时，首先要对所采购厂商综合能力有一个全面了解，并且在施工过程中工作人员还要随时对不同批次的施工材料进行抽查，从而确保每次所提供的材料都可以满足施工要求。除此之外，工作人员还要对施工人员的一些相关操作进行规范，从而保证材料在施工过程中不会被人为损坏，有效地对施工成本进行控制，提升安全设施项目的经济效益。

3.3施工过程中的质量控制

对于安全设施施工过程中的质量控制工作主要是对施工流程的控制，工作人员要对整个施工流程有一个充分了解，对于施工过程中不合理的施工操作要及时制止，并根据施工区域的实际情况来对施工流程进行相应调整。例如在对护栏设施进行施工时，其主要施工流程为到达施工区域→设置施工安全标志→基础放样→挖基坑→浇筑混凝土→安装立柱设施→调整→施工清理。在整个设施施工过程中，一些隐蔽的工序对整个安全设施的质量控制工作起着决定性的作用，所以工作人员要加强对这些工序的控制工作，从而有效保证安全设施的正常运行。

3.4施工人员的控制

对施工人员的质量控制工作主要是对施工人员在施工过程中相关操作规范的控制，由于施工项目其自身具有一定的技术性，所以这就需要施工人员有着过硬的专业施工技术以及丰富的施工经验。在施工过程中工作人员要严格按照相关的施工规范进行，保持严谨认真的施工态度，从而保证施工质量有一个有效控制。

结语：综上所述,在交通基础设施的建设中交通安全设施是尤其重要的，是建设工程项目中设计和建设的重要核心问题。安全设施在规划和设计中，需要我们尤其注意设施彼此之间的相互配合和协调，并且要依照相应的规范施工来确定相应的位置。交通安全设施的施工有助于车辆驾驶过程中对道路状况进行识别，以便减少交通事故的发生，确保交通安全以及运行的通畅.我们要从施工材料、施工人员、施工过程几个方面，对交通安全设施建设进行控制，为保障我国公路交通的安全做出贡献。

参考文献

[1]张进.高速公路交通安全设施施工技术要点与质量控制探讨[J].低碳世界，2016，12:203-204.

[2]安宏海.浅谈交通工程安全设施的设计与施工[J].中国公路，2016，24:134-135.

[3]李彦芳.交通安全设施工程施工质量的管理与控制措施[J].江西建材，2015，21：143+146.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f727696fd2080afbe4fec480.html