# 园林施工新工艺在园林工程中的应用杜京增

临沂市万荣园林工程有限公司山东临沂276000

摘要：随着我国经济的不断发展以及我国园林技术的不断提高，我国园林施工工艺也得到了极大提高。园林小品、植物种植、植物养护等园林施工新工艺的进步为园林工程建设水平的提供保障，在推动园林建设、城市建设以及城市的可持续发展方面发挥重要作用。因此只有在实际施工中不断总结施工难点和重点，充分发挥施工工艺的重要作用。基于此，本文作者结合自身实践就园林施工工艺在园林工程中的应用进行分析，以供参考。

关键词：园林施工；新工艺；应用

1园林施工新工艺在园林工程中的作用特点

1.1园林工程需要新工艺的多样性来满足其综合性

园林工程建设随着现代化建设的发展已达到了新的阶段，形成了集建筑、水景、山石、铺地绿化为一体的综合性建设表现形式。在进行园林作品创作时，要求的技术工艺无疑是复杂的。得益于近年来的工程行业的合作加强，园林新工艺的发展日趋多样化，技艺上的协同作业、多方配合，新材料、新方法被更为广泛地应用，让园林景观在施工时，更好地满足工程的综合性。

1.2园林工程需要新工艺的稳定性满足其时空性

园林工程中的时空性主要是体现在植物景观季节及地区的差异。为保障园林景观的质量，减少恶劣天气等外部环境对工程质量的影响，具有稳定性的新工艺往往是解决这类问题的关键。

1.3园林工程需要新工艺的技术性满足其艺术性

园林工程是一门艺术性较强的综合性工程，涉及到建设艺术、造型艺术、雕塑艺术等多方面，必定需要强大的技术作为支撑。高科技含量高的新工艺能更好地解决园林施工中出现的技术难题，达到设计人员的要求。

2园林施工新工艺的应用

2.1合成土工材料技术

在科学技术的迅速发展背景下，各种新材料被应用到园林工程施工中，使园林工程的施工质量得到有效提升。而合成土工材料技术在园林工程施工中的应用，主要体现在以下几个方面：①透水软管。这种材料都是由支撑弹簧线和具备透水功能、过滤功能的管壁及其他材料炼制而成，其主要作用就是采用毛细管渗透原理，通过纤维吸收土石中的水分，在吸收饱和之后，将其滴入到管中，以此实现较好的排水效果。相比较传统的钻孔排水软管，这种材料能够有效改善软土层改良施工方面的问题，使园林工程的施工质量得到有效保障。②三维垫网技术。这是一种新的土工合成材料，主要应用范围是植被固土施工，十分适用于柔软疏松的土质。为确保该技术的作用得到充分发挥，需要事先预留好一定的空间进行土壤和砂石的填充，确保植草能够跨过防护网，均匀、整齐的生产在土壤中，使植草成熟之后，能够对垫网和泥土进行连接。

2.2施工测量技术

在进行园林工程的施工过程中，通过施工测量技术能够获取准确的数据信息，对这些数据信息进行合理利用，能够为园林工程施工作业的顺利进行提供有力指导。为充分发挥施工测量技术的作用，需要在测量之前做好水平仪的校验工作，保证各类仪器的正常运行，避免在施工测量的时候出现误差，使数据信息的精确性得到有效提升。若是测量出的数据结果与提出值存在较大差异，就要进行二次复测，若是测量过程中存在已有数据资料的错误，就要及时联系设计单位进行现场复测，明确双方的责任关系，减少测量过程的错误，使施工测量的整体质量得到有效保障。

2.3高边坡防护技术

在进行园林工程施工过程中，常常需要对自然高边坡和堆积体高边坡进行施工，这类工程就需要采用高边坡防护技术，以此确保施工作业的顺利进行。在制定边坡防护施工技术的时候，要充分考虑到当地的地理环境和生态环境，尤其要注重边坡的坡度、高度及水质条件等几个方面。在针对自然高边坡进行测量的时候，要根据岩体的高度、形状、结构以及地下水分布情况进行综合分析和判断，尽可能减少潜在隐患，保证测量数据的精确性。在针对堆积体高边坡进行施工的时候，要尽可能强化边坡强度，提高边坡坡面的防滑性能，以此确保边坡的稳定性，避免出现边坡脱落或松散等状况，使高边坡防护施工的整体质量得到有效保障。

2.4理水工程技术

由于园林工程所需的水资源较多，为满足园林植物浇灌工作的用水需求，需要对理水工程技术进行有效应用，使园林植物的健康生长得到有效保障，进一步降低水资源的浪费现象。在进行理水工程施工的时候，应充分利用液压喷播植草护坡技术及微灌溉技术，以此实现较好的节水效果。其中微灌溉技术也可以称之为局部灌溉技术，比较适用于树木、花卉和灌木的生长过程，能够利用滴灌或微喷头对植物根部的土壤进行湿润，以此减少水资源的浪费，有效提高其整体效率。对于液压喷播植草护坡技术的应用，主要就是对草籽、肥料、染色剂、保水剂、土壤改良剂等各种材料进行混合，之后利用机械向坡面进行喷射，既能够保证植物的均匀成长，也能够有效降低工程造价。

3园林施工新工艺在园林工程应用存在的难点

园林施工需要很多环节和因素相互作用和配合。在整个工程当中，有很多环节是至关重要的，其中就包括管理的层面，另外是施工技术上的难点。对于管理上的难点，主要是需要施工人员注意施工进度，再就是要合理的搭配和选择，保证整个景观的和谐和统一。

随着当前技术水平的提高和不断发展，新材料也如雨后春笋，很多新的材料也吸引了人们的视线，在园林设计领域得到了广泛的应用。但是在很多地方，施工还是存在很大问题，很多东西也有待解决和改善。

4解决园林施工新工艺管理与技术难点的措施

4.1加强园林施工人员对新工艺的正确认识

园林管理的主要目的是为了提高园林的施工水平和施工质量，因此必须要加强施工人员对新工艺的正确认识，其次要提高施工人员充分的了解园林景观的植被特征和施工要求，才能根据植被的生长习性进行正确的搭配。由于园林植被是集实用与美观于一体的，并且不同季节需要种植不同的花草，所以必须要详细的掌握植被的生长特点才能充分的发挥植被的审美价值。同时还要注意园林的山石摆放，因为山石的摆放需要应时应景，所以施工人员在进行山石摆放时不仅需要结合石头的特点还需要结合园林的特点，才能增加石头的灵动美感。

4.2加强园林管理与可持续化的协调发展

可持续化发展是园林施工管理的发展理念，因此施工人员不仅要注重园林的可持续发展，还要注重园林风格和城市风貌的协调发展。因此，施工人员需要制定完善的施工计划，并根据城市的发展特点合理的规划园林的设计风格，才能更好地凸显城市的多元化特征。但是由于施工人员对新工艺的掌握并不成熟，所以必须要加强对园林艺术的了解，才能更好地将新工艺落实到实际施工过程中。并且园林施工会涉及到新材料和新设备技术的应用，所以要想提高园林管理的整体水平，还必须要提高施工人员对新技术的学习，才能最大限度的发挥新工艺的实际使用价值。

4.3加强施工人员的专业技术和实践能力

园林工艺主要是依托人力施工进行的工作项目，因此施工人员的专业技术水平和实践操作能力直接影响园林的施工效果。所以必须要定期组织施工人员进行专业的技术培训，并与实践操作能力相结合才能更好地将理论基础和实践能力相结合。并且新工艺在传统园林工艺的施工基础上进行了技术的创新改造，所以对施工技术的要求非常高。因此园林施工人员必须要掌握综合的园林施工技术和创新的施工理念，才能更好地迎合生态环保的园林施工要求。

结语

随着我国城市的不断发展，人们逐渐加强对城市园林的重视，就目前来说，虽然城市的园林施工技术还存在较多的问题，因此需要不断总结施工经验，勇于尝试，为我国的园林建设作出应有的贡献。

参考文献

[1]史瑞晶.园林施工新工艺在园林工程中的应用分析[J].江西建材,2017(21).

[2]顾春花.园林施工新工艺在园林工程中的应用探究[J].现代园艺,2016(17):170-171.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f72ca0c762fbfcbff1d24af0.html