# OFDMA系统中多用户频率同步技术的研究

### 论文摘要

正交频分多址接入(OFDMA:Orthogonal Frequency Division Multiple Access)技术是由正交频分复用(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplexing)继承发展而来的一种多址接入方式,具有抗小区干扰能力强、可以灵活适应带宽需求、频谱利用率高等优点,成为下一代宽带移动通信系统的关键技术之一。然而,与OFDM类似,OFDMA系统对同步误差十分敏感。其中,载波频率偏差会使得子载波间正交性受到破坏,引起严重的子载波间干扰。此外,OFDMA系统中还包括不同用户之间发生的子载波干扰,即多址间干扰。本文围绕着这一问题,对OFDMA系统中多用户频偏估计和频偏补偿问题展开研究和探讨,主要工作如下:1.详细论述了OFDMA系统的工作原理和实现方案,定量分析了频率同步误差对OFDMA系统的影响,并对目前国内外有关OFDMA系统的多用户频率同步方法进行了分类和总结。2.针对交织载波分配的OFDMA上行系统,提出了一种基于多项式求根的改进MUSIC算法,避免了经典子空间算法中的峰值搜索过程和峰值模糊问题,并降低了运算复杂度。3.针对交织载波分配的OFDMA上行系统,在多用户频偏已准确估计的前提下,推导出类似于码分多址系统中的线性信号结构,分析了基于线性最小均方误差检测的多用户频偏补偿方案,并提出了一种基于匹配滤波的补偿方案,通过多级并行干扰抵消改善了误码率性能。4.针对WiMAX应用背景下的OFDMA上行系统,对照IEEE802.16e标准中关于OFDMA物理层的相关规范,设计一种不限子信道分配方式的训练符号,并针对该训练符号的特殊结构提出了一种迭代多用户频偏估计方案,较现有的最大似然估计算法,计算复杂度更低,占用系统资源更少,性能基本无损失。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 未来移动通信的发展趋势

- 1.1.2 OFDMA 技术的优缺点

- 1.2 OFDMA 频率同步技术的研究现状

- 1.2.1 OFDMA 系统频率同步的一般过程

- 1.2.2 OFDMA 系统多频偏估计的研究现状

- 1.2.3 OFDMA 系统上行链路频偏补偿的研究现状

- 1.3 论文研究内容及结构

- 第二章 OFDMA 系统及频率同步技术概述

- 2.1 OFDM 的基本原理和特性

- 2.2 OFDMA 系统概述

- 2.2.1 OFDMA 系统子载波分配方案

- 2.2.2 OFDMA 系统实现方案

- 2.2.3 OFDMA 在IEEE802.16e 中的应用

- 2.3 OFDMA 频率同步技术

- 2.3.1 频率同步偏差对系统的影响

- 2.3.2 OFDMA 下行链路的频率同步

- 2.3.3 OFDMA 上行链路的频率同步

- 2.4 本章小结

- 第三章 交织OFDMA 上行链路频率同步方案

- 3.1 交织载波分配方案下的子空间模型

- 3.2 基于求根MUSIC 的改进算法

- 3.2.1 经典MUSIC 算法的缺点

- 3.2.2 基于求根MUSIC 的估计方法

- 3.2.3 仿真验证与性能分析

- 3.3 基于子空间的多用户频偏补偿

- 3.3.1 基于线性MMSE 检测的多频偏补偿方案

- 3.3.2 基于匹配滤波的并行干扰抵消方案

- 3.3.3 仿真验证与性能分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 WiMAX 应用背景下的多用户频率同步方案

- 4.1 WiMAX 中的OFDMA 物理层要求

- 4.1.1 OFDMA 资源分配

- 4.1.2 OFDMA 帧结构

- 4.2 数据辅助的多用户频偏估计方案

- 4.2.1 OFDMA 上行链路系统模型

- 4.2.2 基于最大似然的交替投影估计算法

- 4.2.3 基于最大似然的快速估计算法

- 4.3 提出的多用户频偏估计方案

- 4.3.1 训练符号设计

- 4.3.2 多用户频偏估计迭代算法

- 4.3.3 仿真验证与性能分析

- 4.4 本章小结

- 结束语

- 5.1 本文主要工作总结

- 5.2 下一步研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 附录A 仿真信道模型

- 附录B 缩略语表

### 相关论文文献

- [1].采用小波变换的OFDMA系统误码性能分析[J]. 电视技术 2016(12)

- [2].Subcarrier Requirement Analysis for Downlink OFDMA Cellular System[J]. Chinese Journal of Electronics 2017(05)

- [3].基于OFDMA的同步算法研究[J]. 软件工程 2017(09)

- [4].保证公平的最大化OFDMA系统容量策略[J]. 控制与决策 2020(05)

- [5].Fast Convergence Resource Allocation in IEEE 802.16 OFDMA Systems with Minimum Rate Guarantee[J]. 中国通信 2016(12)

- [6].应用于OFDMA中继网络的子载波分配方案[J]. 数据通信 2011(01)

- [7].基于自适应遗传算法的OFDMA系统跨层资源分配问题研究[J]. 自动化技术与应用 2010(08)

- [8].中继模式在OFDMA系统中的应用设计[J]. 现代电子技术 2009(03)

- [9].Research on the Block Repeated-OFDMA[J]. 中国通信 2008(03)

- [10].一种OFDMA系统降低峰均功率比的设计与实现[J]. 科学技术与工程 2008(08)

- [11].OFDMA系统跨层无线资源管理的研究[J]. 移动通信 2008(14)

- [12].不同训练序列分配的OFDMA系统性能分析[J]. 信息技术 2008(10)

- [13].Doubly selective channel estimation for subband OFDMA using basis expansion models[J]. Science China(Information Sciences) 2011(10)

- [14].基于遗传模拟退火算法的OFDMA系统资源分配[J]. 军事通信技术 2010(01)

- [15].基于粒子群算法的OFDMA系统自适应子载波分配问题[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(08)

- [16].MODELING RADIO RESOURCE MANAGEMENT IN COGNITIVE RADIO SYSTEM BASED ON OFDMA USING COLORED PETRI NET[J]. Journal of Electronics(China) 2010(05)

- [17].Toward the Energy Efficiency of Resource Allocation Algorithms for OFDMA Downlink MIMO Systems[J]. Journal of Electronic Science and Technology 2019(04)

- [18].A Low Complexity Algorithm for Subcarrier-and-Bit Allocation in OFDMA-Based LTE Systems[J]. Journal of Electronic Science and Technology 2016(04)

- [19].上行OFDMA系统快速盲信道估计[J]. 信号处理 2014(01)

- [20].Adaptive Subcarrier Allocation for MIMO-OFDMA Wireless Systems Based on Beamforming[J]. Journal of Donghua University(English Edition) 2010(03)

- [21].编码协作OFDMA系统的子载波分配[J]. 北京邮电大学学报 2008(06)

- [22].Carrier Frequency Offset Compensation for an Interleaved OFDMA Uplink[J]. Tsinghua Science and Technology 2008(01)

- [23].OFDMA-PON with MQAM downlink for flexible allocation[J]. Journal of Systems Engineering and Electronics 2019(06)

- [24].无线传感器通信网络中的OFDMA技术应用及实例[J]. 信息系统工程 2014(02)

- [25].A Novel Radio Resource Management for Interference Mitigation in OFDMA System[J]. 中国通信 2010(01)

- [26].下一代多址接入技术OFDMA的研究[J]. 黑龙江科技信息 2010(14)

- [27].OFDMA及其在IEEE802.16-2005中的应用[J]. 通信技术 2009(08)

- [28].A Priority-aware Frequency Domain Polling MAC Protocol for OFDMA-based Networks in Cyber-physical Systems[J]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica 2015(04)

- [29].一种基于仲裁的上行OFDMA资源分配算法[J]. 通信技术 2020(09)

- [30].OFDMA中频谱感知的功率控制算法研究[J]. 无线电通信技术 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f743bc72908423ad2c3e4a30.html