# 甲烷快速催化重整制取合成气的试验研究

### 论文摘要

天然气重整制取合成气（H2和CO）,然后再合成其他化工产品已经成为天然气转化利用的主导路线。天然气快速催化重整用于天然气发动机掺氢燃烧也有很好的应用前景。为了研究天然气快速催化重整反应的规律,本文设计并搭建了甲烷快速催化重整反应实验台架,采用常规浸渍法制备了Rh/α-Al2O3和Pt/α-Al2O3催化剂,开展了甲烷部分氧化重整和甲烷二氧化碳自热重整实验研究。研究了CH4/O2的比例、预混合气中N2的比例、预混合气温度、反应气体总流率对甲烷部分氧化重整中CH4的转化率、H2和CO的选择性、尾气中H2/CO以及反应床内的温度分布的影响规律。主要结论如下:1、以Rh为催化剂的甲烷部分氧化反应符合燃烧-重整反应模型,即反应生成的大部分H2和CO是先由CH4与O2反应生成完全氧化产物H2O和CO2,再与未反应完的CH4进行二次重整反应产生;以Pt为催化剂的甲烷部分氧化反应符合直接反应模型,即反应产生的大部分H2和CO是由CH4与O2反应直接生成。2、在甲烷部分氧化重整反应中,相同条件下,以Rh为催化剂与以Pt为催化剂相比,反应中CH4的转化率、H2的选择性以及尾气中H2/CO都更高,CO的选择性相差不大,而平均反应温度更低。3、提高反应温度,降低反应气体中O2的分压,都有助于提高CO和H2的选择性。4、催化剂表面O*浓度对二次重整反应的影响大于温度对其影响;表面O*浓度对于水蒸气重整的影响大于其对于CO2重整的影响。5、温度对H2脱附的影响比对CO脱附的影响大;温度的提高对水蒸气重整反应的促进作用比对CO2重整反应的促进作用要大。通过改变CH4/CO2/O2的比例、预混合气温度等参数,考察甲烷二氧化碳自热重整中CH4、CO2的转化率、H2的选择性、H2和CO的产率、尾气中H2/CO等的变化规律。实验发现:1、在甲烷CO2自热重整反应中,相同条件下,以Rh为催化剂与以Pt为催化剂相比,反应中CH4、CO2的转化率,H2、CO产率,H2的选择性以及H2/CO都更高,而平均反应温度更低。2、在甲烷CO2自热重整反应中,当提高反应气体中O2比例时,CH4与CO2的转化率都随之升高,可见温度对CO2转化率的影响比O2浓度对其影响大。3、随着反应条件的改变,反应中CH4转化率的变化趋势可能与部分氧化产物（H2、CO）的选择性的变化趋势不同,但一般CH4的转化率的变化对H2、CO产率的变化趋势影响更大。4、不管催化剂是Rh还是Pt,随着总流率的上升,反应物转化率上升的速度减小。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 天然气重整技术概述

- 1.2.1 水蒸气重整

- 1.2.2 二氧化碳重整

- 1.2.3 部分氧化重整

- 1.2.4 自热重整

- 1.3 甲烷重整技术研究现状

- 1.3.1 甲烷水蒸气重整研究进展

- 1.3.2 甲烷二氧化碳重整研究进展

- 1.3.3 甲烷部分氧化重整研究进展

- 1.3.4 甲烷自热重整研究进展

- 1.3.5 快速催化重整

- 1.4 本文研究的主要内容和目的

- 第二章 实验系统，催化剂的制备及表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验所用的原料、反应气体以及设备

- 2.2.1 实验用到的试剂、原料和气体

- 2.2.2 实验中用到的设备

- 2.3 实验台架系统介绍

- 2.3.1 实验台架

- 2.3.2 石英管反应器

- 2.3.3 气相色谱仪的工作原理及其标定

- 2.4 催化剂的制备

- 2.4.1 载体材料的选择

- 2.4.2 催化剂制备方法

- 2.5 催化剂的SEM 表征

- 2.6 本章小结

- 第三章 甲烷快速部分氧化重整的实验研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验数据处理

- 3.3 以Rh 为催化剂的甲烷部分氧化重整的实验研究

- 3.3.1 预混合气温度对反应结果的影响

- 2比例对反应结果的影响'>3.3.2 N2比例对反应结果的影响

- 4/O2对实验结果的影响'>3.3.3 CH4/O2对实验结果的影响

- 3.3.4 反应气体总流率对实验结果的影响

- 3.4 以Pt 为催化剂的甲烷部分氧化重整的实验研究

- 3.4.1 预混合气温度对实验结果的影响

- 2比例对实验结果的影响'>3.4.2 N2比例对实验结果的影响

- 4/O2比例对实验结果的影响'>3.4.3 CH4/O2比例对实验结果的影响

- 3.4.4 反应气体总流率对实验结果的影响

- 3.5 两种贵金属催化剂催化性能比较

- 3.6 本章小结

- 2自热重整的实验研究'>第四章 甲烷快速CO2自热重整的实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验数据处理

- 2自热重整的实验研究'>4.3 以Rh 为催化剂的CO2自热重整的实验研究

- 4.3.1 反应气体预混合气温度对反应结果的影响

- 4的比例对反应结果的影响'>4.3.2 反应气体中CH4的比例对反应结果的影响

- 2的比例对反应结果的影响'>4.3.3 反应气体中CO2的比例对反应结果的影响

- 2的比例对反应结果的影响'>4.3.4 反应气体中O2的比例对反应结果的影响

- 4.3.5 反应气体总流率对反应结果的影响

- 2自热重整的实验研究'>4.4 以Pt 为催化剂的CO2自热重整的实验研究

- 4.4.1 反应气体预混合气温度对反应结果的影响

- 4比例对反应结果的影响'>4.4.2 反应气体中CH4比例对反应结果的影响

- 2比例对反应结果的影响'>4.4.3 反应气体中CO2比例对反应结果的影响

- 2比例对反应结果的影响'>4.4.4 反应气体中O2比例对反应结果的影响

- 4.4.5 反应气体总流率对反应结果的影响

- 2自热重整反应性能的对比'>4.5 两种催化剂对于CO2自热重整反应性能的对比

- 4.6 本章小结

- 第五章 全文总结及工作展望

- 5.1 全文总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书

### 相关论文文献

- [1].基于液氮冷源的液态甲烷过冷加注工艺[J]. 航空动力学报 2020(05)

- [2].含油气盆地地质甲烷释放研究综述[J]. 地质学报 2016(03)

- [3].2008年美国溴甲烷特许使用计划[J]. 农药科学与管理 2008(04)

- [4].甲烷直接转化研究进展[J]. 石油化工 2017(04)

- [5].三溴甲烷的毒性作用概述[J]. 中国工业医学杂志 2016(05)

- [6].溴甲烷在检疫处理用途的全球趋势及我国应对措施[J]. 植物检疫 2015(05)

- [7].二氧化碳重整甲烷制合成气研究进展[J]. 广州化工 2013(06)

- [8].甲烷/二氧化碳共转化技术获突破[J]. 石油炼制与化工 2020(01)

- [9].长江中溶存甲烷的分布与释放[J]. 环境科学 2011(01)

- [10].甲烷高效转化为甲醇研究取得重要进展[J]. 能源化工 2020(01)

- [11].樱桃中苹果蠹蛾溴甲烷熏蒸试验研究[J]. 植物检疫 2011(03)

- [12].氢溴酸催化的双吲哚甲烷合成[J]. 昆明学院学报 2017(03)

- [13].呼吸试验中甲烷与便秘关系的系统回顾性Meta分析[J]. 中国普外基础与临床杂志 2012(07)

- [14].一株甲烷利用菌的分离、鉴定和性能研究[J]. 生物技术 2010(03)

- [15].闽江口芦苇湿地土壤甲烷产生与氧化能力研究[J]. 湿地科学 2008(01)

- [16].地质甲烷微渗漏对环境的影响[J]. 杭州电子科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].国内外溴甲烷必要用途豁免趋势发展[J]. 中国蔬菜 2017(11)

- [18].油气行业中的甲烷泄漏研究[J]. 当代化工 2015(07)

- [19].“甲烷和苯”知识解读[J]. 数理化学习(高中版) 2015(03)

- [20].一道甲烷燃烧计算题的解法分析[J]. 数理化解题研究(初中版) 2008(03)

- [21].甲烷干重整及金属-载体相互作用[J]. 石油学报(石油加工) 2020(06)

- [22].甲烷存储材料的研究进展[J]. 大连大学学报 2014(03)

- [23].减少反刍动物甲烷产生的饲喂策略[J]. 上海畜牧兽医通讯 2010(01)

- [24].高纯溴甲烷的研制[J]. 低温与特气 2010(01)

- [25].玉米中溴甲烷残留量测定研究[J]. 粮食与饲料工业 2010(02)

- [26].新“光合作用”将二氧化碳变为甲烷[J]. 自然杂志 2020(02)

- [27].溴甲烷回收再利用设施的现状与展望[J]. 植物检疫 2017(05)

- [28].新技术检测环境中甲烷的不同来源[J]. 地球科学进展 2015(04)

- [29].科学有序加快发展煤制甲烷 统筹能源安全和环境保护[J]. 国际石油经济 2014(Z1)

- [30].毛细管色谱法检测小麦中溴甲烷残留量研究[J]. 中国粮油学报 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f74bf95c8b7df37887b75fea.html