# 木质纤维—氨基树脂模塑料的制备与性能研究

### 论文摘要

随着世界能源危机的加剧和人们环保意识的增强,人们越来越重视以可再生的农林废弃物生物质资源为原料,采用现代理论与技术,通过改性、重组、复合等方法,制备新型高分子材料——生物质基高分子材料。我国是农业大国,农林废弃物生物质资源丰富,其中每年产生的农作物秸秆就达7亿多吨,但就地焚烧现象严重,既造成资源浪费,又污染环境,以农林废弃物为原料,替代日益紧张的木材资源,制备氨基（MUF、UF）树脂模塑料,既能减少资源浪费,变废为宝,又降低了制造氨基树脂模塑料的成本,实现农林废弃物资源化利用的目的。本文以生物质资源——农林废弃物（玉米秸秆酶解副产物、麦秆、竹粉、造纸竹污泥）和纸浆为原料,采用纤维表面处理技术提高秸秆中纤维素含量、改善纤维素表面性能,通过逐步缩合聚合和共缩聚手段,制得农作物秸秆木质纤维-氨基树脂模塑料,并对材料的流动性能、力学性能、模塑收缩率等进行了研究。考察了木质纤维原料-农林废弃物资源（玉米秸秆酶解副产物、麦秆、竹粉、造纸竹污泥）、固化剂和增塑剂对氨基树脂模塑料的影响,以期为利用生物质资源制备性能优良的高分子材料提供新的途径。论文的主要研究内容和结论如下:1.以玉米秸秆生产生物丁醇的副产物纤维浆料为增强材料,三聚氰胺-尿素-甲醛（MUF）树脂为基体聚合物,通过偶联剂处理,制备了玉米秸秆酶解副产物-MUF树脂模塑料。研究了玉米秸秆纤维浆料用量对模塑料弯曲强度、冲击强度的影响,采用电子扫描显微镜（SEM）表征玉米秸秆纤维和MUF树脂的界面结合性能,并利用动态机械热分析（DMA）和热重分析（TG）分析模塑料的动态力学性能和热稳定性。研究结果表明,当玉米秸秆纤维浆料质量分数为31%时,MUF树脂模塑料的力学性能优异,弯曲强度为60.41MPa、冲击强度为1.81KJ/m2,模塑料的储能模量较高,性能较优;模塑料在68.8～114.3℃时失重率为0.5～2%,在246.0～345.2℃时失重率较高,达到26%,玉米秸秆纤维浆料用量对模塑料的热稳定性影响不明显。2.以麦秆纤维、造纸竹污泥、竹粉为增强材料,通过碱、乙酰化、偶联剂KH550、KH370处理,制备了MUF树脂模塑料。研究了经不同方法处理的麦秆纤维对模塑料流动性、模塑收缩率、弯曲强度、冲击强度的影响,比较造纸竹污泥-MUF树脂模塑料和竹粉-MUF树脂模塑料的性能差异。利用红外光谱（FT-IR）和SEM分析麦秆纤维经碱、乙酰化处理后结构和表面性能,并采用SEM、DMA和TG分析表征纤维素和MUF树脂的界面结合性能、模塑料的动态力学性能和热稳定性。结果表明,不同方法处理对麦秆纤维-MUF树脂模塑料的性能影响很大,以添加偶联剂KH550的碱麦秆纤维模塑料其综合性能最优,流动性能比未处理前提高了16%,模塑收缩率减小了47%,弯曲强度提高到87.63MPa,冲击强度增大到1.98kJ/m2,动态力学性能和耐热性能均有明显改善;竹粉-MUF树脂模塑料比造纸竹污泥-MUF树脂模塑料的性能优异,冲击强度为1.76kJ/m2、弯曲强度为78.79MPa、流动性为140mm;且竹粉-MUF树脂模塑料的界面相容性和动态力学性能也比造纸竹污泥-MUF树脂模塑料的好;以玉米秸秆酶解副产物、麦秆、造纸竹污泥、竹粉为原料,制备的MUF树脂模塑料的各项性能达到了国家标准GB13454-1992《氨基模塑料》中产品的要求,可用于部分日常生活用品、瓶盖、机械零件模塑制件等产品。3.选用聚乙二醇6 000、聚乙烯蜡、磷酸三苯酯和对甲苯磺酰胺四种增塑剂,对脲醛（UF）树脂模塑料进行了改性,比较了四种增塑剂对UF树脂模塑料流动性能、力学性能的影响。四种增塑剂均能明显提高UF树脂模塑料的流动性能;聚乙二醇6 000对UF树脂模塑料的流动性能和力学性能增强最为明显,并增强了UF树脂模塑料的耐热性能;模塑料每100份,聚乙二醇6 000添加量为1.0～3.0份时,UF树脂模塑料的综合性能最优,弯曲强度可提高6.0%,冲击强度可提高14.9%,流动性能可提高10.0%。4.研究了氯化铵质量分数、柠檬酸三铵、氨基磺酸铵、氯化铵和氨基磺酸铵、氯化铵和钾明矾5种固化剂对UF树脂模塑料流动性能、模塑收缩率和力学性能的影响,采用SEM、DMA等表征模塑料的断面微观结构和动态力学性能。当氯化铵质量分数为1.5%时,UF树脂模塑料的性能较优,流动性为142mm;模塑收缩率为0.31%;弯曲强度为98.62MPa;冲击强度为1.98kJ/m2,动态力学性能优异、损耗峰值较高;氨基磺酸铵的固化效果比其他几种固化剂的固化效果好,可使模塑收缩率降低至0.26%,动态力学性能和损耗峰较高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 国内外研究现状及评述

- 1.2 研究目标和主要研究内容

- 1.2.1 研究目标

- 1.2.2 关键的科学问题

- 1.2.3 主要研究内容

- 1.3 研究技术路线

- 1.4 主要创新点

- 第二章 农林废弃物木质纤维-MUF 树脂模塑料的制备与性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 仪器与试剂

- 2.2.2 原料的处理

- 2.2.3 MUF 树脂模塑料的制备

- 2.2.4 性能测试与表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 玉米秸秆酶解副产物-MUF 树脂模塑料

- 2.3.2 麦秆纤维-MUF 树脂模塑料

- 2.3.3 造纸竹污泥、竹粉-MUF 树脂模塑料

- 2.4 小结

- 第三章 增塑剂对UF 树脂模塑料性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器与试剂

- 3.2.2 UF 树脂模塑料的制备

- 3.2.3 性能测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 增塑剂对UF 树脂模塑料流动性能的影响

- 3.3.2 增塑剂对UF 树脂模塑料弯曲强度的影响

- 3.3.3 增塑剂对UF 树脂模塑料冲击强度的影响

- 3.3.4 储能模量分析

- 3.3.5 损耗因子分析

- 3.3.6 SEM 分析

- 3.4 小结

- 第四章 固化剂对UF 树脂模塑料性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 仪器与试剂

- 4.2.2 反应原理

- 4.2.3 UF 树脂模塑料的制备

- 4.2.4 性能测试与表征

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 固化剂对UF 树脂模塑料流动性能的影响

- 4.3.2 固化剂对UF 树脂模塑料模塑收缩率的影响

- 4.3.3 固化剂对UF 树脂模塑料力学性能的影响

- 4.3.4 储能模量分析

- 4.3.5 损耗因子分析

- 4.3.6 SEM 分析

- 4.4 小结

- 第五章 结果与讨论

- 5.1 结论

- 5.2 讨论

- 5.3 展望

- 参考文献

- 在读期间的学术研究

- 致谢

- 摘要

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f758dab8323f8557639438f6.html