# 房屋建筑工程施工技术及现场施工管理向春

核工业西南勘察设计研究院有限公司四川成都

摘要：我国社会的快速发展使得居民对住宅质量的要求越来越高，当下的住宅不仅仅要提供遮风避雨的功能，其建筑质量也是施工水平的重要体现。而现场施工管理技术对于提升施工质量至关重要，因此本文对房屋建筑施工的技术以及现场施工管理方式进行了研究。

关键词：房屋建筑施工；施工技术；现场施工管理

我国经济与社会的快速发展使得房屋建筑市场呈现出生机盎然的景象，很多建筑企业纷纷加入房屋建筑行业中，这在带来了更多的机遇和选择的同时加大了企业间的竞争，同时我国系统化的建筑施工管理起步仍较晚，目前很多建筑企业在施工中不重视科学管理，影响了施工的质量。因此展开对房屋建筑施工技术和现场施工管理的研究，对于提升我国的房屋建筑水平具有重要意义。

1房屋建筑中的施工技术

1.1深基坑支护

基坑支护是房屋建筑的重要环节，随着我国城市化进程的加快与建筑规模的扩大，高层建筑数量逐渐增多，而高层建筑采用深基坑建筑，因此深基坑支护技术将是我国未来一段时间内高层建筑施工的研究热点。目前所使用的深基坑支护技术主要有重力式挡土墙，以水泥为主要材料；地下连续墙，专门适用于在城市中的建筑施工等。不同的施工场地以及建筑要求对深基坑支护的技术要求自然也不同，因此在实际施工时，应当根据施工现场条件与业主对建筑的要求选择合适的深基坑支护技术，必要时可将多种技术结合使用，强化深基坑支护的效果。当然在多种技术结合时，应经过建筑专家的评估方可使用。

1.2混凝土施工

混凝土是现代建筑施工的产物，其具有经济实用、强度高等特点，因此目前的建筑施工中基本都使用混凝土作为建筑的主体。而混凝土的制备过程是确保施工质量的重点，倘若混凝土的质量出现问题，可能会导致建筑墙体开裂，钢筋外露，影响建筑的稳定性，严重的还会导致建筑倒塌。混凝土制备过程的重点是材料与浇筑，材料应当在成本允许的范围内尽可能选购优质材料，配合材料之前应当提前进行配比试验，根据建筑物的特征以及需求对混凝土进行实验性配比，以此调整混凝土的配比至最优状态，满足建筑物对其的需求。在混凝土浇注完毕后，应当立即对其进行振捣操作，在振捣时注意钢筋的位置。在施工完毕后，应根据环境与气候状态，如温度、湿度等对混凝土进行针对性的养护工作，注意对其的防水与防晒等，以延长建筑物的寿命。

1.3钢结构施工

钢结构是建筑物中应用最广泛的结构，特别是目前对建筑质量要求越来越高的时代，钢结构在建筑施工中应用的越来越多。钢结构建筑的优势非常明显，如保温、抗震、可利用空间更大等。但钢结构也存在施工成本较高，耐化学腐蚀能力较差等缺陷，因此在实际使用钢结构时，应根据当地的自然环境、施工预算以及建筑需求等综合决定。

1.4梁柱板施工

梁、柱、板用于分隔建筑内部空间，因此梁柱板的设计水平对于建筑物的使用舒适度有很大的影响。在进行梁柱板的施工时，首先应当根据建筑物的内部空间分布以及业主的要求对待施工的模板进行调整，确保其尺寸合理；在施工完毕后，应对其进行密封处理，避免梁柱板直接暴露在自然环境中导致其中的水分迅速流失，水分迅速流失会使梁柱板发生开裂现象，影响业主的居住体验，因此施工完毕后的密封处理是非常重要的。此外，在拆模时，也应当注意小心慎重，避免拆模时损坏内部的梁柱板。

2强化房屋建筑施工中现场施工管理的策略

2.1提升人员素质

虽然目前的建筑施工已经普遍采用机械设备，但人仍然是负责工作的核心，人员工作水平对于建筑施工的质量会有直接的影响。因此强化房屋建筑施工中的现场施工管理的关键就是提升施工人员的素质。目前我国很多建筑企业在招聘施工人员时对其专业素质往往不是过于重视，施工队伍中的人员素质参差不齐，在互相配合时便很容易出现问题。同时人员素质较低，采取的施工手段往往就不规范，增大了导致施工隐患的几率。因此建筑企业在招聘施工人员时应当重视其专业素质，适当的提升招聘的门槛，确保有专业技能的施工人员进入企业，提升建筑企业内施工人员的素质与技能水平。同时，企业应对现有的施工人员进行培训，确保其掌握房屋建筑施工的必备技能，培训完毕后对参与培训的人员进行考核，确保其考核合格后方可上岗。

2.2强化施工审查

施工审查是保证施工质量的重要步骤，良好的施工审查过程可以及时的发现施工中的潜在隐患并及时的将其排除，从而确保施工的质量。进行施工审查的主要有施工企业自身和企业聘请的监理团队。审查的重点则是施工现场的状态、机械设备的运行情况、施工人员的动作规范以及施工进度等。对于大型施工企业来说，可以在内部建立专业的施工审查部门，对施工状态进行审查，审查部门应由企业管理者直接领导，避免因部门从属关系导致审查过程出现问题。而中小型施工企业或寻求第三方更加公平和专业的建筑企业可以聘请监理团队来对施工状态进行审查。在寻求监理团队的审查时施工企业应注意与监理团队的密切合作，积极听取监理工程师的意见并及时的解决施工中的潜在隐患，确保施工的顺利进行。

2.3完善材料设备管理

建筑材料与机械设备是施工中的重要道具，因此进行施工现场管理的重要环节之一就是做好对建筑材料与机械设备的管理。对于建筑材料来说，在保管时应当做到不同材料分类保存。建筑材料的种类不同，对于保存条件的要求往往也不同，而很多建筑企业将材料统一保存的方式虽然可以节约保管成本，但很容易使部分建筑材料出现问题，导致施工时无材料可用或材料变质影响施工。因此，建筑企业在保管施工材料时，应按照材料的性质将其分类，根据不同材料的性质针对性的建立保存条件保管材料，同时每隔一段时间对容易损坏变质的材料进行检查，在施工之前的一段时间再次对其进行检查，确保其质量没有问题后方可进行施工。

房屋建筑施工中机械设备是重要的施工工具，因此建筑企业应当重视对施工机械设备的保管。在施工现场临时保存机械设备时，应用施工用的土工布将其铺盖，避免机械设备淋雨影响工作的稳定性；在正式开工之前，对机械设备进行功能检查，确保所有的机械设备都能够正常工作后再进行施工；对于机械设备应当按照其预计寿命进行定期巡检，及时排查可能妨碍机械设备运行的故障，对于接近报废期的设备，应避免其参加重要或强度较大的施工活动。

2.4强化安全管理

安全管理是房屋建筑特别是高层建筑施工中的最重要的环节，倘若施工中出现了安全问题，即便是完美的完成建筑施工，也难以衡量施工企业的水平。因此建筑企业在施工时应当注重对安全问题的管理，在进行高层建筑这种危险性较高的建筑施工时，施工企业首先应当对全体施工人员进行安全教育宣传，将安全意识树立到全体施工人员心中；在施工时，应当增加巡检的频率，重点检查高层施工时可能导致危险发生的不规范施工动作，对于违反安全施工原则不规范施工的人员应当进行处罚，以此规范施工人员的施工方式，避免不规范施工导致人身事故。

3结论

本文对房屋建筑工程施工及其现场施工管理进行了研究，现代房屋建筑施工中，深基坑支护、混凝土施工、钢结构施工以及梁、柱、板施工是重点需要注意的部分；而房屋建筑施工中，对于现场施工管理应做到提升人员素质、强化施工审查、完善材料与设备的管理以及加强安全教育。期待本文的研究内容能够为广大房屋建筑施工企业的工作提供参考

4参考文献

[1]苏建业.房屋建筑施工中钢筋混凝土结构施工技术的应用研究[J].门窗，2017（11）：107-107.

[2]蒲德明.房屋建筑工程施工现场进度及质量管理研究运用[J].四川水泥，2015（6）：167-167.

作者简介：向春（1983、01-），男，核工业西南勘察设计研究院有限公司，主要从事施工管理工作。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f778742db1603084cf91a263.html