# 氮硫改性二氧化钛可见光催化降解水中的曙红Y

### 论文摘要

本文以钛酸丁酯为原料,采用溶胶凝胶法合成了具有可见光活性的硫掺杂二氧化钛、氮掺杂二氧化钛和氮硫共掺杂二氧化钛,并用于可见光下降解曙红Y模拟染料废水,主要内容及结论如下:采用FTIR、XRD、SEM及激光纳米粒度及Zeta电位分析仪等仪器对合成的硫掺杂二氧化钛、氮掺杂二氧化钛和氮硫共掺杂二氧化钛进行表征,结果表明掺杂二氧化钛均已成功制备。首先考察了煅烧温度和掺杂量对掺杂二氧化钛可见光活性的影响,结果发现硫掺杂二氧化钛掺杂量为2%、氮掺杂二氧化钛掺杂量为6%时,煅烧温度为400℃条件下合成的掺杂二氧化钛可见光活性最高。考察了pH值、时间、离子浓度及投加量等因素对掺杂二氧化钛处理曙红Y染料废水的影响,采用正交实验和均匀设计实验探索到了处理曙红Y的最佳条件,实验表明:硫掺杂二氧化钛在投加量为0.7g/L、pH为5、初始浓度为11mg/L、反应时间为50min时曙红Y的降解率达到97.05%;氮掺杂二氧化钛在投加量为4.2g/L,初始浓度为21mg/L,pH=4,反应时间为80min时曙红Y的降解率达到99.5%;氮硫掺杂二氧化钛在投加量为1.8g/L、pH为4、初始浓度为17mg/L、反应时间为17min时曙红Y的降解率达到99.4%。对光催化动力学进行了研究,研究了反应速率常数与催化剂投加量、溶液初始浓度和pH的关系,并尝试建立了可见光下基于多因素的光催化降解的动力学模型。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 染料废水的来源与危害

- 1.1.1 染料废水的来源及特点

- 1.1.2 染料废水的危害

- 1.2 染料废水的处理方法

- 1.2.1 物理法

- 1.2.2 化学法

- 1.2.3 生物处理法

- 1.3 光催化剂制备的研究现状

- 1.3.1 气相法

- 1.3.2 液相法

- 1.3.3 固相法

- 2光催化活性的方法'>1.4 提高 TiO2光催化活性的方法

- 1.4.1 贵金属沉积

- 1.4.2 非金属元素掺杂

- 1.4.3 金属离子掺杂

- 1.4.4 催化剂表面敏化

- 1.4.5 复合半导体

- 1.4.6 催化剂表面螯合及衍生

- 1.5 论文研究意义、依据及内容

- 1.5.1 论文研究意义及依据

- 1.5.2 研究的内容

- 第二章 实验材料和方法

- 2.1 实验仪器及试剂

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 催化剂的制备

- 2.2.1 二氧化钛的制备

- 2.2.2 硫掺杂二氧化钛的制备

- 2.2.3 氮掺杂二氧化钛的制备

- 2.2.4 氮硫共掺杂二氧化钛的制备

- 2.3 催化剂的表征

- 2.3.1 X-射线衍射分析

- 2.3.2 红外光谱分析

- 2.3.3 扫描电镜分析

- 2.3.4 激光粒度分析

- 2.4 光催化实验装置及方法

- 2.5 分析方法

- 2.5.1 曙红Y 的结构

- 2.5.2 曙红Y 的标准工作曲线

- 第三章 硫掺杂二氧化钛光催化降解曙红 Y 溶液的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验仪器和试剂

- 3.2.2 表征方法

- 3.2.3 催化剂的制备

- 3.2.4 催化剂的光催化性能测试

- 3.2.5 光催化活性的评价方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 X 射线衍射光谱

- 3.3.2 扫描电镜（SEM）分析

- 3.3.3 激光纳米粒度分析

- 3.3.4 傅立叶红外光谱分析

- 3.3.5 可见光催化活性研究

- 3.4 动力学研究

- 3.4.1 不同初始浓度条件下的反应动力学

- 3.4.2 不同pH 下的反应动力学

- 3.4.3 不同投加量下的反应动力学

- 3.5 小结

- 第四章 氮掺杂二氧化钛光催化降解曙红 Y 溶液的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验仪器和试剂

- 4.2.2 表征方法

- 4.2.3 催化剂的制备

- 4.2.4 催化剂的光催化性能测试

- 4.2.5 光催化活性评估方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 X 射线衍射分析

- 4.3.2 扫描电镜（SEM）分析

- 4.3.3 激光纳米粒度分析

- 4.3.4 傅立叶红外光谱分析

- 4.3.5 可见光催化活性研究

- 4.4 动力学研究

- 4.4.1 不同初始浓度条件下的反应动力学

- 4.4.2 不同pH 下的反应动力学

- 4.4.3 投加量的影响

- 4.5 小结

- 第五章 氮硫共掺杂二氧化钛光催化降解曙红 Y 溶液的研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验部分

- 5.2.1 实验仪器和试剂

- 5.2.2 表征方法

- 5.2.3 催化剂的制备

- 5.2.4 催化剂的光催化性能测试

- 5.2.5 光催化活性评估方法

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 X 射线衍射分析

- 5.3.2 扫描电镜（SEM）分析

- 5.3.3 激光纳米粒度分析

- 5.3.4 傅立叶红外光谱分析

- 5.3.5 可见光催化活性研究

- 5.4 动力学研究

- 5.4.1 不同初始浓度条件下的反应动力学

- 5.4.2 不同pH 下的反应动力学

- 5.4.3 不同投加量下的反应动力学

- 5.5 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].石墨烯、二氧化钛与木器漆复合材料光催化及相关理化性能研究[J]. 化学与粘合 2020(04)

- [2].二氧化钛材料的应用研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(09)

- [3].糖果中二氧化钛的测定方法研究[J]. 广东化工 2017(14)

- [4].二氧化钛-活性炭复合物的制备及表征[J]. 化工管理 2017(30)

- [5].纳米二氧化钛在食品中的应用需关注对儿童的潜在危害[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [6].多形貌二氧化钛/石墨烯复合材料的制备及光催化性能研究[J]. 现代化工 2020(03)

- [7].2019年全球二氧化钛市场超过170亿美元[J]. 涂层与防护 2020(04)

- [8].介孔二氧化钛的应用[J]. 山东工业技术 2016(24)

- [9].高耐候性二氧化钛的制备及表征[J]. 广州化工 2015(21)

- [10].二氧化钛在涂料中的分散技术进展[J]. 中国涂料 2013(05)

- [11].二氧化钛表面改性的研究现状[J]. 中国科技信息 2011(24)

- [12].二氧化钛的特性及在食品中的应用[J]. 食品安全导刊 2010(08)

- [13].剥离膨润土支撑氟改性二氧化钛高效降解甲醛的研究[J]. 陕西科技大学学报 2020(04)

- [14].电感耦合等离子体质谱法测定食品中二氧化钛的含量[J]. 食品安全质量检测学报 2017(05)

- [15].铁改性二氧化钛/石墨烯的制备及性能研究[J]. 山东化工 2017(12)

- [16].攀钢成功生产高档超细二氧化钛[J]. 特种铸造及有色合金 2016(02)

- [17].介孔二氧化钛功能纳米材料的合成与应用[J]. 江西建材 2015(03)

- [18].聚苯胺/二氧化钛复合材料的制备及其光催化性能[J]. 化工新型材料 2015(01)

- [19].矾土中二氧化钛含量的不确定度评定[J]. 山东化工 2015(11)

- [20].微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定椰汁中的二氧化钛[J]. 农村科学实验 2019(02)

- [21].化学纤维中二氧化钛含量检测方法的研究进展[J]. 中国纤检 2013(21)

- [22].二氧化钛在塑料中的应用研究[J]. 材料开发与应用 2010(02)

- [23].日本二氧化钛工业发展瞄准高性能产品[J]. 中国石油和化工 2008(22)

- [24].药用二氧化钛含量的测定[J]. 河北化工 2008(04)

- [25].二氧化钛/金属有机骨架复合材料的制备及其应用[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [26].二氧化钛/氧化铁复合光催化剂的制备及性能研究[J]. 广州化工 2020(15)

- [27].一种高比表面积二氧化钛纳米微球的制备与表征[J]. 安徽工业大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [28].电感耦合等离子体质谱法测定糜类制品中二氧化钛的含量[J]. 理化检验(化学分册) 2019(09)

- [29].水热法合成二氧化钛/钛酸锶异质结构[J]. 广东化工 2017(01)

- [30].二氧化钛的水热制备及其催化性能评价[J]. 钢铁钒钛 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f77f8f52d1e42148693b7a3d.html