# 利用电石渣和盐湖氯化镁制备氢氧化镁的研究

### 论文摘要

本论文以电石渣和盐湖MgCl2为原料制取高纯Mg（OH）2。由于电石渣杂质成分比较复杂，故分别采用Na2SO4、NH4Cl两种物质与电石渣反应，将生成的NaOH和NH3分别与重结晶的MgCl2反应制Mg（OH）2。通过单因素实验及正交实验得出两种制备Mg（OH）2的工艺，并利用电感耦合等离子体（ICP）、EDTA络合滴定法测定Mg（OH）2产品纯度，利用X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）等对产品进行表征。Na2SO4法最佳工艺条件为：过量的Na2SO4溶液与电石渣混合静置20h，滤液与3.5mol·L-1的MgCl2溶液反应，反应温度为40℃，反应时间为35min。所得的Mg（OH）2产品纯度为99.07%，XRD检测的结果图与Mg（OH）2标准图谱完全一致，SEM结果图显示制得的Mg（OH）2为片状、粒径在1μm左右的超细粉体。NH4Cl法最佳工艺条件为：NH4Cl与MgCl2的摩尔比值为5.0，MgCl2浓度为2.0mol·L-1，反应时间为60min，反应温度为25℃，陈化时间为2h。该条件下Mg（OH）2生成率可达到89.08%以上，Mg（OH）2产品纯度为99.09%，XRD检测的结果图与Mg（OH）2标准图谱完全一致，SEM结果图显示制得的Mg（OH）2为片状，粒径在1μm左右的粉体，产品符合HG/T3607-2007标准。对比两种方法，电石渣中的氢氧化钙的溶解性较小，与Na2SO4的反应程度不大，影响最后Mg（OH）2的产率，而且耗水量大，得到的Mg（OH）2为胶体，影响过滤性能，由于Na2SO4与电石渣反应不完全，废液中成分比较复杂，不易回收再利用。NH4Cl方法则是将NH4Cl与电石渣生成的NH3与MgCl2反应制取Mg（OH）2，而滤液中的NH4Cl可再次与电石渣反应，实现循环利用，也可同时得到副产品CaCl2，CaCl2产品的纯度为94.64%，副产品CaCl2符合HG/T2327-92标准，而实验中NH4Cl也实现了循环利用，循环率可达到69.47%。分别利用十二烷基磺酸钠、十二烷基硫酸钠和十二烷基苯磺酸钠为改性剂对Mg（OH）2进行在线改性，通过对三种改性剂的添加量和改性时间的研究表明，最佳改性剂为十二烷基苯磺酸钠，添加量为3%，改性时间为2h，改性后Mg（OH）2的活化指数为96.05%。综上所述，利用电石渣和盐湖MgCl2制取Mg（OH）2，并采用在线改性方法，不仅缩短了工艺流程，NH4Cl也实现了循环利用。本研究以废弃物的综合利用和NH4Cl的闭路循环为特色，对实现节能减排、低碳经济具有促进作用，具有良好的环境效益、社会效益和显著的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 文献综述

- 1.1 氯化镁资源及电石渣概况

- 1.1.1 氯化镁资源

- 1.1.2 电石渣概况

- 1.2 氢氧化镁概述

- 1.2.1 氢氧化镁性能及应用

- 1.2.2 阻燃级的氢氧化镁

- 1.3 国内外阻燃级氢氧化镁的生产现状及市场

- 1.3.1 国外氢氧化镁生产现状

- 1.3.2 国内氢氧化镁生产现状

- 1.4 氢氧化镁的制备工艺

- 1.4.1 物理法

- 1.4.2 化学法

- 1.5 本文选题依据及研究内容

- 1.5.1 选题依据

- 1.5.2 研究内容

- 第2章 电石渣和盐湖氯化镁的预处理

- 2.1 试剂及仪器设备

- 2.1.1 试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 电石渣的预处理

- 2.2.2 盐湖氯化镁的预处理

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 电石渣的预处理对氢氧化镁生成率的影响

- 2.3.2 预处理后的氯化镁

- 2.4 小结

- 第3章 硫酸钠法制氢氧化镁的工艺研究

- 3.1 试剂及实验仪器

- 3.1.1 试剂

- 3.1.2 实验仪器

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 硫酸钠法制氢氧化镁

- 3.2.2 氢氧化镁纯度测定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 硫酸钠浓度对氢氧化镁生成率的影响

- 3.3.2 硫酸钠与电石渣的反应温度对氢氧化镁生成率的影响

- 3.3.3 硫酸钠与电石渣的反应时间对氢氧化镁生成率的影响

- 3.3.4 氯化镁浓度对氢氧化镁生成率的影响

- 3.3.5 氯化镁与氢氧化钠反应时间对氢氧化镁生成率的影响

- 3.3.6 氯化镁与氢氧化钠反应温度对氢氧化镁生成率的影响

- 3.3.7 验证实验

- 3.3.8 氢氧化镁产品纯度测定及表征

- 3.4 小结

- 第4章 氯化铵法制氢氧化镁及氨循环的工艺研究

- 4.1 试剂及实验仪器

- 4.1.1 试剂

- 4.1.2 实验仪器

- 4.2 实验方法

- 4.2.1 氯化铵法制氢氧化镁

- 4.2.2 氨回收循环利用

- 4.2.3 测定方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 氯化铵与氯化镁的摩尔比值对氢氧化镁生成率的影响

- 4.3.2 氯化镁的浓度对氢氧化镁生成率的影响

- 4.3.3 反应时间对氢氧化镁生成率的影响

- 4.3.4 反应温度对氢氧化镁生成率的影响

- 4.3.5 正交实验

- 4.3.6 陈化时间对氢氧化镁生成率的影响

- 4.3.8 氢氧化镁产品纯度测定及表征

- 4.4 氯化铵回收问题

- 4.5 小结

- 第5章 氢氧化镁的改性研究

- 5.1 试剂及实验仪器

- 5.1.1 试剂

- 5.1.2 实验仪器

- 5.2 实验方法

- 5.2.1 氢氧化镁的改性

- 5.2.2 氢氧化镁活化指数的测定

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 十二烷基磺酸钠改性氢氧化镁

- 5.3.2 十二烷基硫酸钠改性氢氧化镁

- 5.3.3 十二烷基苯磺酸钠改性氢氧化镁

- 5.3.4 验证实验

- 5.4 小结

- 第6章 副产物无水氯化钙的回收

- 6.1 试剂及实验仪器

- 6.1.1 试剂

- 6.1.2 实验仪器

- 6.2 实验方法

- 6.2.1 氯化钙的回收

- 6.2.2 无水氯化钙的纯度测定

- 6.2.3 钙的回收率计算

- 6.3 结果与讨论

- 6.4 小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 作者简介

- 附件

### 相关论文文献

- [1].佛山市商业建筑交通生成率研究[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].热激励参数对管道缺陷区域热生成率影响的有限元分析[J]. 软件 2018(05)

- [3].直流电晕放电净化羰基硫以及其产物分析[J]. 材料导报 2017(01)

- [4].提高课堂教学的知识生成率论略[J]. 吉林教育 2008(27)

- [5].顶空气相色谱测定3-氯-2-羟丙基三甲基氯化铵生成率[J]. 中华纸业 2018(16)

- [6].煤的模型化合物混合燃料气流床气化过程中NH_3的生成率[J]. 煤炭学报 2008(09)

- [7].影响面团中面筋生成率的因素[J]. 农产品加工 2008(08)

- [8].下料方式和流量分配对D4合成SiO_2的影响[J]. 清华大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [9].Fenton试剂·OH生成率的影响因素研究[J]. 化学工程师 2009(03)

- [10].NH_3和SO_3对硫酸氢铵和硫酸铵生成的影响[J]. 燃料化学学报 2018(01)

- [11].模型化合物吡啶、吡咯氧化规律实验研究[J]. 工程热物理学报 2009(03)

- [12].硫磺湿法成型过程中细粉硫生成率控制技术研究[J]. 石油与天然气化工 2018(04)

- [13].PBS酯化反应及副反应影响因素的研究[J]. 塑料工业 2011(04)

- [14].一株分枝杆菌降解胆固醇制备AD(D)的转化条件[J]. 生物加工过程 2008(02)

- [15].新辅助化疗治疗结直肠癌疗效观察[J]. 医学理论与实践 2008(07)

- [16].缸内直喷CNG发动机燃烧过程及NO生成率的仿真分析[J]. 汽车技术 2012(11)

- [17].硫化氢高温裂解制氢的动力学研究[J]. 热能动力工程 2008(05)

- [18].受限空间内细水雾抑制熄灭火焰过程中一氧化碳的生成率[J]. 燃烧科学与技术 2012(02)

- [19].不同来源阿萨希毛孢子菌菌丝相体外诱导条件的探讨[J]. 实用皮肤病学杂志 2011(02)

- [20].PBS酯化反应及副反应影响因素的研究(二)[J]. 塑料工业 2011(06)

- [21].燃煤烟气中SO_3气相生成的实验与反应动力学研究[J]. 锅炉技术 2019(06)

- [22].织好审批“一张网” 提升服务“软实力”[J]. 福建质量技术监督 2018(08)

- [23].基于开发强度与区位优势的停车预测模型研究[J]. 武汉理工大学学报 2013(08)

- [24].噁唑啉基团生成率对噁唑啉官能化ABS高胶粉增韧ABS/PET的影响[J]. 中国塑料 2013(04)

- [25].浮选对煤热解过程中NH_3生成的影响[J]. 煤化工 2010(04)

- [26].酶解法催化鹅油制备甘油二酯[J]. 中国粮油学报 2015(03)

- [27].复合氧化物催化地沟油制备生物柴油的研究[J]. 食品研究与开发 2013(16)

- [28].内热式振动流化床喷雾造粒试验研究[J]. 硫磷设计与粉体工程 2009(03)

- [29].多退化变量下基于灰色生成率序列的相似性寿命预测方法[J]. 计算机集成制造系统 2017(03)

- [30].你有多久没去银行了[J]. 支点 2015(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f79deac8d85b9b6fdb66ce07.html