# 固体氧化物燃料电池传热传质模型研究

### 论文摘要

燃料电池是将化学反应的化学能直接转变为电能的装置。和传统的热机相比,燃料电池具有更高的电效率,并且燃料电池是一种环境友好的发电方式。固体氧化物燃料电池（SOFC）属于高温燃料电池,除具有燃料电池的一般特点外,其高温排气也可以进一步加以利用。 SOFC的设计形式主要分为平板式和管式两种。管式SOFC是设计和制造技术较为成熟的一种。由于SOFC的工作温度在1000℃附近,因此通过实验来测量电池内的电流密度分布、固体和气体的温度分布以及气体的成分比较困难。数学模型可以用来考察电池在各种运行条件下的性能,是预测电池的稳态和非稳态性能以及优化电池运行和结构的有效工具。 本文建立了描述管式SOFC的数学模型,研制了平板式SOFC单体并建立了实验系统对电池性能进行了测试。此外,本文对三个以甲烷为燃料的SOFC发电系统进行了能量分析和火用分析。主要研究工作如下: 1.建立了一个既可以描述电池的稳态性能又可以描述电池非稳态性能的数学模型。模型中考虑了造成电池输出损失的三种极化现象:欧姆极化、活化极化和浓差极化。在传热模型中,除了考虑传导和对流换热外,本文也考虑了电池和空气进气管之间的辐射换热。 分析了平均电流密度、燃料和氧化剂进口温度和流量对电池稳态和非稳态性能的影响;研究了电解质厚度对电池输出功率的影响:计算了燃烧区长度对电池稳态和非稳态性能的影响。 2.研制了平板式SOFC电池并对其进行了性能测试。制作了Ni-YSZ|YSZ|LSM电池片,将其设计组装成电池性能测试系统。以H2燃料,O2为氧化剂,测试了电池开路电压和温度的关系并分析了原因,同时考察了电池的电流-电压特性和电流-功率特性。 3.对以甲烷为燃料的三种SOFC发电系统进行了热力学分析。为了提高整个系统的发电效率,本文采用火用的概念来对系统中热力设备的可用能损失进行分析。计算结果表明,对于由SOFC和燃气轮机组成的联合发电系统,其发电效率可达60%,整个系统的联合热电效率大约为80%。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 燃料电池的研究背景及课题意义

- 1.1.1 燃料电池的概念及特点

- 1.1.2 燃料电池的发展历史、研究现状及应用

- 1.2 固体氧化物燃料电池研究进展

- 1.2.1 SOFC构件研究进展

- 1.2.2 管式SOFC实验研究进展

- 1.2.3 管式SOFC数值模拟研究进展

- 1.2.4 SOFC发电系统研究进展

- 1.3 SOFC研究状况总结

- 1.4 本文的研究内容

- 2 固体氧化物燃料电池数学模型

- 2.1 管式SOFC数学模型的研究内容和假设条件

- 2.2 管式SOFC数学模型的建立

- 2.2.1 电化学模型

- 2.2.2 传热模型

- 2.2.3 边界条件的离散格式

- 2.3 离散方程的求解

- 3 数值模拟计算结果及分析

- 3.1 参数的给出

- 3.2 模拟结果和实验结果的比较

- 3.3 管式SOFC数值模拟计算结果分析

- 3.3.1 等温下电池整体性能分析

- 3.3.2 管式SOFC稳态数值模拟计算结果及分析

- 3.3.3 管式SOFC非稳态模拟

- 3.3.4 管式SOFC结构参数对电池性能的影响

- 3.4 小结

- 4 平板式固体氧化物燃料电池性能测试

- 4.1 SOFC电池片的制备及单体电池的结构

- 4.2 SOFC性能测试系统

- 4.3 实验结果及分析

- 4.3.1 电池的工作温度对开路电压的影响

- 4.3.2 燃料气体流量对电池开路电压的影响

- 4.3.3 不同工作温度下电池的性能测试

- 4.3.4 电解质厚度对电池输出功率的影响

- 4.4 小结

- 5 固体氧化物燃料电池发电系统研究

- 5.1 SOFC简单发电系统性能分析

- 5.1.1 SOFC简单发电系统数学模型

- 5.1.2 SOFC简单发电系统能量分析

- 5.1.3 SOFC简单发电系统（火用）分析

- 5.2 SOFC-燃气轮机发电系统性能分析

- 5.2.1 SOFC-燃气轮机联合发电系统能量分析

- 5.2.2 SOFC-燃气轮机发电系统（火用）分析

- 5.3 SOFC-燃气轮机-蒸汽轮机联合发电系统性能分析

- 5.3.1 SOFC-燃气轮机-蒸汽轮机联合发电系统能量分析

- 5.3.2 SOFC-燃气轮机-蒸汽轮机发电系统（火用）分析

- 5.4 小结

- 6 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表学术论文情况

- 创新点摘要

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].SOFC多孔电极有效导热系数的实验和模型研究[J]. 实验流体力学 2019(06)

- [2].欧洲固体氧化物燃料电池（SOFC）产业化现状[J]. 工程科学学报 2020(03)

- [3].天然气内重整和外重整下SOFC多场耦合三维模拟分析[J]. 化工学报 2019(01)

- [4].固体氧化物燃料电池(SOFC)系统的研究现状[J]. 能源研究与利用 2019(01)

- [5].Design and Analysis of S-CO_2 Cycle and Radial Turbine for SOFC Vehicle Waste-Heat Recovery[J]. Journal of Thermal Science 2019(03)

- [6].固体氧化物燃料电池(SOFC)外围热管理系统研究进展[J]. 城市燃气 2019(03)

- [7].中高温SOFC/MGT联合发电技术研究进展[J]. 华电技术 2019(08)

- [8].潜用双模式SOFC-MGT联合发电系统的设计与仿真[J]. 中国舰船研究 2018(S1)

- [9].Oxidation resistance,thermal expansion and area specific resistance of Fe-Cr alloy interconnector for solid oxide fuel cell[J]. Journal of Iron and Steel Research(International) 2017(01)

- [10].船舶SOFC燃料电池与汽轮机联合动力装置能效分析(英文)[J]. Journal of Marine Science and Application 2013(04)

- [11].The Theory and Application Prospect of Solid Oxide Fuel Cell(SOFC)[J]. 网络安全技术与应用 2014(07)

- [12].管式SOFC制备技术进展[J]. 电源技术 2013(07)

- [13].Recent Development of SOFC Metallic Interconnect[J]. Journal of Materials Science & Technology 2010(04)

- [14].Status and prospects of intermediate temperature solid oxide fuel cells[J]. Journal of University of Science and Technology Beijing 2008(01)

- [15].SOFC temperature evaluation based on an adaptive fuzzy controller[J]. Journal of Zhejiang University(Science A:An International Applied Physics & Engineering Journal) 2008(05)

- [16].热安全限制下冷却空气量对SOFC性能的影响[J]. 电源技术 2019(12)

- [17].基于深度学习的SOFC球壳结构检测方法[J]. 计算机工程与设计 2020(02)

- [18].低温固体氧化物燃料电池阳极材料及制备方法[J]. 粉末冶金工业 2020(05)

- [19].我国固体氧化物燃料电池标准体系建设研究[J]. 中国标准化 2017(12)

- [20].SOFC—联合循环系统性能分析[J]. 工程热物理学报 2014(05)

- [21].考虑CO电化学氧化的甲烷作燃料的固体燃料电池的热力学分析(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering 2014(09)

- [22].外气道SOFC电堆流场的优化设计和数值模拟[J]. 电源技术 2013(09)

- [23].Simulation and optimization of SOFC-BCHP system[J]. Journal of Harbin Institute of Technology 2009(02)

- [24].固体氧化物燃料电池的数学模型及自适应神经模糊辨识模型的研究[J]. 电网技术 2008(01)

- [25].SOFC内部重整反应与电化学反应耦合机理[J]. 化工学报 2008(04)

- [26].直接碳固体氧化物燃料电池[J]. 电化学 2020(02)

- [27].中温固体氧化物燃料电池封接玻璃的研究进展[J]. 无机材料学报 2015(02)

- [28].国内固体氧化物燃料电池主要研究团体及发展现状[J]. 化工新型材料 2015(03)

- [29].生物气及其电池尾气SOFC放电性能研究[J]. 当代化工 2015(09)

- [30].等离子弧喷涂制备SOFC阴极的微观组织结构研究[J]. 焊接技术 2014(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7b6bb296e2e6638ae16f940.html