# 脱硫废液的除盐和回用技术研究

### 论文摘要

湿法氧化脱硫技术,虽然具有脱硫率高、常温常压下操作、可转化为单质硫、脱硫液可循环使用等优点,然而一旦脱硫液中富集了大量的氧化副产物如硫酸盐、硫氰酸盐及硫代硫酸盐后,脱硫效率大大下降,而其中盐浓度远远超过了排放标准,成为工厂生产和环境保护的难题,因此亟需探索经济有效的脱硫废液处理方法。本文针对以Na2CO3-NaHCO3缓冲溶液为吸收液的湿法氧化脱硫技术所形成的脱硫废液,探索经济有效的处理方法,降低其中含硫化合物的浓度、使其达到污水排放标准,或提取其中含硫盐、使水体重新作为脱硫液使用。本文提出电化学法、光化学法及化学沉淀法三种技术方案,研究发现：采用电化学氧化脱硫废液中Na2S2O3,可以在阳极表面氧化转化为硫酸盐。本文采用钛钌为工作电极、钛铂为对电极、饱和甘汞电极为参比的三电极体系,控制槽电压为0.9V,优化条件后Na2S2O3在1h内的去除率为21%；采用光催化氧化脱硫废液中的SCN,优化条件后TiO2为光催化剂紫外光照射下脱硫废液中的硫氰酸钠浓度在1.5h时间内可减少52.5%左右,然而放置暗处硫氰酸钠浓度有所增加,分析其原因可能是因为光化学反应产物（SCN）2不稳定引起的,反应机理尚需进一步研究；采用在脱硫废液中引入硫酸铜作为沉淀剂,则溶液中SCN-以CuSCN形式沉淀析出,例如,向废液中加入低于0.5倍化学计量比的硫酸铜,则滤液中的NaSCN浓度减少35.5%,而S2O32-和Cu2+浓度皆未检出,滤液中硫酸钠浓度接近饱和值,经低温结晶析出后的水体补加Na2CO3后可作为脱硫液继续使用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 煤和煤气中的含硫化合物

- 1.1.2 含硫化合物的危害

- 1.2 脱硫技术介绍

- 1.2.1 湿法脱硫

- 1.2.1.1 改良蒽醌法

- 1.2.1.2 氨水液相催化法

- 1.2.1.3 萘醌法

- 1.2.1.4 PDS法

- 1.2.1.5 改良砷碱法

- 1.2.1.6 栲胶法

- 1.2.1.7 环丁砜法

- 1.3 湿法氧化法中栲胶法副反应的产生及处理方法

- 1.3.1 栲胶法副反应的产生

- 1.3.2 脱硫废液的化学组成

- 1.3.3 脱硫废液的处理方法

- 1.4 选题的目的和意义

- 1.5 课题研究内容及方法

- 第二章 电化学氧化硫代硫酸钠

- 2.1 引言

- 2.2 实验试剂和材料

- 2.3 实验仪器

- 2.4 实验方法

- 2.4.1 模拟溶液的制备

- 2.4.2 循环伏安实验

- 2.4.2.1 阳极材料的选择

- 2.4.2.2 阴极材料的选择

- 2.4.3 恒电位实验

- 2.4.3.1 反应时间对恒电位实验的影响

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 循环伏安实验选择阳极材料

- 2.5.2 循环伏安实验选择阴极材料

- 2.5.3 反应时间对恒电位去除效率的影响

- 2.5.3.1 钛钯为工作电极

- 2.5.3.2 钛钌为工作电极

- 2.6 小结

- 2光化学催化NaSCN'>第三章 TiO2光化学催化NaSCN

- 3.1 引言

- 2光催化氧化的原理'>3.2 TiO2光催化氧化的原理

- 3.3 实验试剂和材料

- 3.4 实验仪器

- 3.5 实验方法

- 3.5.1 模拟溶液的制备

- 3.5.2 光催化实验及其装置

- 3.5.3 光催化条件实验

- 3.5.4 反应时间对光催化作用的实验

- 3.5.5 反应时间对实际水样光催化作用的实验

- 2'>3.5.6 改性TiO2

- 2光催化NaSCN'>3.5.7 改性后的TiO2光催化NaSCN

- 3.6 结果与讨论

- 3.6.1 光催化条件的影响

- 3.6.2 反应时间的影响

- 3.6.3 反应时间对实际水样的影响

- 2对NaSCN的效果影响'>3.6.4 讨论并评价改性后的TiO2对NaSCN的效果影响

- 3.6.5 反应产物分析

- 第四章 沉淀法处理硫氰酸钠

- 4.1 引言

- 4.2 实验试剂和仪器

- 4.3 实验方法

- 4.3.1 模拟水样的配制

- 4-5H2O沉淀法考察单组份NaSCN体系'>4.3.2 CuSO4-5H2O沉淀法考察单组份NaSCN体系

- 4·5H2O的加入量'>4.3.2.1 CuSO4·5H2O的加入量

- 4.3.2.2 反应时间

- 4.3.2.3 反应温度

- 4·5H2O沉淀法考察单组分Na2S2O3'>4.3.3 CuSO4·5H2O沉淀法考察单组分Na2S2O3

- 4·5H2O沉淀法考察NaSCN和Na2S2O3混合液'>4.3.4 CuSO4·5H2O沉淀法考察NaSCN和Na2S2O3混合液

- 4·5H2O沉淀法考察NaSCN,Na2S2O3和Na2SO4混合体系'>4.3.5 CuSO4·5H2O沉淀法考察NaSCN,Na2S2O3和Na2SO4混合体系

- 4·5H2O沉淀法考察实际溶液'>4.3.6 CuSO4·5H2O沉淀法考察实际溶液

- 4.3.7 pH与单组份NaSCN浓度实验

- 2S2O3混合体系中NaSCN的影响'>4.3.8 pH对NaSCN和Na2S2O3混合体系中NaSCN的影响

- 4·5H2O溶解度与pH的关系'>4.3.9 CuSO4·5H2O溶解度与pH的关系

- 4.3.10 三种铜盐处理NaSCN

- 4.4 测定方法分析

- 4.4.1 XRD分析

- 4.4.2 场发射扫描电镜SEM分析

- 4.4.3 EDS分析

- 4.4.4 小结

- 4.5 结果与讨论

- 4.5.1 热力学推理反应机理

- 4.5.2 单组份NaSCN体系的讨论

- 4·5H2O加入量的影响'>4.5.2.1 CuSO4·5H2O加入量的影响

- 4.5.2.2 反应时间的影响

- 4.5.2.3 反应温度的影响

- 2S2O3的影响'>4.5.3 对单组分Na2S2O3的影响

- 4·5H2O加入量对NaSCN和Na2S2O3的影响'>4.5.4 CuSO4·5H2O加入量对NaSCN和Na2S2O3的影响

- 2S2O3和Na2SO4混合的影响'>4.5.5 对NaSCN,Na2S2O3和Na2SO4混合的影响

- 4·5H2O沉淀法对甲醇车间污水作用的效果'>4.5.6 对CuSO4·5H2O沉淀法对甲醇车间污水作用的效果

- 4.5.7 pH对NaSCN的影响

- 4.5.7.1 pH对单组份NaSCN的影响

- 2S2O3混合体系中NaSCN的影响'>4.5.7.2 pH对NaSCN和Na2S2O3混合体系中NaSCN的影响

- 4.5.8 硫酸铜溶解度与pH的关系

- 4.5.9 对比三种铜盐对体系去除的影响

- 4.6 小结

- 第五章 分析方法

- 5.1 本实验采用的脱硫液中各个组分的分析方法

- 5.1.1 NaSCN的测定方法

- 2+的测定方法'>5.1.2 Cu2+的测定方法

- 2SO4的测定方法'>5.1.3 Na2SO4的测定方法

- 2S2O3的测定方法'>5.1.4 Na2S2O3的测定方法

- 5.1.4.1 滴定法

- 5.1.4.2 紫外分光光度法

- 5.1.5 总碱度的测定方法

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 研究成果及发表的学术论文

- 作者和导师简介

- 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书

### 相关论文文献

- [1].脱硫系统腐蚀控制工程火灾控制[J]. 全面腐蚀控制 2019(12)

- [2].330MW机组脱硫系统运行中遇到的问题及对策[J]. 现代制造技术与装备 2019(11)

- [3].脱硫机械设备的改良设计[J]. 科技资讯 2019(35)

- [4].基于环保视角下脱硫技术的提升和改善研究[J]. 当代化工研究 2020(02)

- [5].铁雄冶金硫膏和脱硫废液的制酸实践[J]. 硫酸工业 2020(02)

- [6].试析焦炉煤气脱硫废液资源化处理[J]. 山西化工 2020(01)

- [7].焦化企业脱硫废液提盐工艺及其优化[J]. 农家参谋 2020(09)

- [8].某大型原油船脱硫改装电力系统设计[J]. 船舶 2020(02)

- [9].精益在降低脱硫材料费中的应用[J]. 电力设备管理 2020(05)

- [10].国内脱硫技术进展与应用现状[J]. 工业催化 2020(05)

- [11].焦化脱硫废液制酸与提盐的比较分析[J]. 环境与发展 2020(06)

- [12].伴生天然气超重力高价铁脱硫工艺技术应用与问题研究[J]. 石化技术 2020(06)

- [13].果蔬制品脱硫技术的研究进展[J]. 热带农业科学 2020(05)

- [14].670MW燃煤机组脱硫控制系统升级改造[J]. 科学技术创新 2020(20)

- [15].镁法脱硫工艺中脱硫后液综合利用的研究与应用[J]. 硫酸工业 2020(06)

- [16].废铅膏铵法预脱硫技术的工业应用[J]. 绿色科技 2020(14)

- [17].高含硫天然气净化装置脱硫溶液的消泡研究[J]. 硫酸工业 2020(08)

- [18].电厂6kV脱硫段快切切换失败原因分析与改进措施[J]. 产业科技创新 2020(13)

- [19].含硫气井络合铁单井脱硫工艺优化[J]. 石油与天然气化工 2020(05)

- [20].微粉煤燃前微波脱硫研究进展[J]. 应用化工 2020(10)

- [21].船舶脱硫系统的应用现状与前景研究[J]. 船舶职业教育 2020(05)

- [22].原油脱硫技术现状与展望[J]. 当代化工 2019(07)

- [23].脱硫菌在自然界硫循环中的作用与意义[J]. 化学教育(中英文) 2019(22)

- [24].水泥行业脱硫现状[J]. 四川水泥 2018(09)

- [25].石油脱硫技术中的工艺优化研究[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [26].燃煤锅炉烟气除尘与脱硫技术及其发展方向[J]. 民营科技 2017(03)

- [27].液化石油气脱硫技术分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(09)

- [28].包钢脱硫废液提盐生产的探讨[J]. 包钢科技 2017(03)

- [29].热源厂脱硫系统腐蚀分析及对策[J]. 化工管理 2017(28)

- [30].复合脱硫技术原理及在华润水泥生产线中的应用[J]. 中国水泥 2017(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7ceda49be06086bf381a918.html