# 全氟化合物在污水处理厂中的归趋研究

### 论文摘要

全氟化合物（perfluorinated compounds, PFCs）具有独特的表面活性,被广泛应用于工业和消费品中。这类物质在全球范围内的普遍分布已经引起了广泛的关注。污水处理厂出水已经认为是水环境中PFCs的重要来源。但目前针对中国污水处理厂中PFCs的浓度水平和变化规律的相关报道较少。本文建立了典型PFCs,全氟磺酸及全氟羧酸的高效液相色谱-串联质谱仪器分析方法以及污水中PFCs的固相萃取前处理方法和污泥中PFCs的甲醇中性提取方法,方法的检出限和回收率达到了分析环境样品的要求。分别调查了天津市、沈阳市以及阜新市主要城市及工业污水处理厂中PFCs的浓度及消长规律。在天津8个污水处理厂,进水中全氟辛酸（PFOA）和全氟辛磺酸（PFOS）含量最高,浓度范围分别在20.02-170.46 ng/L和2.04-124.68 ng/L之间,PFOA浓度与国外报道值相当,但PFOS值低于国外文献值。污水中短链全氟羧酸浓度大于长链羧酸浓度,且偶数碳链的羧酸浓度大于奇数碳链。主城区污水中PFCs浓度高于县市区,工业污水处理厂浓度低于城市污水处理厂。各物质在污水处理厂内没有统一的浓度消长规律。但是,一些物质,特别是PFOA经过污水处理不能得到有效的去除,在某些污水处理厂,由于前体物质的降解,PFOA在出水中的浓度反而高于进水浓度。污泥中PFOS含量最高,浓度范围在41.53-168.84 ng/g之间,其次是PFOA,范围在11.98-68.23 ng/g之间。碳链长度越长,越易分配到污泥相中；相比于全氟羧酸,全氟磺酸更倾向于分配到污泥相中。沈阳污水处理厂进出水中PFOA浓度最高,与天津市污水处理厂浓度相当；全氟戊酸（PFPeA）浓度仅次于PFOA,范围在14.87-61.84 ng/L之间,长链羧酸的浓度小于天津污水处理厂。PFOA是污泥中主要的全氟化合物,浓度范围在20.96-62.29 ng/g之间,PFOS浓度在未检出到9.16 ng/g之间,远低于PFOA浓度值,该规律与天津及文献报道规律相反。阜新污水处理厂中各物质的浓度高于沈阳市污水处理厂,PFOA进出水浓度分别为76.89和36.49 ng/L, PFOS进出水浓度分别为64.07和50.41 ng/L, PFOS浓度远高于沈阳和天津污水处理厂的值。这可能与阜新地区建有氟化学工业园有关。对天津经济技术开发区污水处理厂进行了连续监测,并对各处理单元进出水分别进行了监测。进水中PFOS的质量为14358.9 mg/d,占进水中总PFCs质量的绝大部分。PFOA的质量为1225.6 mg/d,小于PFOS的量；沉砂池对PFCs的质量改变不明显；曝气水中全氟羧酸的质量明显增加,而全氟磺酸则有所降低；污泥中PFCs的质量范围在29.6-5272.1 mg/d,以PFOS和PFOA的质量最大,分别为5272.1和3032.1 mg/d。与文献报道值相当。在九个月的调查时间内,污水处理厂进水中全氟羧酸浓度随季节变化不大,而PFOS在降雨量较多的季节浓度较高；各处理环节中目标物质浓度没有较大变化,污泥中PFCs的含量没有显著的季节性差异,没有受进水季节性变化的影响。调查了天津两座再生水厂中PFCs的浓度水平及变化规律。两座再生水厂中主要PFCs不同,短链的PFBA、PFHxA是开发区再生水厂的主要PFCs,进水中浓度分别为19.58和19.47 ng/L, PFOA和PFOS是市内再生水厂水样中主要的PFCs,浓度范围分别在6.77-24.89 ng/L和7.48-24.09 ng/L之间,沉淀池和连续微滤对PFCs没有明显去除效果,反渗透对PFCs的去除效果明显,加氯处理之后,大部分PFCs的浓度均有所升高。再生水厂出水中PFCs浓度水平与国外相比,处于较低水平。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 第一节 全氟化合物及其前体物质概况

- 1.1.1 全氟化合物的生产及用途

- 1.1.2 主要的全氟化合物及其前体物质的物化性质

- 1.1.3 环境介质中全氟化合物的来源及分布

- 1.1.3.1 环境介质中全氟化合物的来源

- 1.1.3.2 环境介质中全氟化合物的分布

- 1.1.3.3 全氟化合物在生物体以及人体内的分布及毒理作用

- 1.1.4 全氟化合物在污水处理厂中的行为

- 1.1.5 全球应对的对策

- 第二节 国内外相关研究现状

- 1.2.1 环境介质中PFCs分析研究进展

- 1.2.1.1 地表水及污水中PFCs污染的研究现状

- 1.2.1.2 沉积物、土壤以及污泥样品前处理

- 1.2.2 仪器分析方法研究进展

- 1.2.2.1 NMR

- 1.2.2.2 高效液相色谱质谱联用（HPLC/MS）

- 1.2.2.3 气质联用（GC/MS）

- 1.2.3 目前分析方法中存在的问题

- 1.2.3.1 空白污染问题

- 1.2.3.2 高纯度标准物质的缺乏

- 1.2.3.3 离子化过程中的基质效应

- 1.2.4 PFCs及前体物质在污水处理厂中的浓度及归趋转化行为研究

- 第三节 本论文研究内容

- 第二章 全氟化合物仪器分析及前处理方法的建立

- 引言

- 第一节 高效液相色谱-串联质谱仪器分析方法的建立及优化

- 2.1.1 仪器与试剂

- 2.1.1.1 药品、试剂与材料

- 2.1.1.2 仪器与设备

- 2.1.2 质谱检测条件的建立和参数的优化

- 2.1.3 液相色谱分析条件的确定

- 2.1.4 方法的线性范围

- 第二节 污水样品前处理方法的建立及优化

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 污水样品的SPE前处理方法的建立及优化

- 2.2.3 实验结果

- 2.2.3.1 固相萃取柱的选择

- 2.2.3.2 固相萃取实验条件的确定

- 2.2.3.3 方法回收率和检测限

- 第三节 污泥样品前处理方法的建立及优化

- 2.3.1 实验材料

- 2.3.2 污泥样品中PFCs的提取方法

- 2.3.3 污泥样品中PFCs的净化方法

- 2.3.4 方法回收率和检出限

- 第四节 实验过程中的污染问题及对策

- 本章小结

- 第三章 城市污水处理厂中PFCs的分布及去除规律研究

- 引言

- 第一节 天津市污水处理厂中PFCs的分布及去除规律研究

- 3.1.1 样品采集

- 3.1.2 实验结果与分析

- 3.1.2.1 天津市污水处理厂进水中PFCs的分布规律

- 3.1.3.2 天津市污水处理厂出水中PFCs的浓度及去除规律

- 3.1.3.3 天津市污水处理厂浓缩污泥中PFCs的浓度

- 3.1.3.4 PFCs在污水和污泥相中的分配

- 第二节 沈阳和阜新市污水处理厂中PFCs的分布及去除规律研究

- 3.2.1 样品采集

- 3.2.2 样品前处理及分析

- 3.2.3 实验结果

- 3.2.3.1 沈阳及阜新污水处理厂进出水中PFCs的浓度及去除规律

- 3.2.3.2 沈阳污水处理厂浓缩污泥中PFCs的含量

- 本章小结

- 第四章 天津市开发区污水处理厂中PFCs的质量变化及季节变化

- 引言

- 第一节 污水处理厂简介

- 第二节 开发区污水处理厂内的质量变化

- 4.2.1 样品采集及处理

- 4.2.2 开发区污水处理厂内的质量变化

- 第三节 开发区污水处理厂中PFCs的季节变化

- 4.3.1 开发区污水处理厂进水中PFCs的季节性变化

- 4.3.2 开发区污水处理厂各单元中PFCs的季节性变化

- 4.3.3 开发区污水处理厂浓缩污泥中PFCs的季节性变化

- 本章小结

- 第五章 天津市再生水厂中全氟化合物的分布

- 引言

- 第一节 再生水厂简介

- 5.1.1 天津开发区再生水厂简介

- 5.1.2 市内再生水厂简介

- 第二节 实验部分

- 5.2.1 仪器与试剂

- 5.2.2 样品采集和前处理

- 第三节 实验结果与讨论

- 5.3.1 开发区再生水厂中PFCs的分布规律

- 5.3.2 市内再生水厂中PFCs的分布规律

- 5.3.3 再生水厂出水中PFCs的浓度水平

- 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 1 结论

- 2 创新点

- 3 研究展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 在学期间发表的学术论文与研究成果

### 相关论文文献

- [1].超高效液相色谱-串联质谱法同时测定喀斯特地区地表水中10种全氟及多氟化合物[J]. 现代预防医学 2018(16)

- [2].深圳水库群表层水中全氟化合物的分布特征[J]. 环境科学 2014(06)

- [3].全氟化合物对水生植物的生态效应研究Ⅰ——典型城市河道全氟化合物的暴露水平及植物富集特征[J]. 生态毒理学报 2015(02)

- [4].土壤对全氟化合物的吸附作用[J]. 中国科技论文 2015(03)

- [5].深圳近岸海域全氟化合物的污染特征[J]. 环境科学 2015(06)

- [6].全氟化合物同分异构体的环境行为及毒性效应研究进展[J]. 生态毒理学报 2012(05)

- [7].沈阳地区水环境和生物样品中全氟化合物的污染分布特征[J]. 环境科学学报 2010(10)

- [8].碳质材料和溶解性有机质对沉积物中全氟化合物在摇蚊幼虫体内富集的影响[J]. 生态毒理学报 2016(02)

- [9].淮河流域土壤中全氟化合物的空间分布及组成特征[J]. 环境科学 2013(08)

- [10].PFCs在水和底泥中的分布、毒性和去除[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [11].全氟化合物热力学性质的密度泛函理论研究[J]. 分子科学学报 2015(01)

- [12].孕期妇女经职业接触全氟化合物对妊娠结局的影响[J]. 中国妇幼保健 2015(22)

- [13].人血清中18种全氟烷烃化合物 UPLC-MS/MS的测定[J]. 环境卫生学杂志 2019(05)

- [14].天津成人头发指甲中有机氟污染物的残留特征[J]. 环境科学 2013(02)

- [15].全氟化合物在多介质水环境中的浓度分布及相间分配的研究进展[J]. 科技信息 2012(19)

- [16].衍生化技术用于全氟烷酸化合物色谱分析的现状与趋势[J]. 化学进展 2012(10)

- [17].全氟辛烷磺酸和全氟辛酸的人群暴露水平和毒性研究进展[J]. 环境与健康杂志 2014(08)

- [18].环境水样及固相样品中全氟化合物分析方法研究进展[J]. 分析化学 2017(04)

- [19].自来水处理工艺对溶解相中全氟化合物残留的影响[J]. 环境科学 2013(09)

- [20].妊娠期全氟化合物暴露与婴儿神经行为发育关联的队列研究[J]. 环境与职业医学 2020(06)

- [21].超高效液相色谱-串联质谱法测定水中全氟辛酸和全氟辛基磺酸[J]. 预防医学情报杂志 2017(10)

- [22].中国沿海地区鸡蛋中全氟化合物污染水平及分布[J]. 食品科学 2016(04)

- [23].全氟化合物对表层沉积物中细菌群落结构的影响[J]. 环境科学 2015(07)

- [24].市政污泥处理过程中全氟化合物浓度的变化趋势研究[J]. 环境与发展 2020(08)

- [25].全氟化合物对水生植物的生态效应研究Ⅱ——金鱼藻对水中PFOS的生物富集及生理响应[J]. 生态毒理学报 2015(02)

- [26].吉林省3大流域玉米中全氟化合物含量的普查分析[J]. 饲料研究 2015(14)

- [27].深圳市典型行业全氟化合物特征污染指纹[J]. 深圳大学学报(理工版) 2014(05)

- [28].斯德哥尔摩公约新增持久性有机污染物的一些研究进展[J]. 中国科学:化学 2010(02)

- [29].地表水中全氟有机化合物污染现状及其危害研究进展[J]. 环境工程 2015(02)

- [30].北京母亲静脉血与脐带血中全氟化合物前体物质含量分析[J]. 环境化学 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7d6d516c3dfc440272d5dd8.html