# 氮化硼和氮化钛纳米材料的合成和表征

### 论文摘要

本论文主要探索在500～700℃、十几到几十个MPa的条件下在高压釜内合成氮化硼、过渡金属氮化钛无机纳米材料的方法,并对所制备的纳米材料的物性和形貌进行了鉴定和表征。主要内容总结如下:1.六方BN纳米材料的制备:（1）共还原法合成氮化硼纳米材料,以H3BO3和NH4Cl作反应物,Mg作还原剂,在600℃反应10小时,制得白色粉末样品。通过XRD、XPS以及FT-IR分析,证明合成的产物为六方相BN。通过透射电镜（TEM）和场发射扫描电镜（FESEM）分析,表明此样品为单晶六方薄片状BN晶体。（2）以NaBH4与NaN3作反应物,NH4Cl作辅助剂,分别在500、550℃反应10小时;制得白色粉末样品1和2。通过XRD分析,证明样品1和2均为h-BN。通过透射电镜（TEM）分析,显示样品1的形貌为尺寸较为均匀的薄片状,样品2的形貌也为薄片,但部分薄片卷曲成管状,管的直径大约为500 nm,管壁厚度大约为10-20 nm。（3）以NaBH4与NaN3作反应物,Fe粉作催化剂,分别在500、550℃反应10小时,制得白色粉末样品1和2。通过XRD分析,证明样品1和2均为h-BN。通过透射电镜（TEM）分析,观察到样品1的形貌为尺寸比较均匀的颗粒,样品2的形貌主要是直径大约为400-600 nm,厚度大约是几十个纳米的笼状物。（4）以H3BO3和NaN3作反应物,Mg粉作还原剂之一并具有催化功能,在500℃反应10小时,制得白色粉末样品。通过XRD分析,证明合成的产物为h-BN。通过透射电镜（TEM）分析,看出此样品的形貌为尺寸比较均匀的少量的薄膜和大量的颗粒。2.立方氮化钛的合成:（1）用过渡金属氧化物（TiO2）为原料,NaNH2作还原剂。（a）不加任何催化剂;（b）以钴为催化剂。经过在550℃恒温10小时的反应后制得灰黑色粉末样品a和b。通过XRD、XPS分析,证明产物a和b均为立方相TiN。通过透射电镜（TEM）和场发射扫描电镜（FESEM）分析,显示样品（a）的形貌为TiN纳米颗粒,样品（b）的相貌为TiN纳米球。（2）在600-650℃下,不存在任何催化剂,TiO2与NaNH2反应,。制得灰黑色粉末样品。通过XRD、XPS分析,证明合成的产物为立方相TiN。通过透射电镜（TEM）和场发射扫描电镜（FESEM）分析,证明此样品的形貌为纳米笼状.（3）当用Mg粉、NH4Cl代替NaNH2,与TiO2在700℃反应10小时后,制得灰黑色粉末样品。通过XRD、XPS分析,证明合成的产物为立方相TiN。通过透射电镜（TEM）分析,证明此样品的形貌为实心与空心相混的纳米笼。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 纳米材料简介

- 1.2 纳米材料的结构、特异效应和性质

- 1.2.1 纳米材料的结构

- 1.2.2 纳米材料的基本物理特性

- 1.2.3 纳米材料的物理化学性质

- 1.3 纳米材料的制备方法及其进展

- 1.4 氮化物纳米材料简介及其合成方法

- 1.4.1 氮化硼简介及其合成方法

- 1.4.2 过渡金属氮化物简介及其合成方法

- 1.5 无机纳米材料研究中常用的分析手段

- 1.6 课题研究意义

- 2 六方氮化硼纳米材料的合成与表征

- 4Cl为氮源合成氮化硼纳米薄片'>2.1 以NH4Cl为氮源合成氮化硼纳米薄片

- 2.1.1 实验

- 2.1.2 实验结果与讨论

- 4Cl和NaN3合成氮化硼纳米管'>2.2 以NH4Cl和NaN3合成氮化硼纳米管

- 2.2.1 实验

- 2.2.2 实验结果与讨论

- 2.3 Fe催化剂辅助合成氮化硼纳米球

- 2.3.1 实验

- 2.3.2 实验结果与讨论

- 3为氮源合成氮化硼纳米薄片'>2.4 以NaN3为氮源合成氮化硼纳米薄片

- 2.4.1 实验

- 2.4.2 实验结果与讨论

- 2.5 本章小结

- 3 过渡金属氮化物纳米材料的合成与表征

- 3.1 Co催化剂辅助合成立方TiN纳米球

- 3.1.1 实验

- 3.1.2 实验结果与讨论

- 3.2 以氨基钠为氮源合成立方TIN纳米笼

- 3.2.1 实验

- 3.2.2 实验结果与讨论

- 3.3 以氯化铵为氮源合成TiN纳米笼

- 3.3.1 实验

- 3.3.2 实验结果与讨论

- 3.4 本章小结

- 4 结论

- 4.1 结论

- 4.2 创新性成果与意义

- 4.3 存在问题及今后工作的建议

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f7f1027ead366ab8b45fdc83.html